МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» (ГБПОУ РО «АГТК»)

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО "МеталлСтройСервис-2011" ____________ Г.В. Ющенко ____________ | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ РО «АГТК» _________С.Н. Мацынин _________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП 01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| РАССМОТРЕН Цикловой методической комиссией ПУЦ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Председатель ЦМК _____________ О.С. Гарнец Протокол № 1 от 31.08.2016 ОДОБРЕН Учебно-методическим советом ГБПОУ РО «АГТК» Председатель УМС ______________ И.А. Чередниченко Протокол № 1 от 25.09.2016 Разработчик: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» _____________ О.С. Гарнец Рецензент: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» _____________ И.В. Карасев Эксперт (работодатель): Директор ООО "МеталлСтройСервис-2011" ____________ Г.В. Ющенко | РАЗРАБОТАН на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и программы профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт комплекта оценочных средств | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Область применения комплекта оценочных средств | 4 |
| 1.2 Формы промежуточной аттестации | 5 |
| 1.3 Результаты освоения УП 01.02 в модуле, подлежащие проверке | 6 |
| 2 Комплект оценочных средств | 10 |
| 2.1 Задания для проведения дифференцированного зачета | 10 |
| 2.2 Критерии оценки | 14 |
| Приложение А Аттестационный лист | 15 |
| Приложение Б Дневник практики | 16 |
| Приложение В КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ вводного инструктажа студента по технике безопасности при выполнении полевых геодезических работ | 18 |

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной практики УП 01.02 Учебная практика (геодезическая) по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (геодезическая) закрепляет и углубляет теоретические знания полученные при изучении МДК 01.02 Проект производства работ и является составной частью для освоения ВПД Участие в проектировании зданий и сооружений.

Подлежащие проверке общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Подлежащие проверке профессиональные компетенции:

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

Подлежащие проверке профессиональные умения:

У1 - выполнять поверки оптического теодолита и оптического нивелира;

У2 - измерять горизонтальные углы, углы наклона, длины линий, превышения на станции геометрического нивелирования;

У3 - построить продольный профиль по материалам трассирования;

У4 - выполнить комплекс работ, необходимый для разработки проекта вертикальной планировки участка;

У5 -  выполнить измерения по разбивочному чертежу, обеспечивающие вынос в натуру проектных элементов;

У6 -  выносить оси зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов.

1.2 Формы промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет (учитывается при проведении экзамена квалификационного).

Целью дифференцированного зачета является определение качества приобретённых студентами практических умений и профессиональных компетенций, реализуемых в рамках профессионального  модуля  «Участие в проектировании зданий и сооружений».

1.3 Результаты освоения УП 01.02  в модуле, подлежащие проверке

Таблица 1 – Виды работ практики и проверяемые результаты обучения

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК, У) |
| --- | --- |
| Поверки и юстировки приборов | ПК 1.4 ОК1-9 У1; У2 |
| Теодолитные работы | ПК 1.4 ОК1-9 У2, У6 |
| Нивелирные работы | ПК1.4 ОК1-9 У2, У3 |
| Геодезическое обеспечение вертикальной планировки участка | ПК 1.4 ОК1-9 У2, У4 |
| Решение инженерно-геодезических задач | ПК 1.4 ОК1-9 У2, У5,У6 |

Таблица 2 – Оценка умений

| Освоенные умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1-выполнять поверки оптического теодолита и оптического нивелира; | Выполняет поверки в соответствии с ГКИНП (ГНТА) 17-195-99 (или инструкцией к прибору), работы проводит соблюдая ПТБ-88 |
| У2 - измерять горизонтальные углы, углы наклона, длины линий, превышения на станции геометрического нивелирования; | Ошибка при измерении горизонтальных и вертикальных углов не превышает погрешности измерения для данного прибора (2Т30П- 30"); Ошибка при измерении горизонтальных расстояний не превышают допустимой погрешности. |
| У3 - построить продольный профиль по материалам трассирования; | Проложение хода технического нивелирования выполнено с заданной точностью; Оформление отчетной документации по построению продольного профиля выполнено в соответствии с требуемыми нормами и правилами. |
| У4 - выполнить комплекс работ, необходимый для разработки проекта вертикальной планировки участка; | Измерения выполняет в соответствии с требуемой точностью. Вычисления выполняет в соответствии с алгоритмом и требуемой точностью. Применяет необходимые для данного вида работ приборы. |
| У5 - выполнить измерения по разбивочному чертежу, обеспечивающие вынос в натуру проектных элементов; | Измерения по разбивочному чертежу выполнены грамотно и точно в соответствии с предлагаемым заданием. |
| У6 - выносить оси зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов. | Вынесение элементов разбивочного чертежа выполнены в соответствии с требуемой точностью. Применяет необходимые для данного вида работ приборы. Работы осуществляет не нарушая правила ПТБ-88. |

Таблица 3 – Оценка общих компетенций

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - своевременность сдачи заданий, отчетов; - поиск и использование дополнительных источников информации, раскрывающих специфику профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений; - оценка эффективности и качества предложенных мероприятий в ходе организации работ по строительству и эксплуатации зданий и сооружений; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - актуальность и обоснованность принятых решений стандартных и нестандартных профессиональных задач |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснованное использование прикладных программ для выполнения всех необходимых расчётов при решении профессиональных задач |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - конструктивное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - проявление внимания к точке зрения членов команды; - объективная оценка вклада других |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы и работы команды при решении профессиональных задач; - предотвращение или продуктивное урегулирование конфликтов в ходе работы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при прохождении практики; |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области разработки профессиональных задач при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; |

# 2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 1

Текст задания: Выполнение поверок теодолита. Пробные измерения вертикального и горизонтального угла.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____5_______.час.

3. Вы можете воспользоваться:

- теодолит 2Т30П в комплекте со штативом и рейкой, рулетка, линейка, калькулятор;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 2

Текст задания: Выполнение поверок нивелира и реек. Пробные измерения превышений.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____4_______.час.

3. Вы можете воспользоваться:

- калькулятор;

- нивелир в комплекте со штативом и нивелирной рейкой;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 3

Текст задания: Построить на местности заданный преподавателем угол.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания:  на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

-теодолит 2Т30П в комплекте со штативом и рейкой;

- колышки;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 4

Текст задания: Вынести  на местность одну, заданную преподавателем проектную отметку.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____1_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

-нивелир в комплекте со штативом и нивелирной рейкой;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 5

Текст задания: Провести рекогносцировку местности и разбить теодолитный ход (4-5 точек на бригаду). Выполнить измерения горизонтальных углов и расстояний. Провести камеральную обработку результатов измерений.

Передать нивелиром высотные отметки с исходного репера на точки теодолитного хода.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания:  на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____18_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

-теодолит 2Т30П в комплекте со штативом и рейкой;

- колышки;

-рулетка для измерения длин линий;

-нивелир в комплекте со штативом и нивелирной рейкой;

-калькулятор;

-миллиметровая бумага формата А3;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 6

Текст задания: Выполнить нивелирование по квадратам, камеральную обработку результатов с составлением плана и рисовкой рельефа. Масштаб плана 1:1000 или 1:500, высота сечения рельефа 0,5м).

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____12_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

- колышки;

-нивелир в комплекте со штативом и нивелирной рейкой;

-миллиметровая бумага формата А3;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов  специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 7

Текст задания: Выполнить составом бригады нивелирование трассы длиной ≈300м. По результатам составить на миллиметровке продольный профиль. Для построения продольного профиля трассы задается горизонтальный масштаб 1:500 и вертикальный 1:50.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____12_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

-нивелир в комплекте со штативом и нивелирной рейкой;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

ЗАДАНИЕ ( практическое ) № 8

Текст задания: Вынести на местность оси здания. Данные для вынесения указываются преподавателем. Описать выполненные работы, составить разбивочный чертеж.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: на учебной практике, геодезический полигон.

2. Максимальное время выполнения задания: ____12_______час.

3. Вы можете воспользоваться:

- теодолит 2Т30П в комплекте со штативом и рейкой;

- колышки;

-рулетка для измерения длин линий;

- методические указания по учебной геодезической практике для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

- калькулятор;

- линейка, карандаш.

2.2 Критерии оценки

Дифференцированный зачет за учебную практику выставляется преподавателем на основании выполненных заданий, соблюдения правил техники безопасности при выполнении полевых геодезических работ и качества исполнения отчета (камеральных работ).

Оценка 5 выставляется при выполнении полного набора заданий. Задания выполнены верно и в срок. Отклонения при измерениях не превышают допустимых значений. Камеральная обработка результатов измерений соответствует заданию, все вычисления верны, чертежи аккуратны, оформлены в соответствии с принятыми стандартами.

Приветствуется использование прикладных информационных программ при выполнении камеральной обработки.

Оценка 4 выставляется при выполнении не менее 7 заданий или выполнении при выполнении полного набора заданий с небольшими погрешностями.   Камеральная обработка результатов измерений соответствует заданию, вычисления содержат небольшие погрешности, чертежи аккуратны, оформлены в соответствии с принятыми стандартами.

Приветствуется использование прикладных информационных программ при выполнении заданий.

Оценка 3 выставляется при выполнении  не менее 6 заданий. Отклонения при измерениях в большинстве выполненных заданий не превышают допустимых значений. Камеральная обработка результатов измерений соответствует заданию, вычисления содержат небольшие погрешности.

Неудовлетворительная оценка выставляется при выполнении менее 5 заданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по учебной практике УП.01.02 Учебная геодезическая практика

студента(ки) _____________________________________________,

обучающемся (шейся) в гр. ______  по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Место проведения практики

УПМ ГБПОУ РО «АГТК» Ростовская область, г. Азов, ул. Победы 6

Время проведения практики    с ________ по ___________

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| Вид работ | Количество часов | Качество выполнения работ в соответствии с технологией |
| --- | --- | --- |
| 1 Подготовительные работы | 6 |  |
| 2 Теодолитные работы | 22 |  |
| 3 Нивелирные работы | 18 |  |
| 4 Геодезическое обеспечение вертикальной планировки участка | 12 |  |
| 5 Решение инженерно-геодезических задач | 6 |  |
| 6 Сдача-приемка работ | 8 |  |
| Итого | 72 |  |

Качество выполнения работ в соответствии с технологией_________________

_______                   ________________________                  О.С. Гарнец

дата                                      подпись руководителя практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

| ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ___________________________________________________________ ФИО обучающийся(аяся) на ___ курсе по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений успешно прошел(ла) учебную практику УП 01.02 Учебная практика (геодезическая) по профессиональному модулю ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений наименование профессионального модуля в объеме 72 часов с «____» _______ 20___г. по «___» _______ 20___г. Полигон ГБПОУ РО «АГТК» |
| --- |
| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Кол-во часов | Дата выполнения |
| Организационные вопросы. Поверки приборов, пробные измерения. Компарирование мерных лент, рулеток. | 6 |  |
| Рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы. Измерение горизонтальных углов. | 6 |  |
| Измерение углов наклона. Измерение длин сторон теодолитного хода. | 6 |  |
| Измерение длин сторон теодолитного хода. Проверка полевого журнала и построение схемы теодолитного хода. Вычисление координат точек теодолитного хода. | 6 |  |
| Построение по координатам плана теодолитного хода в масштабе 1:500. Рекогносцировка трассы, разбивка пикетажа и поперечных профилей. | 6 |  |
| Рекогносцировка трассы, разбивка пикетажа и поперечных профилей. Разбивка главных точек кривой. | 6 |  |
| Вынос пикетов с касательной на кривую. Обработка полевого журнала нивелирования. | 6 |  |
| Построение продольного профиля и проектирование по профилю. Вычисление пикетажного обозначения главных точек круговых кривых. | 6 |  |
| Планирование участка под горизонтальную площадку. | 6 |  |
| Геодезические расчеты при проектировании планировки. Картограмма земляных работ. | 6 |  |
| Перенесение проекта в натуру. Разбивка линии заданного уклона. Передача отметки на дно котлована. | 6 |  |
| Сдача приборов. Комплектование, оформление и защита отчёта по практике. Сдача дифференцированного зачета по практике. | 6 |  |
| Итого | 72 |  |
| Дата «___»__________20__г. Подпись руководителя практики ___________________/ФИО, должность/ |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» (ГБПОУ РО «АГТК»)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

Вводного инструктажа студента

По технике безопасности при выполнении полевых геодезических работ

Специальность  08.02.01

Курс   3            Группа ____________

| № п\п | ФИО студента | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Фамилия и должность, проводившего инструктаж_____________________