Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001-06

Сборник № 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Утверждены и введены в действие с 1 мая 2000 года

постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению конструкций из кирпича и блоков и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, Л.Н. Крылов,), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков, А.Л. Костюк) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО «РЦЭС» (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова) при участии специалистов - В.Г. Усачев (ЗАО «РАСА Ко», Москва), А.П. Иванов (АООТ «Стройкорпорация Санкт-Петербурга»), А.А. Козловская, С.М. Веллер (ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Санкт-Петербург), к.э.н. И.Ю. Носенко, (ЗАО «ИНиК»).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов-руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 мая 2000 года постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 127 и утвержденные и введенные в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 года № 41

## Техническая часть

## 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

В случаях, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к точности монолитных бетонных и железобетонных конструкций, чем это предусмотрено п. 3.7 и табл. 12 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы, либо индивидуальные повышающие коэффициенты к нормам таблиц Сборника ГЭСН-2001 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными требованиями к производству работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

1.3. Нормы учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, включающего:

- разгрузку;

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

- установку и разборку лесов;

- установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;

- контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

- установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой и правкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом;

- укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

- устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости);

В отдельных таблицах норм для конструкций, отличающихся по составу работ, приведен перечень дополнительных операций.

1.4. В нормах таблиц приведен усредненный расход арматуры исходя из технология (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.

1.5. В нормах учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 5, 6 табл.01­002, где учтена сварка ванным способом.

При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные нормы, приведенные в табл.01­016.

1.6. Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным. При отсутствии указанных данных классы бетона и крупность заполнителя надлежит принимать по следующей таблице.

Таблица 1

| Конструкции | Класс (марка) бетона | Крупность заполнителя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. Бетонные и бутобетонные конструкции | В 7,5 (М100) | от 40 до 70 |
| 2. Подготовка под фундаменты | В 3,5 (М50) | До 40 |
| 3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подлокотниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | В 15 (М200) | от 40 до 70 |
| 4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | В 22,5 (М300) | До 40 |
| 5. Прочие неперечисленные конструкции | В 15 (М200) | До 40 |

1.7. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСН–2001-09 "Металлические конструкции".

1.8. В нормах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда следует корректировать коэффициентами, приведенными в разделе 3 технической части.

1.9. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по нормам 2(12 табл. 01­001 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по нормам 1-10 табл. 01­014. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов.

1.10. Затраты на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик, указанные в нормах 1-3 табл. 01­008 следует определять по нормам 2-9 табл. 01­001.

1.11. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по нормам 2-9 табл. 01­001, а периметром до10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по нормам 8-9 табл. 01­001, а для подколонников по норме 12 табл. 01­001.

1.12. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно: для плиты по норме 16 табл. 01­001, и подколонников: с периметром до 10 м - по норме 12 табл. 01­001, и более 10 м - по нормам 5-9 табл. 01­001.

1.13. Затраты на устройство ростверков следует определять по соответствующим нормам табл. 01­001 и 01­005 на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю по нормам на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай по нормам на ленточные фундаменты и т.д.

При определении затрат на устройство ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать дополнительно затраты на устройство опалубки снизу, и поддерживающих ее конструкций по табл. 01­012.

1.14. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с указаниями по применению норм на монтаж оборудования.

1.15. Затраты на устройство колонн под сгустители следует определять по нормам 1-6 табл. 01­026.

1.16. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует определять по нормам 1-4 табл. 01­008.

1.17. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. следует определять по нормам 7, 8 табл. 01­005.

1.18. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим нормам на отдельные конструктивные элементы.

1.19. Нормы расхода деревянной опалубки и деталей крепления определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется определять на основании следующих данных:

Средняя нормативная оборачиваемость опалубки

Таблица 2.

| № п/п | Тип опалубки | Металлическая опалубка со стальной палубой | Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Палуба из водостойкой фанеры* | Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые) |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитковая | 200 | 30 | 200 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитковая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 100 | 15 | 100 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитковая | 200 | 30 | 120 |
| 4 | Объемно-переставная | 200 | 30 | 200 |
| 5 | Блочная | 200 | 30 | 120 |
| 6 | Скользящая (метров вертикального скольжения) | 480 | 80 | 800 |

Примечание:

* При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующую опалубку.

#### Средняя масса индустриальных опалубок

Таблица 3.

| № п/п | Тип опалубки | Масса опалубки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитковая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | - для колонн | 0,1 |
|  | - для ригелей | 0,1 |
|  | -для стен | 0,2 |
|  | - для перекрытий | 0,11 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитковая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 0,1 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитковая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | -для стен | 0,2 |
|  | - для перекрытий | 0,11 |
| 4 | Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | -для стен | 0,22 |
|  | - для перекрытий | 0,11 |
| 5 | Блочная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т (для стен) | 0,18 |
| 6 | Скользящая, т |  |
|  | - на 1 м осевой линии стен | 0,318 |
|  | - или на 1 м2 конструкций | 0,69 |

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяются по формуле:

Для металлической опалубки со стальной палубой:

, где:

А - амортизация опалубки, руб.;

П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;

М - масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, - принимается по данным таблицы 3 или техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.д.)

Ц - текущая цена комплекта опалубки, руб/т;

Н - нормативная оборачиваемость металлической опалубки - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.

Для остальных типов опалубки:

, где:

А - амортизация опалубки, руб.;

П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;

Р - показатель расхода палубы на принятый измеритель П, м2, м3, т и т.п.

Мэ - масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый измеритель П, принимается по техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.д.)

Цтп - текущая цена палубы на принятый измеритель Р;

Цтэ - текущая цена поддерживающих и крепежных элементов;

Нп, Нэ - нормативная оборачиваемость палубы и опорных, поддерживающих крепежных элементов опалубки соответственно - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.

В случае аренды индустриальной многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в соответствующих нормах ГЭСН не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются дополнительно на основании проекта организации строительства.

При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять коэффициенты согласно п. 3.8 технической части раздела 3. При этом из норм исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры принимать по нормам таблиц 01-090, 01-091 и 01-092.

Нормами настоящего сборника предусмотрен расход щитов опалубки и пиломатериалов из условия нормативной оборачиваемости щитов опалубки. В случаях, когда оборачиваемость опалубки невозможна (одноразовое применение опалубки) либо не соответствует нормативной оборачиваемости опалубки, размер затрат надлежит определять по индивидуальным сметным нормам с учетом фактического расхода элементов и деталей крепления опалубки.

1.20. При необходимости применения электропрогрева для ускорения твердения бетона и оборачиваемости опалубки не в зимний период (определяется проектом организации строительства), дополнительные затраты по технологическому электропрогреву бетона определять по табл. 01-017.

1.21. Затраты на устройство подпорных стен (табл. 01-024) переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины.

1.22. Затраты по возведению железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или балок следует определять по нормам 4-6 табл. 01-026 независимо от высоты колонн.

1.23. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по нормам 1-5, 13-15 табл. 01-030 независимо от высоты стен.

1.24. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по нормам 1-5 табл. 01-031 независимо от высоты стен.

1.25. Затраты на теплоизоляцию бетонных поверхностей стен шахтных башенных копров, возводимых в скользящей опалубке, следует определять дополнительно по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-26 «Теплоизоляционные работы», а на оштукатуривание внутренних стен по нормам сборника ГЭСН-2001-15 «Отделочные работы».

1.26. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).

1.27. Приведенные в подразделе 15 нормы на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов.

1.28. Нормы на возведение конструкций стен по табл. 01-090, 01-098 разработаны на 1 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

1.29. Для возведения стен в тоннелях и проходных каналах нормы табл. 01-046 предусматривают применение унифицированной разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки.

1.30. В нормах табл. 01-027, 01-037, 01-087 - 01-092, 01-096 - 01-100, 01-103, 01-104 учтено строительство зданий высотой 48 м. При уменьшении или увеличении высоты возводимого здания следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разд.3, пп.3.6, 3.7.

1.31. Затраты по загрузке фильтров сульфоуглем, кварцевым песком и другими специальными материалами следует определять по нормам табл. 01-070.

1.32. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов табл. 01-015 учтен в нормах на устройство фундаментов.

1.33. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из нормы 2 табл. 01-067 следует исключить затраты нормы 1 табл.01-67.

1.34. В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, затраты принимать по нормам сборника ГЭСН-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.35. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.36. Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса «нетто».

1.37. Нормы табл. 01­107(01­111 учитывают применение индустриальной опалубки типа “Doka” в виде столов “Докафлекс”. Нормы расхода палубы из бакелизированной фанеры (палуба опалубки типа “Doka”) определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа ее оборота и норм допустимых потерь после каждого оборота. Амортизационные отчисления по индустриальным опалубочным элементам Doka – опоры, опалубочные балки, вспомогательные элементы для монтажа следует определять на основании следующих данных:

Средняя нормативная оборачиваемость элементов индустриальной опалубки типа “Doka”

##### Таблица 4.

| Наименование элементов опалубки | Средняя нормативная оборачиваемость |
| --- | --- |
| Палуба опалубки типа “Doka” | 30 |
| Палуба опалубки типа “Doka” (для криволинейных конструкций) | 10 |
| Металлические опоры (стойки, треноги, опускаемые и удерживающие головки, пружинные пальцы и т.п.) | 120 |
| Деревянные опалубочные балки | 60 |
| Металлические вспомогательные элементы для монтажа (вилки для балок, балочные зажимы и насадки и т.п.) | 120 |

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяется в следующем порядке:

А = Пk ( (Цмэ / Нмэ + Цдэ/Ндэ), где:

А – амортизация опалубки, руб.;

Пk – общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным данным;

Цмэ – сметная цена металлических элементов опалубки (опоры, вспомогательные элементы для монтажа);

Нмэ – нормативная оборачиваемость металлических элементов опалубки – принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным;

Цдэ – сметная цена деревянных элементов опалубки (опалубочные балки);

Ндэ – нормативная оборачиваемость деревянных элементов опалубки – принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным.

1.38. Понятие "арматура", приведенное в таблицах Сборника № 6 ГЭСН-2001 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" надлежит понимать как арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и устанавливаемые в опалубку в готовом виде.

1.39. При устройстве монолитных железобетонных конструкций в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по бетонированию конструкций и установке опалубки и арматуры ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на основании данных проекта организации строительства (ПОС).

1.40. В таблицах сборника № 6 ГЭСН-2001 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" на возведение монолитных железобетонных конструкций в скользящей опалубке не учтены затраты по эксплуатации механизмов подъема скользящей опалубки. До корректировки упомянутых таблиц, указанные затраты надлежит учитывать непосредственно при составлении локальных смет. Время работы механизмов подъема скользящей опалубки и дополнительные трудозатраты надлежит определять по данным проекта организации строительства (ПОС).

1.41. В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено применение автобетоносмесителей, время их эксплуатации следует учитывать дополнительно в объеме равным времени работы ведущей машины, выполняющие бетонные работы.

1.42. Если проектом организации строительства или проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно.

1.43. Затраты по установке арматуры сверх учтенной нормами настоящего сборника в районах, где таковые затраты носят не случайный, а систематический характер (районы с сейсмичностью 7 и более баллов, районы со слабыми грунтами и т.д.) следует учитывать непосредственно в локальных сметах дополнительно.

1.44. Затраты на устройство монолитных конструкций криволинейного очертания и следует определять по индивидуальным элементным сметным нормам.

1.45. Нормы настоящего сборника разработаны из условия подачи бетонной смеси в бадье краном или с помощью автобетононасоса непосредственно в опалубку без дополнительной переноски бетона. В случаях необходимости переноски бетона, затраты по переноске бетона вручную или перемещение его тачками надлежит учитывать в локальных сметах дополнительно.

1.46. При выполнении работ по бетонированию монолитных бетонных конструкций (неармированных) отдельными конструктивными элементами надлежит отражать в актах приемки выполненных работ (в процентах от стоимости работ, приведенной в соответствующей единичной расценке):

| - установка опалубки | 25% |
| --- | --- |
| - укладка бетона | 60% |
| - прочие работы | 15% |

То же при выполнении работ по бетонированию монолитных железобетонных конструкций (армированных):

| - установка опалубки | 25% |
| --- | --- |
| - установка арматуры | 25% |
| - укладка бетона | 45% |
| - прочие работы | 5% |

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.

Высоту колонн принимать:

- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;

- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.

- при наличии консолей объем их включается в объем колонн.

2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:

- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;

- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих

в стены;

- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;

- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.

При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.

2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.

2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.

Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).

2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий – по объему плит и капителей.

2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.

2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).

2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.

#### 3. Коэффициенты к нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам: |
| --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих строителей | эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 0101­107(01­111 | 1,04 | — |
| 3.2. То же, от 36 до 55 м | 01­107(01­111 | 1,12 | — |
| 3.3. То же, от 56 до 75 м | 01­107(01­111 | 1,2 | — |
| 3.4. То же, от 76 до 105 м | 01­107(01­111 | 1,3 | — |
| 3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 01­067 (1-3) | 1,2 | 1,2 |
| 3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 0,89 0,81 | 0,80 0,82 |
| 27 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 0,92 0,85 | 0,98 0,89 |
| 30 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 0,93 0,92 | 0,91 0,91 |
| 36 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 0,96 0,92 | 0,94 0,93 |
| 42 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 0,98 1,00 | 0,97 0,96 |
| 54 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,02 1,00 | 1,05 1,03 |
| 60 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,03 1,00 | 1,07 1,06 |
| 72 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,05 1,00 | 1,12 1,11 |
| 75 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,06 1,00 | 1,14 1,13 |
| 78 | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,07 1,00 | 1,16 1,14 |
| 90 и более | 01­087(01­092; 01­096(01­100; 01­103, 01­104 | 1,08 1,00 | 1,21 1,20 |
| 3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 01­027, 01­037 | 0,89 | 0,92 |
| 27 | 01­027, 01­037 | 0,92 | 0,94 |
| 30 | 01­027, 01­037 | 0,93 | 0,95 |
| 36 | 01­027, 01­037 | 0,96 | 0,97 |
| 42 | 01­027, 01­037 | 0,98 | 0,98 |
| 54 | 01­027, 01­037 | 1,02 | 1,02 |
| 60 | 01­027, 01­037 | 1,03 | 1,03 |
| 72 | 01­027, 01­037 | 1,05 | 1,06 |
| 75 | 01­027, 01­037 | 1,06 | 1,07 |
| 78 | 01­027, 01­037 | 1,07 | 1,08 |
| 90 | 01­027, 01­037 | 1,08 | 1,11 |
| 3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 01­087 (1, 2) | 0,75 | 0,80 |

РАЗДЕЛ 01. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

01 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Таблица ГЭСН 06-01-001 	Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

| 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки |
| --- | --- |

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:

| 06-01-001-2 | до 3 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-001-3 | до 5 м3 |
| 06-01-001-4 | более 5 м3 |

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:

| 06-01-001-5 | до 3 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-001-6 | до 5 м3 |
| 06-01-001-7 | до 10 м3 |
| 06-01-001-8 | до 25 м3 |
| 06-01-001-9 | более 25 м3 |

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками  при высоте подколонника:

| 06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м |
| --- | --- |
| 06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м |
| 06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м |

Устройство фундаментов-столбов:

| 06-01-001-13 | бетонных |
| --- | --- |
| 06-01-001-14 | бутобетонных |
| 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |

Устройство фундаментных плит железобетонных:

| 06-01-001-16 | плоских |
| --- | --- |
| 06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм |
| 06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм |
| 06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх |

Устройство ленточных фундаментов:

| 06-01-001-20 | бетонных |
| --- | --- |
| 06-01-001-21 | бутобетонных |
| 06-01-001-22 | железобетонных при ширине поверху до 1000 мм |
| 06-01-001-23 | железобетонных при ширине поверху более 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-1 | 06-01-001-2 | 06-01-001-3 | 06-01-001-4 | 06-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180 | 535,50 | 402,22 | 328,44 | 785,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 29,05 | 24,56 | 23,51 | 32,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 18 | 27,85 | 23,48 | 22,65 | 30,35 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | - | 26,30 | 20,88 | 15,77 | 37,72 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 48 |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,56 | 0,48 | 0,35 | 0,99 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,68 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | - | 0,84 | 0,72 | 0,50 | 0,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 0,441 | 0,364 | 0,314 | 0,441 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 153 | 123 | 108 | 153 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | 0,68 | 0,59 | 0,41 | 0,74 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 64,1 | 55 | 37,9 | 64,1 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | - | 0,0375 | 0,025 | 0,0187 | 0,0375 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0238 | 0,019 | 0,017 | 0,0238 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 0,027 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | - | - | 4,5 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | - | - | - | - | 0,0061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-6 | 06-01-001-7 | 06-01-001-8 | 06-01-001-9 | 06-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 610,06 | 483,80 | 342,20 | 271,40 | 453,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,82 | 25,48 | 19,93 | 19,53 | 28,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 25,20 | 24,04 | 18,68 | 18,33 | 26,54 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,70 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 28,26 | 19,93 | 13,98 | 10,17 | 20,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,71 | 0,59 | 0,56 | 1,05 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,74 | 0,50 | 0,44 | 0,33 | 0,81 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 17,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,2 | 0,85 |
| 204-9001 | Арматура | т | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 4,6 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 55 | 37 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,364 | 0,304 | 0,162 | 0,129 | 0,152 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,025 | 0,0187 | 0,008 | 0,0065 | 0,0087 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,019 | 0,0168 | 0,0085 | 0,0076 | 0,0086 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 123 | 101 | 53,6 | 45 | 50 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,022 | 0,011 | 0,007 | 0,011 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0052 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0016 | - |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | - | 23,3 | 17,1 | 28,9 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | - | 0,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-11 | 06-01-001-12 | 06-01-001-13 | 06-01-001-14 | 06-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 697,38 | 553,42 | 598,26 | 723,34 | 116,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,84 | 24,94 | 19,70 | 18,38 | 20,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 23,21 | 22,49 | 17,61 | 16,54 | 18,68 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,94 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,49 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,85 | 8,93 | - | - | - |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 33,50 | 26,60 | 29,16 | 34,99 | 5,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,42 | 1,31 | 1,08 | 0,93 | 0,71 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,23 | 1,02 | 0,86 | 0,86 | 0,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,54 | 0,34 | - | - | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,14 | 0,03 | - | - | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1 | 0,83 | 0,7 | 0,7 | 0,04 |
| 204-9001 | Арматура | т | 6 | 4,3 | - | - | - |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 102 | 71 | 102 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 41 | 38,9 | - | - | 3,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,11 | 0,1 | 0,424 | 0,354 | 0,73 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0167 | 0,0143 | 0,0762 | 0,0592 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0132 | 0,0107 | 0,03 | 0,02 | 0,002 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 25 | 25 | 75 | 81 | 30 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,014 | 0,082 | 0,055 | 0,01 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | 65,1 | 65,1 | - |
| 408-9011 | Камень бутовый | м3 | - | - | - | 44 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-16 | 06-01-001-17 | 06-01-001-18 | 06-01-001-19 | 06-01-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,66 | 283,14 | 230,49 | 451,94 | 337,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,78 | 34,32 | 26,98 | 33,97 | 22,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 26,06 | 28,44 | 22,85 | 29,27 | 21,30 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,98 | 2,25 | 1,55 | 1,78 | 0,39 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,3 | 8,93 | 17,85 | 76,16 | - |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,71 | 14,16 | 11,54 | 21,66 | 16,78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,47 | 3,36 | 2,31 | 2,65 | 0,65 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,30 | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,22 |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,1 | 18,7 | 13 | 13,5 | - |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3,6 | 6,8 | 2,5 | 14,3 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,73 | 0,731 | 0,72 | 0,424 | 0,283 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,0109 | 0,007 | 0,009 | 0,018 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 30 | 50 | 50 | 300 | 88,2 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,082 | 0,025 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0102 | 0,0102 | 0,0064 | 0,0142 | 0,028 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | - | - | 0,02 | - |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | - | - | 44,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-21 | 06-01-001-22 | 06-01-001-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 370,52 | 446,04 | 323,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,64 | 30,64 | 27,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 20,23 | 27,25 | 23,68 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 | 1,25 | 1,22 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 17,61 | 21,42 | 15,47 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,70 | 1,87 | 1,83 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,97 | 0,81 | 0,44 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 123,76 | 123,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,57 | 0,47 | 0,26 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 71 | 101,5 | 101,5 |
| 408-9011 | Камень бутовый | м3 | 44 | - | - |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 51,2 | 39,2 | 20,3 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,283 | 0,283 | 0,181 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,029 | 0,0303 | 0,0269 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 | 0,013 | 0,098 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 88,2 | 88,2 | 60 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,025 | 0,014 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,13 | 0,13 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | 0,14 | 0,1 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | 6,6 | 6,6 |

Таблица ГЭСН 06-01-002 	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки при устройстве фундаментов. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры и каркасов. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 бетона и железобетона в деле

Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

| 06-01-002-1 | бетонных объемом до 50 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-002-2 | железобетонных объемом до 100 м3 |
| 06-01-002-3 | железобетонных объемом до 200 м3 |
| 06-01-002-4 | железобетонных объемом более 200 м3 |
| 06-01-002-5 | Устройство фундаментов под доменные печи |
| 06-01-002-6 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-1 | 06-01-002-2 | 06-01-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 432,90 | 483,96 | 317,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,59 | 24,87 | 26,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 18,93 | 19,71 | 21,06 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,16 | 1,96 | 2,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 21,84 | 24,42 | 16,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,23 | 2,93 | 3,00 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,19 | 1,00 | 0,70 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 47,04 | 15,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,5 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 2 | 1,6 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,843 | 1,334 | 0,82 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,014 | 0,0147 | 0,00119 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,08 | 0,064 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 | 0,0116 | 0,0087 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 48 | 35 | 28 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,002 | 0,007 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | 0,06 | 0,02 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | 0,9 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-4 | 06-01-002-5 | 06-01-002-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215,34 | 315,24 | 193,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 4,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,19 | 34,62 | 24,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 20,05 | 28,78 | 19,82 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,95 | 2,23 | 1,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,84 | 219,52 | 39,20 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,86 | 15,90 | 9,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,92 | 3,34 | 2,40 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,50 | 0,40 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,28 | 0,05 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,003 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,4 | 0,05 | - |
| 204-9001 | Арматура | т | 0,4 | 1,3 | 0,1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,04 | 1,8 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,518 | 0,907 | 0,7 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0107 | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,012 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0083 | - | - |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 19 | 26 | 28 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,006 | 0,002 | - |
| 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | - | 0,211 | 0,083 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | - | 0,16 | - |

02 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица ГЭСН 06-01-005 	Устройство фундаментов общего назначения

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 бетона и железобетона в деле

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

| 06-01-005-1 | до 5 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-005-2 | до 25 м3 |
| 06-01-005-3 | более 25 м3 |

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:

| 06-01-005-4 | до 5 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-005-5 | до 25 м3 |
| 06-01-005-6 | более 25 м3 |

Дополнительные затраты на устройство:

| 06-01-005-7 | колодцев для анкерных болтов |
| --- | --- |
| 06-01-005-8 | сложных фундаментов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-005-1 | 06-01-005-2 | 06-01-005-3 | 06-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 441,28 | 322,56 | 249,76 | 453,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,11 | 20,53 | 14,81 | 25,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 33,26 | 19,03 | 13,89 | 22,96 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23,52 | 14,56 | 12,32 | 19,04 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,05 | 0,50 | 0,27 | 0,73 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,53 | 0,73 | 0,38 | 1,65 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,10 | 0,72 | 0,51 | 1,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 2,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,69 | 0,36 | 0,22 | 0,69 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,2 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,69 | 0,33 | 0,28 | 0,69 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 49,5 | - | - | 49,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,75 | 2,868 | 2,853 | 2,937 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,04 | 0,018 | 0,015 | 0,04 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,037 | 0,013 | 0,008 | 0,037 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 5,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,05 | 0,023 | 0,018 | 0,046 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | 28,5 | 20,7 | - |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | - | 1 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | - | - | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-005-5 | 06-01-005-6 | 06-01-005-7 | 06-01-005-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 342,72 | 278,88 | 66,49 | 194,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,37 | 19,14 | 0,30 | 5,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 17,14 | 16,69 | - | 3,92 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 14,56 | 14,56 | - | 47,04 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,87 | 0,01 | 0,37 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,30 | 83,10 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 1,31 | 0,02 | 0,57 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,80 | 0,52 | 0,05 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,36 | 0,22 | - | 0,15 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,01 | 0,02 | - | 0,08 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,33 | 0,28 | 0,03 | 0,27 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1,5 | 3,2 | - | 1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | - | - |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 28,5 | 20,7 | - | 7,71 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,868 | 7,488 | 0,001 | 0,006 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,018 | 0,015 | - | 0,003 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,031 | 0,106 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,008 | 0,004 | 0,02 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 9,9 | 8,9 | - | - |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,023 | 0,03 | 0,001 | - |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | - | - | 24,4 | - |

Таблица ГЭСН 06-01-006 	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен, брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки болтами, проволокой и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

| 06-01-006-1 | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-006-2 | роликовых конвейеров, уборки, упаковок и объемом более 200 м3 |
| 06-01-006-3 | резки |
| 06-01-006-4 | выгрузки печей объемом до 500 м3 |
| 06-01-006-5 | выгрузки печей объемом до 1500 м3 |
| 06-01-006-6 | выгрузки печей объемом более 1500 м3 черновой и чистовой клетей |
| 06-01-006-7 | упаковки объемом до 200 м3 под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-006-1 | 06-01-006-2 | 06-01-006-3 | 06-01-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 233,91 | 305,10 | 266,68 | 368,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,45 | 23,72 | 21,97 | 21,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 5,19 | 5,63 | 1,75 | 1,75 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 22,83 | 30,26 | 20,33 | 38,44 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 2,35 | 3,64 | 3,36 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,25 | 1,58 | 2,42 | 2,22 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,03 | 1,36 | 1,10 | 1,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,36 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,028 | 0,059 | 0,039 | 0,086 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,922 | 1,013 | 0,926 | 1,12 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,754 | 1,151 | 0,884 | 1,508 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 204-9001 | Арматура | т | 3,26 | 3,73 | 5,55 | 3,68 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,116 | 0,06 | 0,166 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 19,35 | 29,31 | 21,19 | 38,67 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,025 | 0,044 | 0,118 | 0,021 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,013 | 0,015 | 0,022 | 0,015 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,052 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,086 | 0,117 | 0,093 | 0,146 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-006-5 | 06-01-006-6 | 06-01-006-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 209,05 | 190,38 | 337,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,84 | 18,84 | 20,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 2,69 | 2,44 | 2,24 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 20,04 | 17,71 | 31,76 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,79 | 1,34 | 2,63 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,20 | 0,90 | 1,75 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,89 | 0,87 | 1,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,174 | 0,214 | 0,31 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,028 | 0,021 | 0,07 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,874 | 0,854 | 1,052 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,673 | 0,626 | 1,271 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 204-9001 | Арматура | т | 2,33 | 1,5 | 2,59 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,04 | 0,135 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 15,58 | 15,43 | 32,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,021 | 0,021 | 0,045 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,009 | 0,006 | 0,01 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,027 | 0,026 | 0,045 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,075 | 0,073 | 0,127 |

Таблица ГЭСН 06-01-007 	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен, брусков и досок. 02.Установка щитов из досок и опалубки стальной. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными. 04.Установка арматуры. 05.Уcтановка и закрепление закладных и накладных деталей. 06.Укладка бетонной смеси и сборных железобетонных плит.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:

| 06-01-007-1 | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 |
| --- | --- |
| 06-01-007-2 | черновой и листовой клетей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-007-1 | 06-01-007-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,70 | 223,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,35 | 23,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 8,25 | 5,38 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23,59 | 18,94 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,37 | 2,08 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,57 | 1,38 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,20 | 0,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,22 | 0,28 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,058 | 0,005 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1,26 | 1,08 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,988 | 0,488 |
| 101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | П | П |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,41 | 0,35 |
| 201-9340 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | П | П |
| 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0,05 | 0,08 |
| 204-9001 | Арматура | т | 0,1 | 0,4 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 |
| 440-9010 | Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,89 | 0,97 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,009 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 16,5 | 8,17 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,025 | 0,021 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,001 | 0,002 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,036 | 0,024 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,101 | 0,066 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,14 | 0,1 |
| 440-9011 | Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2 | м3 | - | 0,7 |

Таблица ГЭСН 06-01-008 	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до:

| 06-01-008-1 | 18 м |
| --- | --- |
| 06-01-008-2 | 30 м |
| 06-01-008-3 | 50 м |
| 06-01-008-4 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте диаметром до 50 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-008-1 | 06-01-008-2 | 06-01-008-3 | 06-01-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1071,24 | 737,89 | 642,97 | 740,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 98,44 | 71,86 | 68,59 | 53,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 45,24 | 44,08 | 46,40 | 53,36 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 27,84 | 20,88 | 20,88 | 16,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,91 | 4,63 | 4,25 | 3,38 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 31,25 | 22,37 | 19,71 | 15,12 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,64 | 1,17 | 1,02 | 1,37 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,60 | 3,10 | 2,87 | 2,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,94 | 0,57 | 0,02 | 0,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 2,8 | 0,73 | 0,52 | 1,43 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,58 | 1,04 | 1,27 | 2,13 |
| 204-9001 | Арматура | т | 22,63 | 14 | 15,9 | 8,79 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 20,2 | 19,3 | 12,2 | 1,86 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 1,53 | 0,33 | 12,9 | 0,46 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,12 | 0,071 | 0,023 | 0,077 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,091 | 0,056 | 0,064 | 0,035 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,09 | 0,039 | 0,035 | 0,046 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,27 | 0,117 | 0,104 | 0,138 |

Таблица ГЭСН 06-01-009 	Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под:

| 06-01-009-1 | окорочный барабан |
| --- | --- |
| 06-01-009-2 | сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины |

Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен:

| 06-01-009-3 | до 120 мм |
| --- | --- |
| 06-01-009-4 | до 200 мм |
| 06-01-009-5 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-009-1 | 06-01-009-2 | 06-01-009-3 | 06-01-009-4 | 06-01-009-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 365,94 | 648,66 | 2045,30 | 1333,80 | 715,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,23 | 64,37 | 153,60 | 135,19 | 103,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 12,99 | 18,48 | 53,65 | 37,52 | 42,56 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,26 | 51,27 | 256,36 | 117,16 | 65,08 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 17,40 | 20,88 | 46,40 | 46,40 | 29,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 2,51 | 4,25 | 2,92 | 1,55 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,57 | 1,62 | 2,90 | 1,95 | 1,04 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,70 | 1,03 | 9,88 | 5,39 | 0,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,23 | 0,48 | - | - | 0,04 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,26 | - | 14,9 | 4,25 | 0,45 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,36 | 1,11 | 11,8 | 10,33 | 0,49 |
| 204-9001 | Арматура | т | 2,46 | 10,03 | 7,09 | 6,83 | 6,3 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | - | 2 | 0,423 | 0,023 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 10,7 | 48,2 | - | - | - |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,72 | - | - | - | 7,19 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,032 | 0,05 | 0,043 | 0,078 | 0,075 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,018 | 0,02 | 0,042 | 0,025 | 0,025 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,05 | - | - | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,049 | 0,132 | - | - | 0,047 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 15,6 | - | - | - | - |

03 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 06-01-012 	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными.

Измеритель:  100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков

| 06-01-012-1 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-012-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,10 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,32 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,42 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 5,44 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,061 |

Таблица ГЭСН 06-01-013 	Устройство подливки толщиной 20 мм

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Крепление досок гвоздями строительными. 03.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м2 подливки под оборудование

| 06-01-013-1 | Устройство подливки толщиной 20 мм |
| --- | --- |
| 06-01-013-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-013-1 | 06-01-013-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,78 | 13,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,04 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 0,70 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,1 | 0,02 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,04 | 0,01 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 2,04 | 1,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,001 |

Таблица ГЭСН 06-01-014 	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Состав работ:

01.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м2 перекрытия

| 06-01-014-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм |
| --- | --- |
| 06-01-014-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-014-1 | 06-01-014-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,42 | 1,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,52 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 1,23 | 0,12 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,12 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 10,2 | 1,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,081 | 0,008 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0012 | 0,0001 |

Таблица ГЭСН 06-01-015 	Установка анкерных болтов

Состав работ:

01.Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой (нормы 1-5). 02.Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением (нормы 1-5). 03.Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением (при необходимости) (нормы 3-5). 04.Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой: установка, выверка и закрепление собранного каркаса (норма 5). 05.Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением (норма 6). 06.Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном (нормы 1,2). 07.Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей (нормы 7-9).

Измеритель:  1 т

Установка анкерных болтов:

| 06-01-015-1 | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| --- | --- |
| 06-01-015-2 | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м |
| 06-01-015-3 | при бетонировании со связями из арматуры |
| 06-01-015-4 | при бетонировании на поддерживающие конструкции |
| 06-01-015-5 | при бетонировании в виде сваренных каркасов |
| 06-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |

Установка закладных деталей весом:

| 06-01-015-7 | до 4 кг |
| --- | --- |
| 06-01-015-8 | до 20 кг |
| 06-01-015-9 | более 20 кг |
| 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-015-1 | 06-01-015-2 | 06-01-015-3 | 06-01-015-4 | 06-01-015-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 315,01 | 225,63 | 128,62 | 36,08 | 33,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,56 | 0,53 | 0,63 | 2,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,37 | 0,93 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,26 | 1,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1,62 | 1,62 | 2,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,65 |
| 201-9370 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм | т | - | - | 0,09 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | - | - | - | - | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-015-6 | 06-01-015-7 | 06-01-015-8 | 06-01-015-9 | 06-01-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,33 | 215,82 | 63,22 | 21,80 | 12,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,82 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | - | - | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,007 | - | - | - | - |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | - | - | 1 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | - | - | - | - | 0,028 |

Таблица ГЭСН 06-01-016 	Сварка арматуры ванным способом

Состав работ:

01.Сварка арматуры ванным способом.

Измеритель:  100 шт стыков

Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:

| 06-01-016-1 | до 25 мм |
| --- | --- |
| 06-01-016-2 | до 32 мм |
| 06-01-016-3 | до 40 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-016-1 | 06-01-016-2 | 06-01-016-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,80 | 44,20 | 61,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,12 | 25,29 | 32,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0,0235 | 0,0424 | 0,067 |
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0,01 | 0,02 | 0,03 |

Таблица ГЭСН 06-01-017 	Технологический электропрогрев бетона

Состав работ:

01.Установка магистралей. 02.Навивка электропроводов на арматурные каркасы бетонируемых конструкций. 03.Присоединение трансформатора и предохранителей. 04.Снятие подводящих проводов после прогрева.

Измеритель:  1 м3 бетона

| 06-01-017-1 | Технологический прогрев бетона |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-017-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 333501 | Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, маслянные, мощностью до 30 кВт | маш.-ч | 1,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 507-9001 | Провод | м | П |

Таблица ГЭСН 06-01-018 	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Состав работ:

01.Изготовление и укладка деревянных прокладок в местах устройства шва. 02. Приготовление битумной мастики. 03.Заполнение швов битумной мастикой. 04.Удаление деревянных прокладок после затвердения битума.

Измеритель:  100 м шва

| 06-01-018-1 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-018-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,87 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,31 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 0,1 |
| 101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,1 |

04 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Таблица ГЭСН 06-01-024 	Устройство стен подвалов и подпорных стен

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бутового камня. 06.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

Устройство стен подвалов и подпорных стен:

| 06-01-024-1 | бетонных |
| --- | --- |
| 06-01-024-2 | бутобетонных |

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:

| 06-01-024-3 | до 3 м, толщиной до 300 мм |
| --- | --- |
| 06-01-024-4 | до 3 м, толщиной до 500 мм |
| 06-01-024-5 | до 3 м, толщиной до 1000 мм |
| 06-01-024-6 | до 6 м, толщиной до 300 мм |
| 06-01-024-7 | до 6 м, толщиной до 500 мм |
| 06-01-024-8 | до 6 м, толщиной до 1000 мм |
| 06-01-024-9 | до 6 м, толщиной более 1000 мм |
| 06-01-024-10 | более 6 м, толщиной до 300 мм |
| 06-01-024-11 | более 6 м, толщиной до 500 мм |
| 06-01-024-12 | более 6 м, толщиной до 1000 мм |
| 06-01-024-13 | более 6 м, толщиной более 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-024-1 | 06-01-024-2 | 06-01-024-3 | 06-01-024-4 | 06-01-024-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 358,02 | 430,56 | 1051,83 | 698,56 | 534,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,87 | 22,04 | 41,58 | 36,12 | 29,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 18,80 | 17,97 | 34,99 | 31,30 | 25,35 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,53 | 2,59 | 1,82 | 1,36 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 18,21 | 21,90 | 53,55 | 35,22 | 27,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,27 | 2,27 | 3,73 | 2,73 | 2,04 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 1,84 | 1,28 | 0,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 83,30 | 66,64 | 49,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,86 | 0,86 | 2,2 | 1,43 | 0,87 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 71 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 40 | 103 | 75 | 42 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 0,043 | 0,086 | 0,051 | 0,026 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,026 | 0,026 | 0,074 | 0,045 | 0,022 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,077 | 0,077 | 0,223 | 0,134 | 0,067 |
| 408-9011 | Камень бутовый | м3 | - | 44 | - | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | 10,12 | 8,2 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-024-6 | 06-01-024-7 | 06-01-024-8 | 06-01-024-9 | 06-01-024-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1084,59 | 722,16 | 558,14 | 417,72 | 1110,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,79 | 38,95 | 30,66 | 24,50 | 48,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 38,20 | 33,80 | 26,89 | 22,49 | 40,34 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,96 | 1,95 | 1,41 | 0,65 | 3,16 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 108,29 | 91,63 | 66,64 | 33,32 | 12,50 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 55,22 | 36,41 | 28,14 | 21,06 | 56,47 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,36 | 2,93 | 2,09 | 1,09 | 4,73 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,10 | 1,25 | 0,80 | 0,50 | 2,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,15 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,81 | 1,6 | 0,87 | 0,46 | 3,05 |
| 204-9001 | Арматура | т | 12,9 | 10,93 | 7,81 | 4,5 | 14,99 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,12 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 66 | 42 | 24 | 103 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,086 | 0,051 | 0,023 | 0,022 | 0,086 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,074 | 0,045 | 0,022 | 0,015 | 0,074 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,223 | 0,134 | 0,067 | 0,045 | 0,223 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-024-11 | 06-01-024-12 | 06-01-024-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 754,02 | 571,12 | 411,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,63 | 31,34 | 28,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 36,77 | 27,61 | 26,42 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,22 | 1,38 | 0,82 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,66 | 74,97 | 41,65 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 38,02 | 28,80 | 21,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,37 | 2,08 | 1,23 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,75 | 0,82 | 0,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,92 | 1,09 | 0,61 |
| 204-9001 | Арматура | т | 13,67 | 8,99 | 5 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 66 | 42 | 28 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,051 | 0,026 | 0,022 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,045 | 0,022 | 0,015 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,134 | 0,067 | 0,045 |

05 КОЛОННЫ

Таблица ГЭСН 06-01-026 	Устройство колонн в деревянной опалубке

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен при устройстве колонн высотой более 6 м. 02.Установка досок и щитов опалубки. 03.Установка хомутов. 04.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой. 05.Установка и сварка арматуры. 06.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

| 06-01-026-1 | до 4 м, периметром до 2 м |
| --- | --- |
| 06-01-026-2 | до 4 м, периметром до 3 м |
| 06-01-026-3 | до 4 м, периметром более 3 м |

Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

| 06-01-026-4 | до 4 м, периметром до 2 м |
| --- | --- |
| 06-01-026-5 | до 4 м, периметром до 3 м |
| 06-01-026-6 | до 4 м, периметром более 3 м |
| 06-01-026-7 | до 6 м, периметром до 2 м |
| 06-01-026-8 | до 6 м, периметром до 3 м |
| 06-01-026-9 | до 6 м, периметром до 4 м |
| 06-01-026-10 | до 6 м, периметром более 4 м |
| 06-01-026-11 | более 6 м, периметром до 2 м |
| 06-01-026-12 | более 6 м, периметром до 3 м |
| 06-01-026-13 | более 6 м, периметром до 4 м |
| 06-01-026-14 | более 6 м, периметром более 4 м |

Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:

| 06-01-026-15 | до 10 % |
| --- | --- |
| 06-01-026-16 | до 25 % |
| 06-01-026-17 | до 40 % |
| 06-01-026-18 | более 40 % |

Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:

| 06-01-026-19 | до 10 % |
| --- | --- |
| 06-01-026-20 | до 25 % |
| 06-01-026-21 | до 40 % |
| 06-01-026-22 | более 40 % |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-026-1 | 06-01-026-2 | 06-01-026-3 | 06-01-026-4 | 06-01-026-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1463,20 | 988,84 | 670,24 | 1569,40 | 1091,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92,05 | 88,10 | 66,54 | 100,68 | 96,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 85,80 | 83,78 | 63,19 | 93,30 | 91,04 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,39 | 1,61 | 1,23 | 2,84 | 2,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 59,26 | 41,89 | 29,51 | 61,88 | 42,96 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,59 | 2,44 | 1,85 | 4,27 | 3,12 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,90 | 1,30 | 0,78 | 1,90 | 1,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 124,95 | 124,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,7 | 1,1 | 0,72 | 1,7 | 1,1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 135 | 94 | 55 | 135 | 94 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,045 | 0,022 | 0,017 | 0,045 | 0,022 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,084 | 0,063 | 0,05 | 0,084 | 0,063 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,189 | 0,151 | 0,25 | 0,189 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,25 | 0,14 | 0,09 | 0,25 | 0,14 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| 204-9001 | Арматура | т | - | - | - | 8,01 | 7,99 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-026-6 | 06-01-026-7 | 06-01-026-8 | 06-01-026-9 | 06-01-026-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 763,46 | 2301,00 | 1510,40 | 1036,04 | 835,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74,94 | 105,20 | 100,60 | 80,53 | 79,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 70,45 | 97,22 | 94,84 | 75,09 | 74,38 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,68 | 3,12 | 2,20 | 2,06 | 1,74 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 124,95 | 208,25 | 208,25 | 216,58 | 216,58 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 30,11 | 90,44 | 59,38 | 40,76 | 32,84 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,54 | 4,59 | 3,29 | 3,11 | 2,61 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,70 | 1,84 | 1,16 | 0,84 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,72 | 1,2 | 0,66 | 0,3 | 0,44 |
| 204-9001 | Арматура | т | 7,97 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 13,1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 55 | 135 | 92 | 67 | 50 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,017 | 0,07 | 0,034 | 0,023 | 0,02 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,05 | 0,084 | 0,061 | 0,05 | 0,043 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,151 | 0,25 | 0,183 | 0,151 | 0,129 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,09 | 0,25 | 0,14 | 0,1 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-026-11 | 06-01-026-12 | 06-01-026-13 | 06-01-026-14 | 06-01-026-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3115,20 | 1640,20 | 1136,34 | 1010,08 | 1734,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 109,32 | 100,62 | 82,35 | 79,16 | 102,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 101,39 | 95,08 | 76,64 | 74,85 | 95,08 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,16 | 2,10 | 2,18 | 1,61 | 2,93 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 299,88 | 249,90 | 241,57 | 249,90 | 133,44 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 122,57 | 64,26 | 44,74 | 39,03 | 66,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,50 | 3,17 | 3,26 | 2,43 | 4,41 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,91 | 1,18 | 0,86 | 0,62 | 1,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,36 | 0,3 | 0,29 | 0,3 | 0,16 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,67 |
| 204-9001 | Арматура | т | 18 | 15 | 14,6 | 14,8 | 8,01 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 135 | 92 | 67 | 50 | 131 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,125 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,056 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 1,94 | 0,9 | - | - | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,077 | 0,071 | 0,061 | 0,063 | - |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,084 | 0,063 | 0,052 | 0,043 | 0,101 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,189 | 0,154 | 0,129 | 0,302 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,25 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-026-16 | 06-01-026-17 | 06-01-026-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1899,80 | 2147,60 | 3504,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 105,25 | 110,91 | 118,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 96,99 | 101,15 | 103,65 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,19 | 3,82 | 5,95 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 152,11 | 188,6 | 140,61 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 76,76 | 86,87 | 141,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,80 | 5,67 | 8,91 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,98 | 2,46 | 4,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,19 | 0,23 | 0,17 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,77 | 2,2 | 4,2 |
| 204-9001 | Арматура | т | 9,13 | 11,32 | 8,44 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 143 | 177 | 283 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,061 | 0,067 | 0,09 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,113 | 0,143 | 0,186 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,339 | 0,427 | 0,556 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 | 0,38 | 0,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-026-19 | 06-01-026-20 | 06-01-026-21 | 06-01-026-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1262,60 | 1416,00 | 1711,00 | 2855,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 97,51 | 100,38 | 106,13 | 113,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 91,75 | 93,53 | 97,46 | 100,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,20 | 2,63 | 3,36 | 5,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 141,61 | 158,27 | 199,92 | 166,60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 50,93 | 57,12 | 69,02 | 121,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,29 | 3,95 | 5,04 | 7,84 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,35 | 1,64 | 2,10 | 3,70 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,2 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,24 | 1,5 | 1,9 | 3,4 |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,4 | 9,32 | 11,9 | 8,96 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 96 | 118 | 151 | 265 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,087 | 0,098 | 0,124 | 0,161 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,035 | 0,039 | 0,046 | 0,052 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,07 | 0,078 | 0,099 | 0,128 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,209 | 0,235 | 0,295 | 0,385 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 | 0,22 | 0,28 | 0,37 |

Таблица ГЭСН 06-01-027 	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 03.Установка арматуры. 04.Установка металлической опалубки. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-027-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-027-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1479,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 551,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 547,40 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,49 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 74,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,22 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,03 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 2 |
| 204-9001 | Арматура | т | 20 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| 101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | П |

06 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 06-01-030 	Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 в деле

Устройство стен и перегородок бетонных высотой:

| 06-01-030-1 | до 3 м, толщиной до 100 мм |
| --- | --- |
| 06-01-030-2 | до 3 м, толщиной до 150 мм |
| 06-01-030-3 | до 3 м, толщиной до 200 мм |
| 06-01-030-4 | до 3 м, толщиной до 300 мм |
| 06-01-030-5 | до 3 м, толщиной до 500 мм |
| 06-01-030-6 | до 6 м, толщиной до 100 мм |
| 06-01-030-7 | до 6 м, толщиной до 150 мм |
| 06-01-030-8 | до 6 м, толщиной до 200 мм |
| 06-01-030-9 | до 6 м, толщиной до 300 мм |
| 06-01-030-10 | до 6 м, толщиной до 500 мм |
| 06-01-030-11 | до 6 м, толщиной до 1000 мм |
| 06-01-030-12 | до 6 м, толщиной до 2000 мм |

Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:

| 06-01-030-13 | до 3 м, толщиной до 150 мм |
| --- | --- |
| 06-01-030-14 | до 3 м, толщиной до 200 мм |
| 06-01-030-15 | до 3 м, толщиной до 300 мм |
| 06-01-030-16 | до 6 м, толщиной до 150 мм |
| 06-01-030-17 | до 6 м, толщиной до 200 мм |
| 06-01-030-18 | до 6 м, толщиной до 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-030-1 | 06-01-030-2 | 06-01-030-3 | 06-01-030-4 | 06-01-030-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2951,20 | 1773,10 | 1190,00 | 843,71 | 616,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 138,81 | 92,97 | 66,49 | 48,58 | 35,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 136,61 | 91,63 | 65,45 | 47,72 | 35,34 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,77 | 0,44 | 0,31 | 0,25 | 0,13 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 147,56 | 88,66 | 59,50 | 42,25 | 30,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,16 | 0,63 | 0,46 | 0,34 | 0,22 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 7,25 | 3,99 | 2,60 | 1,73 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,09 | 2,05 | 1,54 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,051 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-030-6 | 06-01-030-7 | 06-01-030-8 | 06-01-030-9 | 06-01-030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3070,20 | 1844,50 | 1249,50 | 880,60 | 642,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 138,81 | 92,97 | 66,49 | 48,58 | 35,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 136,61 | 91,63 | 65,45 | 47,72 | 35,34 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,77 | 0,44 | 0,31 | 0,25 | 0,13 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 153,51 | 92,23 | 62,48 | 44,03 | 32,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,16 | 0,63 | 0,46 | 0,34 | 0,22 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 7,27 | 4,16 | 2,71 | 1,81 | 1,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 9,05 | 5,21 | 3,38 | 2,25 | 1,68 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,256 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,619 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-030-11 | 06-01-030-12 | 06-01-030-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 410,55 | 307,02 | 1618,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,58 | 34,56 | 93,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 34,99 | 34,03 | 91,75 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,10 | 0,44 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 20,59 | 15,35 | 80,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,16 | 0,66 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,65 | 0,40 | 3,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,07 | 0,04 | 0,41 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,77 | 0,41 | 4,42 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,02 | 0,27 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 37 | 20 | 225 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0256 | 0,0128 | 0,17 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 | 0,01 | 0,137 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,061 | 0,031 | 0,412 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-030-14 | 06-01-030-15 | 06-01-030-16 | 06-01-030-17 | 06-01-030-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1094,80 | 778,26 | 1677,90 | 1147,16 | 811,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,74 | 48,70 | 93,12 | 66,74 | 48,70 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 65,69 | 47,84 | 91,75 | 65,69 | 47,84 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,32 | 0,25 | 0,44 | 0,32 | 0,25 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 54,74 | 38,91 | 83,90 | 57,36 | 40,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,34 | 0,66 | 0,46 | 0,34 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,52 | 1,68 | 3,91 | 2,63 | 1,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,27 | 0,18 | 0,42 | 0,27 | 0,18 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,87 | 1,91 | 4,87 | 3,16 | 2,11 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 147 | 98 | 225 | 147 | 98 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,18 | 0,12 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,128 | 0,086 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,103 | 0,069 | 0,137 | 0,103 | 0,069 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,309 | 0,206 | 0,412 | 0,309 | 0,206 |

Таблица ГЭСН 06-01-031 	Устройство железобетонных стен и перегородок

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:

| 06-01-031-1 | до 3 м, толщиной 100 мм |
| --- | --- |
| 06-01-031-2 | до 3 м, толщиной 150 мм |
| 06-01-031-3 | до 3 м, толщиной 200 мм |
| 06-01-031-4 | до 3 м, толщиной 300 мм |
| 06-01-031-5 | до 3 м, толщиной 500 мм |
| 06-01-031-6 | до 6 м, толщиной 100 мм |
| 06-01-031-7 | до 6 м, толщиной 150 мм |
| 06-01-031-8 | до 6 м, толщиной 200 мм |
| 06-01-031-9 | до 6 м, толщиной 300 мм |
| 06-01-031-10 | до 6 м, толщиной 500 мм |
| 06-01-031-11 | до 6 м, толщиной 1000 мм |
| 06-01-031-12 | более 6 м, толщиной 150 мм |
| 06-01-031-13 | более 6 м, толщиной 200 мм |
| 06-01-031-14 | более 6 м, толщиной 300 мм |
| 06-01-031-15 | более 6 м, толщиной 500 мм |
| 06-01-031-16 | более 6 м, толщиной 1000 мм |
| 06-01-031-17 | более 6 м, толщиной 2000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-031-1 | 06-01-031-2 | 06-01-031-3 | 06-01-031-4 | 06-01-031-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3177,30 | 2153,90 | 1666,00 | 1166,20 | 852,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 186,28 | 120,84 | 104,86 | 80,27 | 56,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 182,78 | 118,29 | 101,27 | 77,59 | 54,10 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,30 | 0,92 | 1,33 | 0,97 | 0,71 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 149,94 | 141,61 | 341,53 | 224,91 | 166,60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 158,87 | 107,70 | 83,30 | 58,31 | 42,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,93 | 1,36 | 1,99 | 1,44 | 1,08 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 7,25 | 3,99 | 2,60 | 1,76 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,18 | 0,17 | 0,41 | 0,27 | 0,2 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 8,99 | 4,76 | 3,1 | 2,11 | 1,55 |
| 204-9001 | Арматура | т | 9,1 | 8,5 | 20,4 | 13,6 | 10,1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,48 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,256 | 0,17 | 0,128 | 0,086 | 0,051 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-031-6 | 06-01-031-7 | 06-01-031-8 | 06-01-031-9 | 06-01-031-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3296,30 | 2225,30 | 1713,60 | 1201,90 | 878,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 186,28 | 120,84 | 104,86 | 80,27 | 56,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 182,78 | 118,29 | 101,27 | 77,59 | 54,10 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,30 | 0,92 | 1,33 | 0,97 | 0,71 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 149,94 | 141,61 | 341,53 | 224,91 | 166,60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 164,82 | 111,27 | 85,68 | 60,10 | 43,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,93 | 1,36 | 1,99 | 1,44 | 1,08 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 7,25 | 3,99 | 2,60 | 1,76 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,18 | 0,17 | 0,41 | 0,27 | 0,2 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,73 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 9,05 | 4,76 | 3,4 | 2,26 | 1,68 |
| 204-9001 | Арматура | т | 9,1 | 8,5 | 20,4 | 13,6 | 10,1 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,47 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 395 | 225 | 147 | 98 | 74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,256 | 0,1704 | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,206 | 0,137 | 0,103 | 0,069 | 0,041 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,618 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-031-11 | 06-01-031-12 | 06-01-031-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 547,40 | 2201,50 | 1701,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50,84 | 121,37 | 105,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 49,62 | 118,76 | 101,63 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,38 | 0,94 | 1,36 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 333,20 | 141,61 | 341,53 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,37 | 110,08 | 85,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 1,40 | 2,03 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,66 | 4,05 | 2,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,4 | 0,17 | 0,41 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,07 | 0,42 | 0,27 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,77 | 6,77 | 4,38 |
| 204-9001 | Арматура | т | 5,4 | 8,5 | 20,4 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,28 | 0,18 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 37 | 225 | 147 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0256 | 0,1704 | 0,128 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,02 | 0,137 | 0,103 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,062 | 0,412 | 0,309 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-031-14 | 06-01-031-15 | 06-01-031-16 | 06-01-031-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1201,90 | 881,79 | 549,78 | 393,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,29 | 56,37 | 51,12 | 48,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 77,59 | 54,26 | 49,86 | 47,12 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,97 | 0,73 | 0,40 | 0,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 224,91 | 166,60 | 91,63 | 41,65 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 60,10 | 44,15 | 27,49 | 19,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,46 | 1,11 | 0,59 | 0,45 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,76 | 1,31 | 0,66 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,05 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,31 | 1,73 | 0,88 | 0,48 |
| 204-9001 | Арматура | т | 13,6 | 10,1 | 5,1 | 2,71 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 98 | 74 | 37 | 20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0128 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,069 | 0,041 | 0,021 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,206 | 0,124 | 0,061 | 0,031 |

07 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

Таблица ГЭСН 06-01-034 	Устройство балок, перемычек

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусьев, брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле (нормы 1-6, 9) за вычетом жесткой арматуры (нормы 7, 8)

| 06-01-034-1 | Устройство балок фундаментных |
| --- | --- |

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок:

| 06-01-034-2 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 06-01-034-3 | до 800 мм |
| 06-01-034-4 | более 800 мм |

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок:

| 06-01-034-5 | до 800 мм |
| --- | --- |
| 06-01-034-6 | более 800 мм |

Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:

| 06-01-034-7 | до 900 мм |
| --- | --- |
| 06-01-034-8 | более 900 мм |
| 06-01-034-9 | Устройство перемычек |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-034-1 | 06-01-034-2 | 06-01-034-3 | 06-01-034-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1309,00 | 1749,30 | 1439,60 | 1250,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,01 | 95,85 | 78,85 | 69,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 58,43 | 91,51 | 75,09 | 66,05 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,93 | 1,63 | 1,40 | 1,33 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 141,61 | 283,22 | 258,23 | 283,22 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 65,45 | 85,68 | 71,40 | 60,10 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,38 | 2,44 | 2,09 | 2,01 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,11 | 6,28 | 4,86 | 3,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,17 | 0,34 | 0,31 | 0,34 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 5,53 | 9,56 | 6,46 | 4,06 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,88 | 1,51 | 1,02 | 0,64 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,85 | 2,03 | 2 | 1,54 |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,5 | 16,7 | 15,4 | 16,8 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 114,3 | 155 | 141 | 119 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,042 | 0,054 | 0,012 | 0,056 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,087 | 0,178 | 0,13 | 0,1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,095 | 0,067 | 0,045 | 0,038 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,095 | 0,079 | 0,057 | 0,046 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,285 | 0,235 | 0,171 | 0,137 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | - | 0,14 | 0,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-034-5 | 06-01-034-6 | 06-01-034-7 | 06-01-034-8 | 06-01-034-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2017,80 | 1628,40 | 1285,20 | 833,00 | 1593,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,91 | 69,54 | 57,15 | 53,48 | 66,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 76,87 | 65,93 | 55,34 | 52,12 | 63,78 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,33 | 0,61 | 0,44 | 1,20 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 291,55 | 283,22 | 141,61 | 91,63 | 191,59 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 71,4 | 60,1 | 61,88 | 40,22 | 77,95 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,29 | 2,01 | 0,93 | 0,65 | 1,74 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,11 | 3,19 | 2,33 | 1,73 | 6,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,35 | 0,34 | 0,17 | 0,11 | 0,23 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 4,95 | 3,39 | - | - | 8,6 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,78 | 0,54 | - | - | 1,4 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,25 | 0,24 | 1,16 | 0,26 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,96 | 1,46 | 1,36 | 1,16 | 2,51 |
| 204-9001 | Арматура | т | 15,4 | 16,8 | 6 | 3,01 | 11,44 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 141 | 119 | 173 | 130 | 183 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,014 | 0,056 | 0,054 | 0,044 | 0,25 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,13 | 0,1 | 0,17 | 0,14 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,036 | 0,069 | 0,048 | 0,039 | 0,0635 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,057 | 0,046 | 0,076 | 0,061 | 0,077 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,171 | 0,137 | 0,228 | 0,183 | 0,231 |

Таблица ГЭСН 06-01-035 	Устройство поясов

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок (норма 1). 02.Установка щитов опалубки (норма 1). 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными (норма 1). 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство поясов:

| 06-01-035-1 | в опалубке |
| --- | --- |
| 06-01-035-2 | без опалубки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-035-1 | 06-01-035-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1016,26 | 516,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,31 | 61,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 69,97 | 59,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,72 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 208,25 | 208,25 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 49,09 | 24,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,23 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,25 | 0,25 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,81 | - |
| 204-9001 | Арматура | т | 12,5 | 12,5 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 77,9 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,037 | - |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,04 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,12 | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,25 | - |

Таблица ГЭСН 06-01-036 	Устройство засыпки фундаментных балок

Состав работ:

01.Засыпка фундаментных балок песком (норма 1). 02.Засыпка фундаментных балок шлаком (норма 2 ).

Измеритель:  100 м3 засыпки

Устройство засыпки фундаментных балок:

| 06-01-036-1 | песком |
| --- | --- |
| 06-01-036-2 | шлаком |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-036-1 | 06-01-036-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 196,47 | 196,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,20 | 34,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16,28 | 11,03 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 18,56 | 18,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,64 | 13,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 9,28 | 9,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 115 | - |
| 409-9056 | Песок шлаковый фракции - средняя | м3 | - | 115 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,1 | 3,1 |

Таблица ГЭСН 06-01-037 	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок обрезных. 02.Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой. 03.Установка арматуры. 04.Установка металлической опалубки. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-037-1 | Устройство ригелей гражданских зданий |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-037-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1491,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 464,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 90,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,17 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 74,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,158 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,03 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 2 |
| 204-9001 | Арматура | т | 16,5 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 |
| 101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | П |

08 ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица ГЭСН 06-01-041 	Устройство перекрытий

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусьев, брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 в деле

Устройство перекрытий безбалочных толщиной:

| 06-01-041-1 | до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м |
| --- | --- |
| 06-01-041-2 | до 200 мм, на высоте от опорной площади более 6 м |
| 06-01-041-3 | более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м |
| 06-01-041-4 | более 200 мм, на высоте от опорной площади более 6 м |

Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:

| 06-01-041-5 | до 6 м |
| --- | --- |
| 06-01-041-6 | более 6 м |

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной:

| 06-01-041-7 | до 100 мм |
| --- | --- |
| 06-01-041-8 | до 150 мм |
| 06-01-041-9 | до 200 мм |

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной:

| 06-01-041-10 | до 100 мм |
| --- | --- |
| 06-01-041-11 | до 150 мм |
| 06-01-041-12 | до 200 мм |
| 06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-041-1 | 06-01-041-2 | 06-01-041-3 | 06-01-041-4 | 06-01-041-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 951,08 | 1840,80 | 678,50 | 1180,00 | 1534,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,17 | 31,17 | 25,59 | 25,48 | 42,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 28,56 | 28,56 | 23,59 | 23,55 | 38,79 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 | 0,69 | 0,66 | 1,22 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 47,96 | 47,96 | 34,27 | 34,27 | 77,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,40 | 1,40 | 1,04 | 1,00 | 1,84 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,60 | 4,60 | 2,90 | 2,90 | 4,70 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 216,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 6,22 | 6,22 | 3,8 | 3,8 | 4,1 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,32 | 0,31 | 0,88 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,61 | 2,75 | 1,6 | 1,64 | 3,39 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,5 | 0,6 | 0,24 | 0,28 | 0,64 |
| 204-9001 | Арматура | т | 7,66 | 7,66 | 6,63 | 6,63 | 12,69 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 86,1 | 86,1 | 52,6 | 50,6 | 144,2 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0116 | 0,0116 | 0,0063 | 0,0063 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,079 | 0,079 | 0,071 | 0,071 | 0,116 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,086 | 0,086 | 0,043 | 0,043 | 0,069 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,257 | 0,257 | 0,128 | 0,128 | 0,206 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4,29 | 4,29 | 2,15 | 2,15 | 4,29 |
| 203-0518 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 4,9 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | - | 0,26 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | - | - | - | - | 0,037 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-041-6 | 06-01-041-7 | 06-01-041-8 | 06-01-041-9 | 06-01-041-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2124,00 | 1675,60 | 1368,80 | 968,78 | 1227,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,12 | 47,25 | 44,16 | 41,73 | 47,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 38,79 | 44,27 | 41,53 | 39,03 | 43,91 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,22 | 1,09 | 1,00 | 1,14 | 1,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 216,58 | 199,92 | 149,94 | 99,96 | 199,92 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 77,35 | 84,49 | 69,02 | 48,79 | 61,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,84 | 1,62 | 1,36 | 1,29 | 1,74 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,70 | 3,80 | 2,85 | 1,90 | 1,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,24 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 4,1 | - | - | - | - |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,65 | - | - | - | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,88 | 1,91 | 1,44 | 0,96 | 1,1 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 3,53 | 4,48 | 3,36 | 2,24 | 3,37 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,74 | - | - | - | - |
| 204-9001 | Арматура | т | 12,69 | 11,9 | 8,91 | 5,94 | 10,9 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 144,2 | 152,8 | 114,6 | 76,4 | 180 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,116 | 0,048 | 0,032 | 0,024 | 0,048 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,069 | 0,076 | 0,057 | 0,038 | 0,09 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,206 | 0,214 | 0,16 | 0,11 | 0,252 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4,29 | - | - | - | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,037 | 0,2 | 0,133 | 0,1 | 0,2 |
| 203-0518 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 4,9 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-041-11 | 06-01-041-12 | 06-01-041-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 993,56 | 758,74 | 960,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,56 | 41,11 | 42,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 41,41 | 38,68 | 39,15 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,25 | 0,94 | 1,18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 149,94 | 99,96 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 50,10 | 38,32 | 48,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,63 | 1,22 | 1,53 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,52 | 1,51 | 2,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,18 | 0,12 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,85 | 0,6 | 0,66 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,6 | 1,83 | 3,02 |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,17 | 5,44 | 7,96 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 138,6 | 97,4 | 121,4 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,133 | 0,1 | 0,0118 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,032 | 0,024 | 0,038 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,069 | 0,049 | 0,061 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,194 | 0,136 | 0,17 |

09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

Таблица ГЭСН 06-01-044 	Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными. 04.Укладка в емкость и перемешивание цемента, песка баритового и гравия. 05.Затворение баритобетонной смеси водой с перемешиванием. 06.Укладка готовой баритобетонной смеси в конструкцию.

Измеритель:  100 м3 баритобетона в деле

Устройство баритобетонных перегородок высотой:

| 06-01-044-1 | до 3 м |
| --- | --- |
| 06-01-044-2 | до 6 м |
| 06-01-044-3 | Устройство изоляционного слоя из баритобетона |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-044-1 | 06-01-044-2 | 06-01-044-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1218,00 | 1508,00 | 747,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 99,44 | 100,01 | 97,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 44,03 | 44,51 | 42,96 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,29 | 2,33 | 1,92 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 11,88 | 11,88 | 11,77 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 62,48 | 77,35 | 38,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,42 | 3,47 | 2,88 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 6,27 | 3,56 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 32,4 | 32,4 | 32,3 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,32 | 0,32 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 4,13 | 4,81 | - |
| 408-9030 | Песок баритовый | м3 | 33,3 | 33,3 | 32,6 |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ | м3 | 64 | 64 | 64 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,21 | 0,21 | - |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 176 | 176 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,16 | 0,128 | - |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,088 | 0,088 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,246 | 0,246 | - |

10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица ГЭСН 06-01-046 	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Состав работ:

01.Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия. 02.Установка и разборка опалубки. 03.Установка и сварка арматуры. 04.Укладка бетона. 05.Уход за бетоном. 06.Устройство температурных швов.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

| 06-01-046-1 | до 1, при толщине стен до 300 мм |
| --- | --- |
| 06-01-046-2 | до 1, при толщине стен до 500 мм |
| 06-01-046-3 | до 1, при толщине стен более 500 мм |
| 06-01-046-4 | более 1, при толщине стен до 300 мм |
| 06-01-046-5 | более 1, при толщине стен до 500 мм |
| 06-01-046-6 | более 1, при толщине стен более 500 мм |

Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

| 06-01-046-7 | до 1, при толщине стен до 300 мм |
| --- | --- |
| 06-01-046-8 | до 1, при толщине стен до 500 мм |
| 06-01-046-9 | до 1, при толщине стен более 500 мм |
| 06-01-046-10 | более 1, при толщине стен до 300 мм |
| 06-01-046-11 | более 1, при толщине стен до 500 мм |
| 06-01-046-12 | более 1, при толщине стен более 500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-046-1 | 06-01-046-2 | 06-01-046-3 | 06-01-046-4 | 06-01-046-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 572,00 | 493,00 | 453,00 | 827,00 | 647,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,02 | 54,74 | 53,62 | 59,40 | 53,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 70,56 | 50,40 | 49,28 | 54,88 | 48,16 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 44,80 | 38,08 | 38,08 | 53,76 | 42,56 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,81 | 2,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 180,32 | 148,96 | 141,12 | 219,52 | 188,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,44 | 2,38 | 2,38 | 2,71 | 3,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,28 | 0,24 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,14 |
| 204-9001 | Арматура | т | 11,8 | 9,34 | 9,3 | 14,01 | 19,95 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | 0,36 | 0,28 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 11,3 | 9,6 | 7,94 | 9,55 | 7,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,068 | 0,041 | 0,041 | 0,063 | 0,04 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,052 | 0,035 | 0,035 | 0,049 | 0,031 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,156 | 0,105 | 0,105 | 0,147 | 0,093 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | 0,044 | 0,026 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-046-6 | 06-01-046-7 | 06-01-046-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 580,00 | 643,00 | 540,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,45 | 57,39 | 47,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 33,60 | 53,76 | 43,68 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 42,56 | 49,28 | 39,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,14 | 1,45 | 1,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 156,80 | 47,04 | 39,20 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,71 | 2,18 | 1,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,2 | 0,06 | 0,05 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,03 | 0,13 | 0,1 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,03 | - | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,11 | - | - |
| 204-9001 | Арматура | т | 10,02 | 12,7 | 11,63 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 | 0,21 | 0,45 | 0,35 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 5,66 | 11,3 | 9,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,035 | 0,0602 | 0,0397 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,027 | 0,047 | 0,031 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,081 | 0,141 | 0,096 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 | 0,029 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-046-9 | 06-01-046-10 | 06-01-046-11 | 06-01-046-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 479,00 | 905,00 | 699,00 | 605,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,59 | 74,66 | 58,15 | 55,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 39,20 | 69,44 | 53,76 | 51,52 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 39,20 | 56,00 | 41,44 | 41,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,35 | 2,07 | 1,77 | 1,71 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 39,20 | 70,56 | 47,04 | 47,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,04 | 3,15 | 2,62 | 2,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 204-9001 | Арматура | т | 11,87 | 18,28 | 15,3 | 14,95 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,12 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 7,94 | 9,55 | 7,4 | 5,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0324 | 0,0626 | 0,0397 | 0,0346 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,027 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,076 | 0,147 | 0,093 | 0,081 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,016 | 0,03 | 0,02 | 0,017 |

11 БУНКЕРА

Таблица ГЭСН 06-01-049 	Устройство бункеров общего назначения

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка и сварка арматуры. 03.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство бункеров общего назначения:

| 06-01-049-1 | с толщиной стен 140 мм |
| --- | --- |
| 06-01-049-2 | на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к 6-25-1 |
| 06-01-049-3 | с толщиной стен более 200 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-049-1 | 06-01-049-2 | 06-01-049-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2594,20 | 68,44 | 1368,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 114,74 | 0,61 | 68,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 111,62 | 0,57 | 64,74 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,13 | 0,01 | 1,20 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | - | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 233,24 | - | 291,55 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 129,71 | 3,45 | 69,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,72 | 0,03 | 1,85 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 3,25 | 0,15 | 2,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,28 | - | 0,35 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,17 | 0,01 | 0,78 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | - | 0,11 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 4,28 | 0,17 | 1,09 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,59 | 0,1 | 2,33 |
| 204-9001 | Арматура | т | 13,9 | - | 17,61 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | - | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 69,6 | 2,7 | 60 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,27 | 0,008 | 0,19 |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм | т | 0,032 | 0,004 | 0,224 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,104 | 0,01 | 0,072 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,147 | - | 0,103 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,441 | - | 0,309 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,096 | 0,004 | 0,059 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | - | 4 |

12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица ГЭСН 06-01-052 	Возведение стен в скользящей опалубке,устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Состав работ:

01.Установка металлической скользящей опалубки. 02.Установка и сварка арматуры. 03.Укладка бетонной смеси. 04.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

| 06-01-052-1 | до 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна |
| --- | --- |
| 06-01-052-2 | более 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна |
| 06-01-052-3 | Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна |
| 06-01-052-4 | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-052-1 | 06-01-052-2 | 06-01-052-3 | 06-01-052-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1718,73 | 1827,54 | 2740,26 | 1109,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 3 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 120,77 | 116,29 | 4,56 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т | маш.-ч | 44,36 | 44,78 | - | - |
| 020141 | Краны башенные при строительстве элеваторов высотой подъема крюка более 40 м | маш.-ч | 74,39 | 69,02 | - | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,05 | 1,34 | 2,57 | 0,04 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,70 | 0,88 | 1,72 | 0,02 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,92 | 2,39 | 6,56 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 87,47 | 92,94 | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 394,40 | 532,44 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | - | - | 145,81 | 59,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,59 | 1,08 | - | - |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,38 | 0,73 | - | - |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 2,63 | 0,68 | 4,16 | 0,17 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,97 | 0,24 | - | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 1,91 | 4,75 | 0,02 |
| 204-9001 | Арматура | т | 7,2 | 9,12 | 12,3 | - |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 104 | 104 | 101,5 | - |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 1,24 | 5,02 | 4 | 2,57 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 15,4 | - | 200 | 3,65 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 1,25 | 1,46 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,078 | 0,097 | 0,097 | 0,017 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,067 | 0,074 | 0,064 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,223 | 0,193 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,022 | 0,025 | 0,021 | - |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | - | - |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | - | 1,83 | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | - | 0,83 | - |
| 203-0518 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | - | - | 2 | - |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | - | - | 0,01 | 0,1 |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 | - | - | - | 11,3 |
| 401-9026 | Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50) | м3 | - | - | - | 90,2 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | - | - | 0,119 |

Таблица ГЭСН 06-01-053 	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусьев, брусков и досок. 02.Установка щитов настила. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными. 04.Натяжение арматуры с установкой металлических рукавов. 05.Извлечение домкратных стержней. 06.Укладка бетонной смеси. 07.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона

| 06-01-053-1 | Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-053-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3692,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 349,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 315,35 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 185,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 18,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 10,44 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т | маш.-ч | 5,46 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,39 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,03 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 0,06 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1,16 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,31 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 3,07 |
| 201-9230 | Рукава металлические негерметичные | м | П |
| 204-9001 | Арматура | т | П |
| 204-9130 | Детали стальные для натяжения арматуры | т | П |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 104 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 2,56 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 9,82 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 1,11 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,075 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,067 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П |

Таблица ГЭСН 06-01-054 	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов настила. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными. 04.Установка домкратных стержней. 05.Установка арматур.06.Укладка бетонной смеси. 07.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-054-1 | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-054-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2478,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 145,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 133,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 124,95 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,29 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т | маш.-ч | 5,75 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,24 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0,05 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,4 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 2,38 |
| 204-9001 | Арматура | т | 17,9 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 104 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 1,55 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 20,84 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 1,66 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,021 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,027 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П |

Таблица ГЭСН 06-01-055 	Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен, брусков и досок. 02.Раcкрой и установка стальных листов. 03.Крепление элементов опалубки. 04.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м осевой линии опалубки

Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

| 06-01-055-1 | до 70 м |
| --- | --- |
| 06-01-055-2 | более 70 м |

Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

| 06-01-055-3 | до 70 м |
| --- | --- |
| 06-01-055-4 | более 70 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-055-1 | 06-01-055-2 | 06-01-055-3 | 06-01-055-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3729,60 | 3830,40 | 1716,80 | 1798,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 528,96 | 562,67 | 484,87 | 522,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 525,17 | 558,77 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,84 | 2,92 | 18,31 | 22,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 414,40 | 386,40 | - | - |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,95 | 0,98 | 12,21 | 15,10 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 10,70 | 18,30 | - | - |
| 031101 | Подъемники строительные грузопассажирский высотой подъема 105 м | маш.-ч | - | - | 222,30 | 237,12 |
| 020302 | Краны башенные приставные 10 т, высота подъема крюка 105 м | маш.-ч | - | - | 232,05 | - |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш.-ч | - | - | - | 247,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | 13,2 | 12,6 | - | - |
| 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 1,48 | 1,71 | - | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,74 | 0,69 | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,13 | 0,11 | - | - |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 8,1 | 14,8 | - | - |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 20,6 | 34,5 | - | - |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 | 9,1 | 8,2 | - | - |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,21 | 0,18 | - | - |
| 101-1713 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.80 мм | т | 1,39 | 1,36 | - | - |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,8 | 0,83 | - | - |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 15 | 15 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,105 | 0,12 | - | - |

Таблица ГЭСН 06-01-056 	Бетонирование стен шахтных башенных копров

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусьев и досок. 02.Установка арматуры. 03.Укладка бетонной смеси. 04.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:

| 06-01-056-1 | до 70 м |
| --- | --- |
| 06-01-056-2 | более 70 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-056-1 | 06-01-056-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1805,50 | 1943,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 148,75 | 143,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031101 | Подъемники строительные грузопассажирский высотой подъема 105 м | маш.-ч | 48,11 | 48,68 |
| 020302 | Краны башенные приставные 10 т, высота подъема крюка 105 м | маш.-ч | 71,76 | - |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,13 | 2,10 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 95,20 | 95,20 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 24,99 | 16,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 17,33 | 18,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 11,55 | 12,10 |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш.-ч | - | 64,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,16 | 0,16 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта | м3 | 3,33 | 2,28 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,98 | 2,99 |
| 204-9001 | Арматура | т | 19,1 | 20,3 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 104 | 104 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 3,39 | 3,42 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 2,12 | 2,28 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,25 | 0,22 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 20 | 17 |
| 101-0785 | Поковки из квадратных заготовок массой 4.5 кг | т | 0,1 | 0,08 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,105 | 0,121 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П |

Таблица ГЭСН 06-01-057 	Устройство стен и перегородок сооружений

Состав работ:

01.Установка и разборка самоходного агрегата. 02.Перестановка самоходного агрегата (нормы 1, 2). 03.Установка арматурных каркасов. 04.Бетонирование стен.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

| 06-01-057-1 | до 150 мм |
| --- | --- |
| 06-01-057-2 | более 150 мм |

Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

| 06-01-057-3 | до 200 мм |
| --- | --- |
| 06-01-057-4 | более 200 мм |

Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

| 06-01-057-5 | до 250 мм |
| --- | --- |
| 06-01-057-6 | более 250 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-057-1 | 06-01-057-2 | 06-01-057-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 603,68 | 481,60 | 472,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 264,60 | 181,70 | 204,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 156,96 | 107,91 | 123,17 |
| 111000 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.-ч | 162,40 | 102,08 | 113,68 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,71 | 20,88 | 13,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,78 | 13,34 | 12,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 10,20 | 12,54 | 12,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 6,37 | 14,05 | 14 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 104 | 104 | 104 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,021 | 0,018 | 0,014 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,014 | 0,01 | 0,018 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5,56 | 4,67 | 3,78 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,027 | 0,022 | 0,018 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 6,9 | 5,9 | 5,664 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0424 | 0,0413 | 0,029 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 1,59 | 1,34 | 1,08 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 90 | 76 | 62 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-057-4 | 06-01-057-5 | 06-01-057-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 413,28 | 451,36 | 333,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 167,32 | 200,59 | 118,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 100,28 | 117,72 | 69,76 |
| 111000 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.-ч | 90,48 | 122,96 | 64,96 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,30 | 8,12 | 8,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,52 | 12,76 | 10,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 12,75 | 9,09 | 9,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 13,56 | 6,96 | 10,45 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,006 | 0,007 | 0,005 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,018 | 0,018 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,005 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 3,74 | 2 | 1,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,012 | 0,08 | 0,006 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,46 | 0,4 | 0,35 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 26 | 26 | 26 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | П |

Таблица ГЭСН 06-01-058 	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Состав работ:

01.Планировка земляного полотна и устройство балластных призм для внешних ниток рельсов. 02.Установка закладных деталей. 03.Укладка и разборка рельсовых путей для передвижения самоходного агрегата.

Измеритель:  100 м пути

| 06-01-058-1 | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-058-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 366,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,84 |
| 120400 | Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 2,62 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,32 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0046 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т | м | 3,2 |
| 204-9001 | Арматура | т | 0,07 |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 11 |
| 106-0010 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 8 |
| 106-0006 | Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок | т | 0,007 |
| 106-9011 | Шпалы | шт. | 8,26 |

13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица ГЭСН 06-01-062 	Устройство стен и плоских днищ

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство стен и плоских днищ при толщине:

| 06-01-062-1 | до 150 мм круглых сооружений |
| --- | --- |
| 06-01-062-2 | более 150 мм круглых сооружений |
| 06-01-062-3 | до 150 мм прямоугольных сооружений |
| 06-01-062-4 | более 150 мм прямоугольных сооружений |
| 06-01-062-5 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа |

Устройство:

| 06-01-062-6 | фильтров и осветлителей |
| --- | --- |
| 06-01-062-7 | песколовок круглых |
| 06-01-062-8 | песколовок прямоугольных |
| 06-01-062-9 | метантенков круглых |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-062-1 | 06-01-062-2 | 06-01-062-3 | 06-01-062-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1798,72 | 1170,40 | 1398,88 | 729,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 139,31 | 89,85 | 140,18 | 78,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 130,26 | 80,42 | 134,96 | 73,70 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,41 | 22,74 | 9,07 | 52,53 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,19 | 2,29 | 1,24 | 1,22 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 89,94 | 58,52 | 70,00 | 36,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,59 | 6,87 | 3,71 | 3,65 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,76 | 3,10 | 0,94 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,012 | 0,029 | 0,0113 | 0,047 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 3,4 | 3,8 | 0,27 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 4,05 | 4,56 | 0,9 | 0,92 |
| 204-9001 | Арматура | т | 10,8 | 11,8 | 9,9 | 14,6 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,19 | 0,096 | 0,19 | 0,048 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,158 | 0,118 | 0,137 | 0,103 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,472 | 0,354 | 0,412 | 0,309 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 1,68 | 0,96 | 1,3 | 0,3 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | 54 | 31,4 |
| 101-1531 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | - | - | - | 0,021 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-062-5 | 06-01-062-6 | 06-01-062-7 | 06-01-062-8 | 06-01-062-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2692,48 | 1168,16 | 2684,64 | 2101,12 | 930,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 211,53 | 112,96 | 257,65 | 154,24 | 80,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 201,94 | 104,61 | 248,64 | 149,07 | 70,90 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 219,52 | 42,22 | - | - | 89,60 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,34 | 2,02 | 2,18 | 1,22 | 2,33 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 134,62 | 58,46 | 134,18 | 105,06 | 46,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,98 | 6,06 | 6,56 | 3,68 | 6,98 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,15 | 2,62 | 5,25 | 1,68 | 1,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,28 | 0,078 | - | - | 0,02 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 4,6 | 0,28 | 4,63 | 2,47 | 2,4 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,2 | 5,08 | 4,14 | 1,03 | 2 |
| 204-9001 | Арматура | т | 16,6 | 13,8 | 6,3 | 7,3 | 15,8 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,21 | 0,15 | 0,3 | 0,255 | 0,06 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,147 | 0,04 | 0,154 | 0,061 | 0,077 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,119 | 0,46 | 0,184 | 0,231 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 2,17 | - | 1,97 | 0,18 | 2,81 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | 0,39 | - | - | 0,9 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 53 | - | 40,1 | - |
| 101-1531 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | - | - | - | - | 0,095 |

Таблица ГЭСН 06-01-063 	Строительство подземной части насосных станций

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Строительство подземной части насосных станций:

| 06-01-063-1 | при толщине днищ до 400 мм |
| --- | --- |
| 06-01-063-2 | при толщине днищ более 400 мм |
| 06-01-063-3 | стен круглых |
| 06-01-063-4 | стен прямоугольных толщиной до 300 мм |
| 06-01-063-5 | стен прямоугольных толщиной более 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-063-1 | 06-01-063-2 | 06-01-063-3 | 06-01-063-4 | 06-01-063-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 422,91 | 260,96 | 1554,56 | 968,80 | 649,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,53 | 21,02 | 115,40 | 95,90 | 63,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 23,52 | 17,81 | 110,88 | 91,62 | 59,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43,23 | 27,33 | 106,29 | 75,82 | 32,70 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,19 | 0,74 | 1,08 | 1,00 | 0,89 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 21,28 | 13,05 | 77,73 | 48,44 | 32,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,55 | 2,20 | 3,17 | 3,01 | 2,67 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,70 | 0,25 | 0,65 | 0,60 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,067 | 0,039 | 0,198 | 0,131 | 0,054 |
| 101-1531 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | 0,046 | 0,034 | 0,023 | 0,077 | 0,044 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,9 | 0,25 | 0,88 | 0,15 | 0,25 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,9 | 0,2 | 0,87 | 0,37 | 0,1 |
| 204-9001 | Арматура | т | 12,1 | 6,7 | 9,6 | 12 | 11,7 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,12 | 0,064 | 0,092 | 0,12 | 0,064 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,032 | 0,008 | 0,031 | 0,026 | 0,017 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,094 | 0,024 | 0,092 | 0,079 | 0,052 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | - | 35 | 23 |

Таблица ГЭСН 06-01-064 	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений

Состав работ:

01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство:

| 06-01-064-1 | лотков в сооружениях |
| --- | --- |
| 06-01-064-2 | лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм |
| 06-01-064-3 | лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм |
| 06-01-064-4 | угловых участков стен в емкостных сооружениях |
| 06-01-064-5 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских |
| 06-01-064-6 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых |
| 06-01-064-7 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных |
| 06-01-064-8 | бетонной подготовки под днище бункерного типа |
| 06-01-064-9 | плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-064-1 | 06-01-064-2 | 06-01-064-3 | 06-01-064-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2732,80 | 1478,40 | 1123,36 | 1428,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 189,81 | 180,71 | 120,27 | 117,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 181,10 | 172,03 | 111,33 | 105,95 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,10 | 2,17 | 2,81 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 136,64 | 73,92 | 56,22 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,33 | 6,31 | 6,50 | 8,46 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,63 | 3,90 | 3,98 | 6,70 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 71,34 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | - | - | - | 71,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 3,4 | 2,85 | 2,9 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 6 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,7 | 2,29 | 2,34 | 6 |
| 204-9001 | Арматура | т | 6,6 | 5,7 | 5,9 | 11,6 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,256 | 0,2 | 0,21 | 0,102 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,159 | 0,135 | 0,137 | 0,225 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,478 | 0,403 | 0,412 | 0,675 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | - | - | 0,091 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | - | - | 0,56 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | - | 222 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-064-5 | 06-01-064-6 | 06-01-064-7 | 06-01-064-8 | 06-01-064-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 652,96 | 1890,56 | 1646,40 | 384,16 | 315,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,78 | 151,19 | 155,20 | 89,59 | 13,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 57,34 | 142,24 | 143,36 | 83,78 | 7,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,14 | - | 45,02 | - | 4,48 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,04 | 2,17 | 2,89 | 1,38 | 1,49 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 32,70 | 94,53 | 82,32 | 19,26 | 15,90 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,13 | 6,51 | 8,68 | 4,16 | 4,49 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,08 | 3,13 | 4,87 | 3,04 | 2,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,008 | - | 0,07 | - | 0,007 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,58 | 2,56 | 4,39 | 2,5 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1,19 | 4,6 | 6,04 | 4,54 | 0,26 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,13 | 1,3 | 2,72 | 1,19 | 5,9 |
| 204-9001 | Арматура | т | 9 | 12,3 | 11,2 | - | 7,6 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 | 101,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,102 | 0,22 | 0,25 | 0,027 | 0,2 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,041 | 0,103 | 0,153 | 0,1 | 0,108 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,121 | 0,31 | 0,46 | 0,301 | 0,323 |

14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица ГЭСН 06-01-067 	Обработка поверхности емкостных сооружений

Состав работ:

01.Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка (нормы 1, 2). 02.Подготовка поверхности под торкрет с промывкой (норма 2). 03.Нанесение раствора цемент-пушкой (нормы 2, 3). 04.Выравнивание торкретированной поверхности (норма 2). 05.Укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали (норма 5).

Измеритель:  100 м2 поверхности

| 06-01-067-1 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом |
| --- | --- |

Торкретирование поверхности:

| 06-01-067-2 | при толщине с слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 06-01-067-3 | добавляется на каждые 5 мм |
| 06-01-067-4 | Железнение поверхности |
| 06-01-067-5 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-067-1 | 06-01-067-2 | 06-01-067-3 | 06-01-067-4 | 06-01-067-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,73 | 116,28 | 8,07 | 28,90 | 175,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,83 | 24,71 | 2,76 | 0,03 | 3,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 18,56 | 18,56 | - | - | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,70 | 0,11 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,47 | 8,00 | 0,93 | 0,03 | 3,87 |
| 050402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 18,56 | 29,00 | - | - | - |
| 110950 | Цемент-пушки | маш.-ч | - | 10,44 | 1,72 | - | - |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | - | 5,57 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 3 | 5,85 | 0,95 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 5 | 1,2 | 5 | 5 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | 1,1 | 0,37 | 0,07 | - |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | - | 0,6 | - | - | 0,68 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | - | - | - | - | 1,58 |
| 101-9045 | Пластины пористые керамические | шт. | - | - | - | - | 1140 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | - | - | - | - | 10 |

Таблица ГЭСН 06-01-068 	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Состав работ:

01.Устройство прокладок из досок (нормы 1,2). 02.Установка прокладок с конопаткой швов прядью (нормы 1,2). 03.Установка гермитового шнура (норма 3). 04.Нагнетание тиоколового герметика (норма 3). 05.Зачеканка швов (нормы 1-3).

Измеритель:  100 м шва

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

| 06-01-068-1 | резиновых прокладок |
| --- | --- |
| 06-01-068-2 | стальных листов |
| 06-01-068-3 | герметика |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-068-1 | 06-01-068-2 | 06-01-068-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,76 | 55,05 | 21,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,49 | 0,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,15 | 0,23 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,32 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,41 | 0,41 | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 360 | - | - |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 15 | 15 | - |
| 101-1773 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм | т | - | 0,6 | - |
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | - | - | 186 |
| 101-0198 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | - | - | 184 |

Таблица ГЭСН 06-01-069 	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Состав работ:

01.Навивка арматурной стали на стены сооружений

Измеритель:  1 т навивки

| 06-01-069-1 | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-069-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 332001 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3 | маш.-ч | 7,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,02 |

Таблица ГЭСН 06-01-070 	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Состав работ:

01.Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах.

Измеритель:  100 м3 загрузки

Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:

| 06-01-070-1 | песком |
| --- | --- |
| 06-01-070-2 | гравием |
| 06-01-070-3 | щебнем |
| 06-01-070-4 | углем |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-070-1 | 06-01-070-2 | 06-01-070-3 | 06-01-070-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,69 | 183,88 | 183,88 | 185,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,84 | 20,65 | 19,84 | 44,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 7,52 | 6,04 | 7,52 | 21,47 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,32 | 14,61 | 12,32 | 22,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9394 | Песок для строительных работ природный обогащенный | м3 | 103 | - | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| 408-9280 | Гравий | м3 | - | 103 | - | - |
| 408-0030 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм | м3 | - | - | 103 | - |
| 101-9620 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | - | - | - | 190 |

Таблица ГЭСН 06-01-071 	Испытание и дезинфекция емкостей

Состав работ:

01.Испытание емкостей с заделкой дефективных мест (норма 1). 02.Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двухкратной промывкой (норма 2).

Измеритель:  100 м3 емкости

| 06-01-071-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость |
| --- | --- |
| 06-01-071-2 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-071-1 | 06-01-071-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,87 | 16,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 125 | 332 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,04 | - |
| 300-0608 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 0,2 | 0,2 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | - | 0,03 |

Таблица ГЭСН 06-01-072 	Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:

| 06-01-072-1 | при сборных стенах |
| --- | --- |
| 06-01-072-2 | с монолитными стенами и розетой |
| 06-01-072-3 | Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен |
| 06-01-072-4 | Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен |
| 06-01-072-5 | Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-072-1 | 06-01-072-2 | 06-01-072-3 | 06-01-072-4 | 06-01-072-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 518,37 | 1143,30 | 975,69 | 2134,40 | 665,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,55 | 27,11 | 19,35 | 12,43 | 10,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,60 | 1,48 | 2,30 | 12,90 | 1,46 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,80 | 2,66 | 1,90 | 1,17 | 0,98 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 61,60 | 39,20 | 67,20 | 113,05 | 29,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,60 | 5,32 | 3,79 | 2,33 | 1,95 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 68,21 | 61,49 | 49,95 | 68,54 | 47,12 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 20,15 | 19,13 | 13,66 | - | - |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш.-ч | - | - | - | 8,93 | 7,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,05 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,04 | 0,11 | 0,7 | 0,15 | 1,43 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,01 | 0,36 | 0,77 | 5,24 | 1,17 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,67 | 1,73 | 2,55 | 7,18 | 1,19 |
| 204-9001 | Арматура | т | 11,92 | 9,67 | 6,04 | 9,35 | 4,65 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 29,4 | 71,7 | 88,2 | 13,5 | 6,38 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,022 | 0,06 | 0,104 | 0,197 | 0,059 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0146 | 0,019 | 0,0234 | 0,0331 | 0,005 |

Таблица ГЭСН 06-01-073 	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 метров

Состав работ:

01.Раскрой и установка брусков, досок и фанеры бакелизированной. 02.Установка металлоконструкций. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетонной смеси.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-073-1 | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-073-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4829,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 823,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш.-ч | 23,62 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 790,72 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 47,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,10 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 6,64 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 3,95 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 1,07 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 10,5 |
| 204-9001 | Арматура | т | П |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 104 |
| 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | м | 635 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,175 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,393 |

Таблица ГЭСН 06-01-074 	Возведение оболочки градирен высотой до 90 метров в скользящей опалубке

Состав работ:

01.Крепление элементов опалубки оцинкованной проволокой. 02.Установка арматуры. 03.Укладка бетонной смеси. 04.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-074-1 | Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-074-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4309,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 481,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031700 | Опалубка скользящая для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 44,66 |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | маш.-ч | 45,82 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 80,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,16 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 58,07 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,1 |
| 204-9001 | Арматура | т | П |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 104 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 1,6 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,73 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,011 |

Таблица ГЭСН 06-01-075 	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 метров в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

Состав работ:

01.Раскрой и установка фанеры бакелизированной. 02.Крепление элементов опалубки оцинкованной проволокой. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетонной смеси. 05.Нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

| 06-01-075-1 | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-075-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8800,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1184,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031600 | Подмости самоходные для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 89,09 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 89,09 |
| 021901 | Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | маш.-ч | 91,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,29 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,19 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 64,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,107 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0,8 |
| 204-9001 | Арматура | т | П |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 104 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 1,1 |
| 101-1713 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.80 мм | т | 0,3 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 2,28 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 4,17 |
| 101-0785 | Поковки из квадратных заготовок массой 4.5 кг | т | 0,51 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,034 |

15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица ГЭСН 06-01-080 	Приготовление тяжелого бетона

Состав работ:

01.Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка. 02.Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием.

Измеритель:  100 м3 бетона

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса:

| 06-01-080-1 | В 3,5 - В 5 (М50-М75) |
| --- | --- |
| 06-01-080-2 | В 7,5 (М 100) |
| 06-01-080-3 | В 10 (М 150) |
| 06-01-080-4 | В 15 (М 200) |
| 06-01-080-5 | В 20 (М 250) |
| 06-01-080-6 | В 25 (М 300) |

Приготовление тяжелого бетона на щебне класса:

| 06-01-080-7 | В 3,5 - В 5 |
| --- | --- |
| 06-01-080-8 | В 7,5 |
| 06-01-080-9 | В 10 |
| 06-01-080-10 | В 15 |
| 06-01-080-11 | В 20 |
| 06-01-080-12 | В 25 |
| 06-01-080-13 | В 27,5 (М 350) |
| 06-01-080-14 | В 30 (М 400) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-080-1 | 06-01-080-2 | 06-01-080-3 | 06-01-080-4 | 06-01-080-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,58 | 41,91 | 41,88 | 41,63 | 41,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 19,03 | 18,36 | 18,33 | 18,08 | 17,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 16,5 | 20,4 | - | - | - |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ | м3 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 67 | 54 | 53 | 50 | 47 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | - | - | 22,4 | 27,5 | 32,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-080-6 | 06-01-080-7 | 06-01-080-8 | 06-01-080-9 | 06-01-080-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,43 | 41,10 | 41,12 | 41,10 | 40,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17,88 | 17,55 | 17,57 | 17,55 | 17,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 38,2 | - | - | 23,5 | 28,6 |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ | м3 | 76 | - | - | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 43 | 63 | 58 | 57 | 53 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | - | 17,5 | 21,4 | - | - |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | - | 78 | 80 | 80 | 80 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-080-11 | 06-01-080-12 | 06-01-080-13 | 06-01-080-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,73 | 40,61 | 40,63 | 40,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17,18 | 17,06 | 17,08 | 16,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 33,2 | 38,2 | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 50 | 47 | 47 | 44 |
| 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |
| 101-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 | т | - | - | 38,8 | 42,8 |

Таблица ГЭСН 06-01-081 	Приготовление легкого бетона

Состав работ:

01.Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия и песка. 02.Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием.

Измеритель:  100 м3 бетона

Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса:

| 06-01-081-1 | В 3,5 (М 50) |
| --- | --- |
| 06-01-081-2 | В 5 |
| 06-01-081-3 | В 7,5 |
| 06-01-081-4 | В 10 |
| 06-01-081-5 | В 15 |

Приготовление легкого бетона конструкционного класса:

| 06-01-081-6 | В 20 |
| --- | --- |
| 06-01-081-7 | В 25 |
| 06-01-081-8 | В 27,5 |
| 06-01-081-9 | В 30 |
| 06-01-081-10 | В 35 |
| 06-01-081-11 | В 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-081-1 | 06-01-081-2 | 06-01-081-3 | 06-01-081-4 | 06-01-081-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,24 | 57,37 | 57,52 | 58,80 | 59,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 20,12 | 20,25 | 20,40 | 21,68 | 21,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 22,4 | 25,5 | 28,6 | 30,6 | 37,7 |
| 406-9080 | Заполнитель пористый | м3 | 90,9 | 89,9 | 88,9 | 96 | 93,9 |
| 406-9101 | Песок пористый | м3 | 51,5 | 52,5 | 53,6 | 55,2 | 56,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 32 | 31 | 30 | 25 | 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-081-6 | 06-01-081-7 | 06-01-081-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,33 | 57,22 | 57,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 37,12 | 37,12 | 37,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 22,21 | 20,10 | 20,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 43,4 | - | - |
| 406-9080 | Заполнитель пористый | м3 | 92,9 | 76,8 | 78,8 |
| 406-9101 | Песок пористый | м3 | 58,1 | 59,8 | 60,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 24 | 25 | 22 |
| 101-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 | т | - | 42,8 | 44,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-081-9 | 06-01-081-10 | 06-01-081-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 301,71 | 301,71 | 301,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,55 | 57,27 | 57,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 37,12 | 37,12 | 37,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 21,43 | 20,15 | 20,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 | т | 50 | 59,2 | - |
| 406-9080 | Заполнитель пористый | м3 | 81,8 | 68,7 | 72,7 |
| 406-9101 | Песок пористый | м3 | 62,1 | 63,3 | 64,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 22 | 24 | 25 |
| 101-1308 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 600 | т | - | - | 57,2 |

Таблица ГЭСН 06-01-082 	Приготовление тяжелых кладочных растворов

Состав работ:

01.Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести, глины и песка. 02.Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

Измеритель:  100 м3 раствора

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки:

| 06-01-082-1 | 10 |
| --- | --- |
| 06-01-082-2 | 25 |
| 06-01-082-3 | 50 |
| 06-01-082-4 | 75 |
| 06-01-082-5 | 100 |
| 06-01-082-6 | 150 |
| 06-01-082-7 | 200 |

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-глиняных марки:

| 06-01-082-8 | 10 |
| --- | --- |
| 06-01-082-9 | 25 |
| 06-01-082-10 | 50 |
| 06-01-082-11 | 75 |
| 06-01-082-12 | 100 |
| 06-01-082-13 | 150 |
| 06-01-082-14 | 200 |

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки:

| 06-01-082-15 | 25 |
| --- | --- |
| 06-01-082-16 | 50 |
| 06-01-082-17 | 75 |
| 06-01-082-18 | 100 |
| 06-01-082-19 | 150 |
| 06-01-082-20 | 200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-082-1 | 06-01-082-2 | 06-01-082-3 | 06-01-082-4 | 06-01-082-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 273,60 | 267,90 | 263,34 | 255,36 | 255,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,71 | 52,77 | 52,19 | 52,27 | 52,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 16,75 | 16,81 | 16,23 | 16,31 | 16,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 8,1 | 7,9 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 8,1 | 13,3 | - | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 131 | 130 | 124 | 123 | 123 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 51 | 49 | 46 | 41 | 41 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | - | - | 17,8 | 24,5 | 30,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-082-6 | 06-01-082-7 | 06-01-082-8 | 06-01-082-9 | 06-01-082-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 247,38 | 240,54 | 229,14 | 229,14 | 229,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,59 | 52,35 | 54,47 | 54,18 | 54,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 16,63 | 16,39 | 18,51 | 18,22 | 18,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 5,5 | 3,4 | - | - | - |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 41,4 | 51 | - | - | 17,8 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 120 | 115 | 131 | 129 | 128 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 35 | 31 | 45 | 43 | 40 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | - | - | 8,1 | 13,3 | - |
| 407-0001 | Глина | м3 | - | - | 17 | 15 | 13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-082-11 | 06-01-082-12 | 06-01-082-13 | 06-01-082-14 | 06-01-082-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53,66 | 53,57 | 53,16 | 51,81 | 51,60 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17,70 | 17,61 | 17,20 | 15,85 | 15,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 24,8 | 31 | 41,5 | 51 | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 126 | 123 | 119 | 107 | 125 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 9,9 | 9,8 | 6,6 | 4,1 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 37 | 37 | 33 | 27 | 35 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | - | - | - | - | 13,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-082-16 | 06-01-082-17 | 06-01-082-18 | 06-01-082-19 | 06-01-082-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,94 | 51,99 | 51,92 | 51,86 | 51,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 15,98 | 16,03 | 15,96 | 15,90 | 15,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 23,2 | 31,9 | - | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 124 | 121 | 121 | 116 | 112 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | - | - | 30,4 | 41,6 | 49,9 |

Таблица ГЭСН 06-01-083 	Приготовление тяжелых отделочных растворов

Состав работ:

01.Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести и песка. 02.Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

Измеритель:  100 м3 раствора

Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава:

| 06-01-083-1 | 1:2 |
| --- | --- |
| 06-01-083-2 | 1:2,5 |
| 06-01-083-3 | 1:3 |

Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава:

| 06-01-083-4 | 1:1 |
| --- | --- |
| 06-01-083-5 | 1:2 |
| 06-01-083-6 | 1:3 |

Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава:

| 06-01-083-7 | 1:1:6 |
| --- | --- |
| 06-01-083-8 | 1:1:8 |
| 06-01-083-9 | 1:1:9 |
| 06-01-083-10 | 1:3:12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-083-1 | 06-01-083-2 | 06-01-083-3 | 06-01-083-4 | 06-01-083-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 644,10 | 599,64 | 588,24 | 229,14 | 229,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48,10 | 48,67 | 49,04 | 47,54 | 50,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,14 | 12,71 | 13,08 | 11,58 | 14,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 58 | 50 | 48 | - | - |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 78 | 86 | 90 | 68 | 98 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 186 | 168 | 163 | 44 | 35 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | - | - | - | 71,4 | 52 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-083-6 | 06-01-083-7 | 06-01-083-8 | 06-01-083-9 | 06-01-083-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,14 | 273,60 | 262,20 | 259,92 | 286,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,33 | 50,78 | 50,89 | 51,49 | 49,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 15,37 | 14,82 | 14,93 | 15,53 | 13,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 41,8 | 20,4 | 15,3 | 14,3 | 9,2 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 111 | 110 | 114 | 120 | 100 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 32 | 66 | 59 | 57 | 82 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 14 | 10,5 | 9,5 | 18 |

Таблица ГЭСН 06-01-084 	Приготовление легких отделочных растворов

Состав работ:

01.Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести и песка. 02.Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

Измеритель:  100 м3 раствора

Приготовление легких отделочных растворов:

| 06-01-084-1 | известковых |
| --- | --- |
| 06-01-084-2 | цементно-известковых |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-084-1 | 06-01-084-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 475,38 | 336,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,36 | 80,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 61,94 | 61,94 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 18,42 | 18,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 32,6 | 13,2 |
| 406-9101 | Песок пористый | м3 | 119 | 119 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 101 | 55 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | - | 25 |

16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица ГЭСН 06-01-087 	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель:  10 м2 конструкций

Монтаж и демонтаж:

| 06-01-087-1 | крупнощитовой опалубки стен |
| --- | --- |
| 06-01-087-2 | крупнощитовой опалубки перекрытий |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-087-1 | 06-01-087-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,61 | 6,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,99 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 3,0 | 1,2 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,33 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемностью до 0,8 т | маш.-ч | 1,6 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,038 | 0,019 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,003 |

Таблица ГЭСН 06-01-088 	Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки

Измеритель:  10 м2 конструкций

Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки бетонных конструкций:

| 06-01-088-1 | перекрытий |
| --- | --- |
| 06-01-088-2 | стен |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-088-1 | 06-01-088-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,07 | 22,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 2,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 1,09 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,44 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемностью до 0,8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,02 | 0,04 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,008 |

Таблица ГЭСН 06-01-089 	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Измеритель:  10 м2 конструкций

| 06-01-089-1 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-089-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 1,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,22 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемностью до 0,8 т | маш.-ч | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 |

Таблица ГЭСН 06-01-090 	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Состав работ:

01. Укладка бетонной смеси.

Измеритель: 10 м2 конструкций

|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |
| --- | --- |
| 06-01-090-1 | до 16 см |
| 06-01-090-2 | до 20 см |
| 06-01-090-3 | до 30 см |
| 06-01-090-4 | св. 30 см |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |
| 06-01-090-5 | до 16 см |
| 06-01-090-6 | до 20 см |
| 06-01-090-7 | до 30 см |
|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |
| 06-01-090-8 | до 16 см |
| 06-01-090-9 | до 20 см |
| 06-01-090-10 | до 30 см |
| 06-01-090-11 | св. 30 см |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |
| 06-01-090-12 | до 16 см |
| 06-01-090-13 | до 20 см |
| 06-01-090-14 | до 30 см |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-090-1 | 06-01-090-2 | 06-01-090-3 | 06-01-0904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,95 | 3,75 | 4,34 | 4,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 1,55 | 1,48 | 1,71 | 1,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 1,55 | 1,48 | 1,71 | 1,71 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,07 | 1,31 | 2,02 | 2,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-090-5 | 06-01-090-6 | 06-01-090-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,44 | 4,21 | 4,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,73 | 1,65 | 1,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 1,73 | 1,65 | 1,96 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,20 | 1,55 | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-090-8 | 06-01-090-9 | 06-01-090-10 | 06-01-090-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,28 | 1,65 | 3,66 | 3,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 1,66 | 2,4 | 3,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,65 | 0,83 | 1,2 | 1,61 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,07 | 1,31 | 2,02 | 2,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-090-12 | 06-01-090-13 | 06-01-090-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 1,45 | 1,86 | 2,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 1,44 | 1,86 | 2,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,72 | 0,93 | 1,35 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,20 | 1,55 | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |

Таблица ГЭСН 06-01-091 	Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Состав работ:

01. Укладка бетонной смеси

Измеритель: 10 м2 конструкций

|  | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |
| --- | --- |
| 06-01-091-1 | до 12 см |
| 06-01-091-2 | до 16 см |
| 06-01-091-3 | до 20 см |
| 06-01-091-4 | св. 20 см |
|  | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |
| 06-01-091-5 | до 12 см |
| 06-01-091-6 | до 16 см |
| 06-01-091-7 | до 20 см |
| 06-01-091-8 | св. 20 см |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-091-1 | 06-01-091-2 | 06-01-091-3 | 06-01-091-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,65 | 1,93 | 2,49 | 3,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,28 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,19 | 1,31 | 1,67 | 2,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9022 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-091-5 | 06-01-091-6 | 06-01-091-7 | 06-01-091-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел .-ч | 1,38 | 1,61 | 2,07 | 2,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,38 | 1,62 | 2,08 | 2,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,69 | 0,81 | 1,04 | 1,26 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,19 | 1,31 | 1,67 | 2,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9022 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |

Таблица ГЭСН 06-01-092 	Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Состав работ:

01.Раскрой и установка арматуры. 02.Установка закладных деталей.

Измеритель:  1 т арматуры, закладных деталей

Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента:

| 06-01-092-1 | до 20 кг |
| --- | --- |
| 06-01-092-2 | до 50 кг |
| 06-01-092-3 | до 300 кг |

Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента:

| 06-01-092-4 | до 20 кг |
| --- | --- |
| 06-01-092-5 | до 50 кг |
| 06-01-092-6 | до 200 кг |

Установка отдельных стержней в стенах диаметром:

| 06-01-092-7 | до 8 мм |
| --- | --- |
| 06-01-092-8 | св. 8 мм |

Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром:

| 06-01-092-9 | до 8 мм |
| --- | --- |
| 06-01-092-10 | св. 8 мм |

Установка закладных деталей при массе элементов:

| 06-01-092-11 | до 5 кг |
| --- | --- |
| 06-01-092-12 | до 20 кг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-092-1 | 06-01-092-2 | 06-01-092-3 | 06-01-092-4 | 06-01-092-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,82 | 21,92 | 8,57 | 23,21 | 8,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,80 | 0,58 | 0,80 | 0,80 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,58 | 0,36 | 0,58 | 0,58 | 0,36 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-092-6 | 06-01-092-7 | 06-01-092-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,66 | 46,44 | 24,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,80 | 0,60 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,58 | 0,36 | 0,36 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,005 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-092-9 | 06-01-092-10 | 06-01-092-11 | 06-01-092-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,19 | 28,37 | 90,61 | 27,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,60 | 0,82 | 0,70 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,58 | 0,46 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 |

17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица ГЭСН 06-01-096 	Монтаж скользящей опалубки

Состав работ:

01.Монтаж опалубки.

Измеритель:  1 м осевой линии опалубки

| 06-01-096-1 | Монтаж скользящей опалубки |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-096-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,93 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,035 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,034 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0,013 |
| 502-0006 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением, мм2: 3х35+1х10 | 1000 м | 0,001 |
| 502-0174 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х4+1х2.5 | 1000 м | 0,00016 |
| 502-0176 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6 | 1000 м | 0,0001 |
| 507-0003 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0006 |
| 507-0366 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0088 |
| 507-0367 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| 546-0501 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4 | шт. | 1,54 |
| 546-0502 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт. | 0,04 |
| 546-0031 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 | 10 шт. | 0,157 |

Таблица ГЭСН 06-01-097 	Установка арматуры

Состав работ:

01.Раскрой и установка арматуры.

Измеритель:  1 т арматуры

| 06-01-097-1 | Установка арматуры |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-097-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,004 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 |

Таблица ГЭСН 06-01-098 	Бетонирование конструкций стен

Состав работ:

01.Раскрой и установка досок. 02.Установка закладных и накладных деталей. 03.Укладка бетонной и растворной смеси. 04.Установка стержней домкратных.

Измеритель:  10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)

Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций стен наружных толщиной:

| 06-01-098-1 | до 10 см |
| --- | --- |
| 06-01-098-2 | до 20 см |
| 06-01-098-3 | до 30 см |
| 06-01-098-4 | св. 30 см |

Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций стен внутренних толщиной:

| 06-01-098-5 | до 20 см |
| --- | --- |
| 06-01-098-6 | до 30 см |

Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций стен наружных толщиной:

| 06-01-098-7 | до 10 см |
| --- | --- |
| 06-01-098-8 | до 20 см |
| 06-01-098-9 | до 30 см |
| 06-01-098-10 | св. 30 см |

Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций стен внутренних толщиной:

| 06-01-098-11 | до 20 см |
| --- | --- |
| 06-01-098-12 | до 30 см |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-098-1 | 06-01-098-2 | 06-01-098-3 | 06-01-098-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,78 | 23,09 | 23,80 | 23,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,61 | 3,32 | 3,56 | 3,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 2,50 | 3,21 | 3,45 | 3,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,09 | 1,15 | 1,19 | 1,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-098-5 | 06-01-098-6 | 06-01-098-7 | 06-01-098-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,13 | 23,09 | 12,99 | 17,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,32 | 3,68 | 1,88 | 2,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 3,21 | 3,57 | 0,48 | 0,71 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,04 | 1,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | - | - |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | - | - | 0,70 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,24 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | П | П |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | - | - | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-098-9 | 06-01-098-10 | 06-01-098-11 | 06-01-098-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,82 | 22,42 | 17,70 | 20,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,57 | 2,81 | 2,23 | 2,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,95 | 1,19 | 0,83 | 1,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,04 | 1,16 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,70 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9864 | Опалубка скользящая (амортизация) | комплект | П | П | П | П |

Таблица ГЭСН 06-01-099 	Установка плит теплоизоляционного слоя

Состав работ:

01.Заготовка блоков. 02.Укладка в пакеты и подъем краном. 03.Установка в опалубку с подгонкой.

Измеритель:  10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)

| 06-01-099-1 | Установка плит теплоизоляционного слоя |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-099-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | м2 | П |

Таблица ГЭСН 06-01-100 	Демонтаж скользящей опалубки

Состав работ:

1.Демонтаж скользящей опалубки

Измеритель:  1 м осевой линии опалубки

| 06-01-100-1 | Демонтаж скользящей опалубки |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-100-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,24 |

18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица ГЭСН 06-01-103 	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Состав работ:

01.Укладка бетонной и растворной смеси, ленты полиэтиленовой.

Измеритель:  10 м2 конструкций перекрытий

Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи) толщиной перекрытий:

| 06-01-103-1 | до 12 см |
| --- | --- |
| 06-01-103-2 | до 16 см |
| 06-01-103-3 | до 20 см |
| 06-01-103-4 | св. 20 см |

Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса) толщиной перекрытий:

| 06-01-103-5 | до 12 см |
| --- | --- |
| 06-01-103-6 | до 16 см |
| 06-01-103-7 | до 20 см |
| 06-01-103-8 | св. 20 см |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-103-1 | 06-01-103-2 | 06-01-103-3 | 06-01-103-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,35 | 20,35 | 20,83 | 21,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,79 | 1,90 | 2,02 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 1,79 | 1,90 | 2,02 | 2,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | комплект | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-103-5 | 06-01-103-6 | 06-01-103-7 | 06-01-103-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,01 | 20,01 | 20,47 | 20,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 | 2,69 | 3,27 | 3,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,19 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 0,81 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-9865 | Опалубка переставная (амортизация) | комплект | П | П | П | П |

Таблица ГЭСН 06-01-104 	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Состав работ:

01.Раскрой и установка арматуры.

Измеритель:  1 т арматуры

| 06-01-104-1 | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-104-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,24 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,11 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,004 |
| 204-9001 | Арматура | т | 1 |

19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА "ДОКА"

Таблица ГЭСН 06-01-107 	Устройство колонн

Состав работ:

01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетона. 05.Укрытие конструкций полотном (Дорнит). 06.Уход за бетоном.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство колонн железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой:

| 06-01-107-1 | до 4 м, периметром до 2 м |
| --- | --- |
| 06-01-107-2 | до 6 м, периметром до 2 м |
| 06-01-107-3 | до 6 м, периметром до 4 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-107-1 | 06-01-107-2 | 06-01-107-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1319,00 | 1823,00 | 1274,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 134,68 | 129,59 | 98,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 129,2 | 122,3 | 92,2 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,9 | 0,85 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 71,8 | 93,3 | 67,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,7 | 3,81 | 3,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,6 | 12,69 | 13,2 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,79 | 2,58 | 2,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 25,1 | 25,1 | 12,8 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,04 | 0,16 | 0,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,023 | 0,027 | 0,009 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,151 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0075 | 0,0125 | 0,013 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,21 | 0,21 | 0,088 |

Таблица ГЭСН 06-01-108 	Устройство стен

Состав работ:

01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03.Установка арматуры. 04.Установка теплоизоляционных материалов и крепление их к арматурным каркасам (нормы 7,8,9). 05.Бетонирование внутренней части стены (норма 10). 06.Наклейка теплоизоляционных материалов к бетонной стене (норма 10). 07.Укладка бетона. 08.Уход за бетоном.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство прямолинейных стен железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой:

| 06-01-108-1 | до 6 м, толщиной 150 мм |
| --- | --- |
| 06-01-108-2 | до 6 м, толщиной 300 мм |
| 06-01-108-3 | до 6 м, толщиной 600 мм |

Устройство криволинейных стен железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой:

| 06-01-108-4 | до 6 м, толщиной 150 мм |
| --- | --- |
| 06-01-108-5 | до 6 м, толщиной 300 мм |
| 06-01-108-6 | до 6 м, толщиной 600 мм |
| 06-01-108-7 | Устройство трехслойных железобетонных стен в опалубке типа "Дока" высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
| 06-01-108-8 | Устройство криволинейных трехслойных железобетонных стен в опалубке типа "Дока" высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
| 06-01-108-9 | Устройство криволинейных трехслойных железобетонных наклонных стен в опалубке типа "Дока" высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
| 06-01-108-10 | Устройство трехслойных железобетонных стен в опалубке типа "Дока" с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-108-1 | 06-01-108-2 | 06-01-108-3 | 06-01-108-4 | 06-01-108-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1694,70 | 915,30 | 637,60 | 2125,20 | 1189,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101,81 | 75,94 | 52,98 | 113,61 | 81,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 94,9 | 68,7 | 47 | 106,7 | 74,2 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,98 | 1,69 | 1,61 | 1,98 | 1,69 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 93,4 | 50,5 | 36,9 | 93,4 | 50,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,02 | 3,52 | 2,62 | 3,02 | 3,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,63 | 13,7 | 10,15 | 8,63 | 13,7 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,4 | 0,98 | 0,5 | 3,17 | 2,44 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,91 | 2,03 | 1,75 | 1,91 | 2,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,5 | 13,6 | 8,6 | 8,5 | 13,6 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 | 102 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 58,48 | 49,02 | 15,68 | 175,44 | 147,06 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,06 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,43 | 0,68 | 0,51 | 1,56 | 0,7 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0085 | 0,0135 | 0,01 | 0,0085 | 0,0135 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,029 | 0,013 | 0,008 | 0,026 | 0,013 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,368 | 0,31 | 0,099 | 0,368 | 0,31 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,412 | 0,206 | 0,124 | 0,412 | 0,206 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0128 | 0,0204 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0204 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-108-6 | 06-01-108-7 | 06-01-108-8 | 06-01-108-9 | 06-01-108-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 755,20 | 1036,00 | 1350,00 | 1385,00 | 1133,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,42 | 89,06 | 100,76 | 100,76 | 86,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 48,3 | 81,4 | 93,1 | 93,1 | 78,1 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,75 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,96 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 36,9 | 61,3 | 73,5 | 73,5 | 64,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,62 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,15 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,75 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,42 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | - | - | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 8,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 47,04 | 22,4 | 67,2 | 67,2 | 33,61 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,14 | - | - | 0,21 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,51 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,94 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,098 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,0155 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,099 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,212 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,124 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0128 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
| 104-9281 | Утеплитель | м3 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | - | - | 0,011 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | - | - | - | - | 0,0003 |

Таблица ГЭСН 06-01-109 	Устройство балок для перекрытий

Состав работ:

01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетона. 05.Уход за бетоном.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок:

| 06-01-109-1 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 06-01-109-2 | до 800 мм |
| 06-01-109-3 | более 800 мм |

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок:

| 06-01-109-4 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 06-01-109-5 | до 800 мм |
| 06-01-109-6 | более 800 мм |

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок:

| 06-01-109-7 | до 800 мм, криволинейного очертания |
| --- | --- |
| 06-01-109-8 | более 800 мм, криволинейного очертания |
| 06-01-109-9 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок более 800 мм, криволинейного очертания |

Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок:

| 06-01-109-10 | до 800 мм |
| --- | --- |
| 06-01-109-11 | более 800 мм |

Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок:

| 06-01-109-12 | до 800 мм |
| --- | --- |
| 06-01-109-13 | более 800 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-109-1 | 06-01-109-2 | 06-01-109-3 | 06-01-109-4 | 06-01-109-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1627,00 | 1351,40 | 1160,40 | 2036,50 | 1816,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 60,43 | 70,99 | 65,79 | 61,12 | 65,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 50,8 | 61,2 | 56 | 51,9 | 56,8 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,4 | 2,9 | 2,54 | 2,4 | 2,3 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 72,3 | 89,2 | 77,2 | 92,3 | 97,7 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,34 | 4,14 | 4,35 | 4,1 | 4,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,25 | 15,73 | 17,25 | 17,75 | 17,76 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,48 | 1,07 | 0,68 | 1,7 | 1,05 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,89 | 2,75 | 2,9 | 2,72 | 2,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 42,22 | 25,31 | 14,55 | 53,33 | 30,07 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1,81 | 1,29 | 0,81 | 1,91 | 0,99 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,51 | 0,6 | 0,46 | 0,61 | 0,59 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,006 | 0,0043 | 0,01 | 0,006 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,196 | 0,129 | 0,073 | 0,196 | 0,129 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,235 | 0,171 | 0,137 | 0,235 | 0,171 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | 0,05 | 0,07 | - | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-109-6 | 06-01-109-7 | 06-01-109-8 | 06-01-109-9 | 06-01-109-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1460,40 | 1481,80 | 1284,00 | 1595,00 | 1437,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,91 | 71,85 | 66,38 | 64,77 | 71,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 54,6 | 61,97 | 56,9 | 55,7 | 61,3 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,13 | 2,9 | 2,54 | 2,13 | 2,9 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 82,8 | 89,2 | 77,2 | - | 89,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,32 | 4,18 | 4,15 | 4,15 | 4,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,25 | 15,73 | 17,25 | 17,25 | 15,73 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,7 | 2 | 1,5 | 1,65 | 1,07 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,86 | 2,8 | 2,79 | 2,79 | 2,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 17,58 | 75,93 | 43,65 | 52,74 | 30,08 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,68 | 1,3 | 0,81 | 0,81 | 0,3 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,44 | 0,61 | 0,46 | 0,46 | 0,62 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0043 | 0,006 | 0,0043 | 0,0043 | 0,006 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,073 | 0,129 | 0,073 | 0,073 | 0,159 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,137 | 0,171 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-109-11 | 06-01-109-12 | 06-01-109-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1284,00 | 1854,00 | 1550,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,87 | 65,99 | 63,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 56,1 | 56,8 | 54,6 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,54 | 2,3 | 2,13 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 77,2 | 97,7 | 82,8 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,34 | 4,14 | 4,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,25 | 17,76 | 17,25 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,7 | 1,1 | 0,8 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,89 | 2,75 | 2,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 31 | 31 | 31 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 17,58 | 34,83 | 20,61 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,81 | 0,99 | 0,68 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,48 | 0,59 | 0,44 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0043 | 0,006 | 0,0043 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,137 | 0,171 | 0,14 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,017 | 0,018 | 0,017 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,092 | 0,159 | 0,092 |

Таблица ГЭСН 06-01-110 	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Состав работ:

01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03. Установка арматуры. 04. Укладка бетона. 05.Уход за бетоном.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной до 200 мм:

| 06-01-110-1 | на высоте от опорной площадки до 6 м |
| --- | --- |
| 06-01-110-2 | на высоте от опорной площадки более 6 м |

Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" криволинейного очертания толщиной до 200 мм:

| 06-01-110-3 | на высоте от опорной площадки до 6 м |
| --- | --- |
| 06-01-110-4 | на высоте от опорной площадки более 6 м |
| 06-01-110-5 | Устройство наклонных безбалочных покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м |
| 06-01-110-6 | Устройство наклонных криволинейных безбалочных покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-110-1 | 06-01-110-2 | 06-01-110-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 833,60 | 1705,50 | 929,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,28 | 35,16 | 33,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 27 | 28,3 | 27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,66 | 2,98 | 2,66 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 40,3 | 78 | 40,3 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,17 | 2,32 | 2,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,45 | 1,56 | 1,45 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,6 | 1,96 | 3,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 10,7 | 10,7 | 11,3 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 55,56 | 83,33 | 166,67 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,62 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0161 | 0,0161 | 0,017 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,013 | 0,014 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-110-4 | 06-01-110-5 | 06-01-110-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1808,00 | 892,50 | 981,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,05 | 33,56 | 33,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 28,3 | 27 | 27,1 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,98 | 2,81 | 2,81 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 78 | 40,3 | 40,3 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,32 | 2,25 | 2,25 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,45 | 1,5 | 1,5 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 4,46 | 2 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 11,3 | 10,7 | 11,3 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 250 | 79,61 | 238,83 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1,26 | 1,24 | 1,24 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,62 | 0,52 | 0,56 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,017 | 0,0161 | 0,017 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,175 | 0,35 | 0,35 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |

Таблица ГЭСН 06-01-111 	Устройство лестничных маршей

Состав работ:

01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетона. 05.Уход за бетоном.

Измеритель:  100 м3 железобетона в деле

Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока":

| 06-01-111-1 | прямоугольных |
| --- | --- |
| 06-01-111-2 | криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-111-1 | 06-01-111-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2412,60 | 3136,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 60,12 | 65,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 51,7 | 56,6 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,54 | 2,54 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 78 | 78 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,53 | 3,53 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,2 | 13,2 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,35 | 2,35 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,21 | 2,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 15,7 | 15,7 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 |
| 101-9867 | Конструкции опалубки типа "Дока" | комплект | П | П |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 29,2 | 87,6 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,82 | 0,82 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,26 | 0,28 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,02 | 1,12 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0236 | 0,0236 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,015 | 0,016 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,173 | 0,277 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2066 | 0,2066 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 42,9 | 42,9 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,013 | 0,013 |