Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001-15

Сборник № 15

Отделочные работы

Утверждены и введены в действие с 1 мая 2000 года

постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36

УДК 69.003.12

ББК 65.31

Г 72

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении отделочных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, Л.Н. Крылов,), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО «РЦЭС» (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова) при участии специалистов В.Г. Усачев (ЗАО «РАСА Ко», Москва), А.П. Иванов (АООТ «Стройкорпорация Санкт-Петербурга»), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Санкт-Петербург), к.э.н. И.Ю. Носенко, Г.И.Арсеньева, Ю.В. Жабенко, А.Г. Тириакиди, Т.А. Ярмак (ЗАО «ИНиК»).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 мая 2000 года постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 127 и утвержденные и введенные в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 года № 41

Техническая часть

### 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении отделочных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. В настоящий сборник включены нормы на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. Нормы настоящего сборника предусматривают:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам сборника ГЭСН–2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. В нормах на облицовку природным камнем предусмотрены:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м2 облицовки согласно норм табл. 01-005.

Нормы, указанные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы по таблице 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Нормы по таблице 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Расход ресурсов на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по норме 3 таблиц 01-023, 01-025.

В таблицах 01-023 и 01-025 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, расход ресурсов определен для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в нормах принимаются:

— цементный 1:3;

— цементно-известковый 1:1:6;

— известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, а также к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты определенные по формуле: к = Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.

1.8. В нормах на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрен расход ресурсов на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п. ).

1.9. В нормах на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом расхода ресурсов на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Расход ресурсов на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам табл. с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, расход ресурсов на ее выполнение следует определять по нормам табл. 02-031 (нормы 8-9).

Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и др. водных составов увлажнить до матового блеска.

Расход ресурсов на выполнение насечки поверхности следует определять по нормам табл. 02-031 (нормы 8-9).

1.12. В нормах на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Расход ресурсов на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме 4 табл. 02-035.

1.13. Расход ресурсов на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах табл. с 02-001 по 02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, расход ресурсов на которое следует определять по нормам табл. 02-036 (нормы 1-4), а на устройство карнизов и тяг – по нормам табл. 02-036 (нормы 5-6).

1.15. В нормах табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.16. Расход ресурсов на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по нормам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.17. В нормах на установку лепных изделий предусмотрен расход ресурсов на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

#### Таблица 15-1

| № | Наименование деталей | Ед. изм. | Количество деталей в модели |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | гипсовых | цементных |
| 1 | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2 | Балясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3 | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4 | То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
| 5 | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6 | То же, орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7 | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8 | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |
| 9 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
| 10 | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
| 11 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
| 12 | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |

1.19. В нормах на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы.

В нормах на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Расход ресурсов на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах табл. 04-025, 04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда.

1.22. Для определения расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытиии эмалевыми составами (табл. 04-038 нормы 1-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 норм. 1-8).

1.25. В нормах на отделку под шелк (табл. 04-047 норм. 3-8) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.26. В нормах на разделку по эскизам (табл. 04-047 норм. 9-11) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Расход ресурсов на отделку под шелк шашками следует определять по нормам табл. 04-047 (норма 8).

1.28. Расход ресурсов на окраску стальных конструкций следует определять по нормам сборника ГЭСН–2001-13 “Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии”.

1.29. В нормах на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске простых фасадов. Расход ресурсов на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме 5 табл. 05-001 предусмотрен расход ресурсов на остекление внутренних фрамуг без коробок. Расход ресурсов на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах 3, 4 таблицы 05-002 предусмотрен расход ресурсов на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Расход ресурсов на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам табл. с 01-031 по 01-041.

1.33. Нормы таблиц сборника № 15 ГЭСН-2001 "Отделочные работы" разработаны из условия выполнения облицовочных штукатурных и других отделочных работ с точностью в пределах допусков, предусмотренных п. 3.14 и табл. 9 СНиП 3.04.01-87, "Изоляционные и отделочные покрытия". В случае, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к качеству отделки, надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы, либо индивидуальные повышающие коэффициенты к нормам таблиц сборника № 15 ГЭСН-2001 "Отделочные работы", учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными требованиями к качеству отделочных работ.

1.34. В соответствии с требованиями п. 3.8. СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя облицовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

Затраты по обеспыливанию следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-13 "Защита строительных конструкций оборудования от коррозии".

1.35. Элементные сметные нормы раздела 07 предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по устройству перегородок из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по типу систем "КНАУФ".

1.36. Нормы расхода ресурсов определены на перегородки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов с металлическим каркасом, одинарным или двойным, с звукоизоляционным заполнением из минераловатных или стекловатных плит, с одно-, двух-, или трехслойной обшивкой ГКЛ или ГВЛ.

1.37 Нормы расхода материалов определены расчетным методом согласно "Свода правил по проектированию и строительству ограждающих конструкций с применением гипсокартонных листов СП 55-101-2000", "Свода правил по проектированию и строительству конструкций с применением гипсоволокнистых листов СП 55-102-20001", "Альбома типовых конструкций изделий и узлов серии 1.031.9-2.00", "Альбома типовых конструкций, изделий и узлов серии 1.031.9-3.01", а также справочных и нормативных данных, технологии производства работ, разработанной и внедренной фирмой "Кнауф".

1.38. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся при выполнении рабочих операций, в пределах строительной площадки.

1.39. Нормы расхода ресурсов определены в соответствии с техническими характеристиками приведенными в таблице 12 альбома типовых строительных конструкций изделий и узлов (серия 1.031.9-2.00 выпуск 1) для перегородок из гипсокартонных листов, и техническими характеристиками, приведенными в таблице 11 альбома типовых конструкций изделий и узлов (серии 1.031.9-3.01 выпуск 1) для перегородок из гипсоволокнистых листов.

1.40. Нормы учитывают все трудозатраты при устройстве перегородок высотой до 3,5 м, включая установку и перестановку подмостей, лестниц, стремянок и т.д.

Затраты по установке и разборке инвентарных трубчатых лесов при устройстве перегородок высотой более 3,5 м надлежит нормировать дополнительно по нормам сборника № 8 ГЭСН 2001 " Конструкции из кирпича и блоков".

1.41. Нормы учитывают все затраты по доставке материалов от приобъектного склада к месту производства работ, включая затраты по подъему материалов на высоту до 15 метров.

1.42 Нормы учитывают одинарное звукоизоляционное заполнение из минераловатных или стекловатных плит для всех типов перегородок. При устройстве перегородок с двойным звукоизоляционным заполнением нормы затрат труда следует увеличить на 0,05 чел.-ч, а в таблицы материалов добавить звукоизоляционный материал согласно проекта. При устройстве перегородок без изоляции нормы затрат труда следует уменьшать на 0,05 чел.-ч, а из таблиц материалов исключить изоляционные материалы.

1.43. Нормы учитывают шпаклевку с применением армирующей ленты только при заделке вертикальных стыков. При необходимости шпаклевки с применением армирующей ленты горизонтальных стыков нормы затрат труда следует увеличить на 0,01 чел.-ч, а в таблицы материалов добавить армирующую ленту 0,7 м.

1.44. В зависимости от области применения возможна замена гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов ГВЛ (без изменения норм расхода):

- на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы имеющие пониженное водопоглощение и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги соответственно ГКЛВ и ГВЛВ,

- на листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО,

- на листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО.

Вместо ленты уплотнительной может быть использован герметик для перегородок (туба 550 мл) - 1 шт/м2.

Вместо шпаклевки "Фугенфюллер" может быть использована шпаклевка "Унифлот", без изменения норм расхода.

1.45. По требованию заказчика могут быть выполнены работы по установке углового и торцевого профиля, угловой армирующей ленты, а также грунтовки перегородок. Нормы расхода материалов и затрат труда в этом случае определяются дополнительно.

1.46. При облицовке плиткой перегородок с шагом 600 мм, шаг 600 мм меняется на 400 мм, в связи с чем к нормам на устройство таких перегородок надлежит применять поправочные коэффициенты:

- к нормам трудозатрат - 1,25;

- к нормам времени эксплуатации дрели электрической, электрошуруповерта и ножниц электрических - 1,25;

- к нормам расхода профиля стоечного и шурупов - 1,33.

#### Таблица 15-2

| Категория | Количество |
| --- | --- |
| сложности | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

### 2. Правила исчисления объемов работ

##### Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

##### Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах табл. 02-015, 02-016 (нормы 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по нормам табл. 02-031 (норма 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов на ее выполнение нормировать по нормам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

##### Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

##### Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

### Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | В т.ч. детали проолифленные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество переплетов |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий |
| Раздельные переплеты |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| Спаренные переплеты |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий |
| 8. Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | То же |  | 2,6 | - |  |
| Дверные проемы |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13. То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14. То же | Перегородки | То же | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15. Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - |
| 16. То же | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | - | 0,2 | - |
| 18. Обрамление открытого проема | То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - |

#### Примечания:

1. 	Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. 	Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. 	Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. 	Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется  по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб, мм:

15 – 0,11 м2; 20 – 0,13 м2; 25 – 0,16 м2; 32 – 0,18 м2; 40 – 0,21 м2; 50 – 0,26 м2;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

50 – 0,28 м2; 75 – 0,37 м2; 100 – 0,48 м2; 125 – 0,59 м2; 150 – 0,72 м2.

##### Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

##### Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

#### Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

| Технологические операции | Вид окрашивания |
| --- | --- |
|  | Простое | Улучшенное | Высококачественное |
| Очистка поверхности | + | + | + |
| Грунтование очищенной поверхности | + | + | + |
| Заполнение трещин и раковин | + | + | + |
| Очистка и обеспыливание | + | + | + |
| Частичное подмазывание неровностей на поверхности | - | + | + |
| Шлифование подмазанных мест | - | + | + |
| Первое грунтование | - | + | + |
| Частичное подмазывание | - | + | + |
| Шлифование подмазанных мест | - | + | + |
| Первое сплошное шпатлевание | - | - | + |
| Шлифование | - | - | + |
| Второе сплошное шпатлевание | - | - | + |
| Шлифование | - | - | + |
| Второе грунтование | - | + | + |
| Третье грунтование | - | - | + |
| Окрашивание | + | + | + |
| Разделывание окрашенной поверхности | - | - | + |

Примечание: Разделывание окрашенной поверхности выполняется только в случаях, предусмотренных проектом или оговоренных с заказчиком.

#### Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов

| Наименование операций | Виды красок |
| --- | --- |
|  | силикатная | известковая и цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная и кремнийорганическая | эмалевая |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | + | + | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + | + |
| 5. Шпатлевание | - | - | + | - | + |
| 6. Шлифование | - | - | + | - | + |
| 7. Огрунтовка | + | - | - | - | + |
| 8. Первая окраска | + | + | + | + | + |
| 9. Вторая окраска | + | + | + | + | + |

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

| Наименование операции | По металлу |
| --- | --- |
|  | П | У |
| 1 | 13 | 14 |
| 1. Очистка | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | - | - |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | - | - |
| 4. Расшивка трещин | - | - |
| 5. Проолифка | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | - | + |
| 9. Шлифовка | - | + |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | - | - |
| 11. Шлифовка | - | - |
| 12. Огрунтовка | - | - |
| 13. Флейцевание | - | - |
| 14. Шлифовка | - | - |
| 15. Первая окраска | + | + |
| 16. Флейцевание | - | - |
| 17. Шлифовка | - | - |
| 18. Вторая окраска | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | - | - |
| 20. Вытягивание филенок | - | - |

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

|  | Оклейка обоями |  |
| --- | --- | --- |
|  | стен | потолков | Обивка дверей |
| Наименование операций | по монолитной штукатурке и бетону | по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |  | обивочными материалами по войлоку |
|  | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | — | — | — | + | — |
| 3. Оклейка стыков | — | — | — | + | + | + | — | — |
| 4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка пемзой | — | — | + | — | — | — | — | — |
| 8. Оклейка бумагой | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка пемзой | — | + | — | — | — | — | — | — |
| 10. Проклейка поверхностей | — | — | + | — | — | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 12. Приготовление клеевых составов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 13. Обрезка и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 14. Раскладка войлока или обивочных материалов | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 15. Формирование валиков | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 16. Прибивка тесьмы | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 17. Прибивка материала | — | — | — | — | — | — | — | + |

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

| Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе: |
| --- | --- |
|  | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой |
|  | по штукатурке и бетону | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | по листовым материалам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | — | — |
| 3. Огрунтовка поверхности стен | + | + | + | + | — | — |
| 4. Оклейка стыков | — | — | — | — | + | + |
| 5. Частичная подмазка | — | — | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка помазанных мест | — | — | — | — | + | + |
| 7. Сплошная шпатлевка | + | + | — | — | — | — |
| 8. Шлифовка поверхности пемзой | + | + | + | + | — | — |
| 9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
| 10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями и обрезка кромок | + | + | + | + | + | + |

Таблица 15-4. "Состав работ при оштукатуривании поверхностей"

| Технологические операции | Оштукатуривание |
| --- | --- |
|  | простое | улучшенное | высококачественное |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

Примечания:

1. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерцементным раствором, промывкой 10%-ным раствором технической соляной кислоты.

2. Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

### 3. Коэффициенты к нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда | времени использования машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 01-001, 01-002 | 1,07 | — | — |
| 3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 01-002 (6-10) | 0,9 | — | — |
| 3.3. То же, четырехгранных колонн | 01-004 (9-12) | 0,9 | — | — |
| 3.4. То же, многогранных колонн | 01-004 (13-16) | 0,85 | — | — |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 01-009 | 0,8 | — | — |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 01-019, 01-020 | 1,2 | — | — |
| 3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 01-019, 01-020 | 1,25 | — | — |
| 3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн | 01-021 (3, 4) | 1,15 | — | — |
| 3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 01-022 (1), 01-024 (1) | 1,35 | — | — |
| 3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 01-022 (2-5), 01-024 (2-5) | 1,25 | — | — |
| 3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов | 01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038 | 0,9 | 0,9 | — |
| 3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 02-002(1), 02-005 (1) | 1,05 | — | — |
| 3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 02-023 (2) | 1,15 | — | — |
| 3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью) | 02-005 | 1,25 |  |  |
| 3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 02-005 | 1,3 |  |  |
| 3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 02-022, 02-023 | 1,3 | — | — |
| 3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 02-022, 0-023 | 1,6 | — | — |
| 3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 03-003, 03-007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз | 03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3) | 1,5 | — | — |
| 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м | 04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14) | 1,1 | 1,1 | — |
|  | 04-005 (2, 4, 6, 8,10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6) | 1,25 | 1,25 | — |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) | с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5) | 1,25 | — | — |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8) | 1,2 | — | — |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4) | 1,08 | — | — |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 05-002 (3, 4) | 1,1 | — | — |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 05-012, 05-013 | 2 | 2 | 2 |

# РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

## 1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

### Таблица ГЭСН 15-01-001 	Облицовка стен гранитными плитами

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит. 04.Установка плит и заливка раствора. 05.Пригонка плит на швах по лицу. 06.Разделка швов облицовки. 07.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:

| 15-01-001-1 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-001-2 | до 3 |
| 15-01-001-3 | до 4 |
| 15-01-001-4 | до 6 |
| 15-01-001-5 | более 6 |

Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:

| 15-01-001-6 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-001-7 | до 3 |
| 15-01-001-8 | до 4 |
| 15-01-001-9 | до 6 |
| 15-01-001-10 | более 6 |

Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью “под скалу” толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:

| 15-01-001-11 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-001-12 | до 3 |
| 15-01-001-13 | до 4 |
| 15-01-001-14 | до 6 |
| 15-01-001-15 | более 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-1 | 15-01-001-2 | 15-01-001-3 | 15-01-001-4 | 15-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1175,20 | 1435,10 | 1672,40 | 1954,90 | 2373,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,29 | 4,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 12,00 | 13,56 | 15,38 | 18,63 | 22,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 31,53 | 35,68 | 40,48 | 49,02 | 59,2 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 | 0,0116 | 0,01455 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 | 0,082 | 0,096 | 0,116 | 0,146 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,44 | 2,68 | 3,03 | 3,56 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-6 | 15-01-001-7 | 15-01-001-8 | 15-01-001-9 | 15-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 706,80 | 866,40 | 1014,60 | 1162,80 | 1357,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,93 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 6,90 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,78 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 | 0,0387 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-11 | 15-01-001-12 | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 | 15-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 741,00 | 900,60 | 1048,80 | 1208,40 | 1379,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,22 | 20,22 | 20,12 | 20,02 | 19,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 9,38 | 9,30 | 9,22 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |

### Таблица ГЭСН 15-01-002 	Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Протирка кромок. 03.Шлифовка и полировка. 04.Установка плит и заливка раствора. 05.Пригонка плит на швах по лицу. 06.Разделка швов облицовки. 07.Оклейка поверхностей, полированных бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:

| 15-01-002-1 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-002-2 | до 3 |
| 15-01-002-3 | до 4 |
| 15-01-002-4 | до 6 |
| 15-01-002-5 | более 6 |

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:

| 15-01-002-6 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-002-7 | до 3 |
| 15-01-002-8 | до 4 |
| 15-01-002-9 | до 6 |
| 15-01-002-10 | более 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-002-1 | 15-01-002-2 | 15-01-002-3 | 15-01-002-4 | 15-01-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 517,50 | 655,50 | 770,50 | 885,50 | 966,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,46 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-002-6 | 15-01-002-7 | 15-01-002-8 | 15-01-002-9 | 15-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 621,50 | 791,00 | 949,20 | 1096,10 | 1276,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,64 | 1,93 | 2,25 | 2,72 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 4,32 | 5,08 | 5,92 | 7,16 | 8,98 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |

### Таблица ГЭСН 15-01-003 	Облицовка гранитными плитами

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска “на ус” вертикальных граней при облицовке многогранных колонн. 04.Установка плит и заливка раствора. 05.Разделка швов облицовки. 06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-003-1 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-003-2 | до 4 |
| 15-01-003-3 | до 6 |
| 15-01-003-4 | более 6 |

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-003-5 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-003-6 | до 4 |
| 15-01-003-7 | до 6 |
| 15-01-003-8 | более 6 |

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-003-9 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-003-10 | до 4 |
| 15-01-003-11 | до 6 |
| 15-01-003-12 | более 6 |

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-003-13 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-003-14 | до 4 |
| 15-01-003-15 | до 6 |
| 15-01-003-16 | более 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-003-1 | 15-01-003-2 | 15-01-003-3 | 15-01-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1898,40 | 2237,40 | 2610,30 | 3107,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 4,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 19,60 | 22,60 | 27,54 | 34,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 51,58 | 59,55 | 72,47 | 90,78 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,008 | 0,0096 | 0,012 | 0,015 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 | 0,096 | 0,116 | 0,1455 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,68 | 3,03 | 3,56 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-003-5 | 15-01-003-6 | 15-01-003-7 | 15-01-003-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2587,70 | 3017,10 | 3491,70 | 4101,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 4,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 23,64 | 26,67 | 31,80 | 38,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 62,22 | 70,16 | 83,67 | 102,03 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,015 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,0825 | 0,0955 | 0,1162 | 0,1454 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,73 | 2,97 | 3,33 | 3,85 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-003-9 | 15-01-003-10 | 15-01-003-11 | 15-01-003-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1071,60 | 1265,40 | 1413,60 | 1630,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,77 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,59 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 | 0,0452 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-003-13 | 15-01-003-14 | 15-01-003-15 | 15-01-003-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1379,40 | 1618,80 | 1846,80 | 2074,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,77 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,59 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

### Таблица ГЭСН 15-01-004 	Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска “на ус” вертикальных граней при облицовки многогранных колонн. 04.Установка плит и заливка раствора. 05.Разделка швов облицовки. 06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-004-1 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-004-2 | до 4 |
| 15-01-004-3 | до 6 |
| 15-01-004-4 | более 6 |

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-004-5 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-004-6 | до 4 |
| 15-01-004-7 | до 6 |
| 15-01-004-8 | более 6 |

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-004-9 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-004-10 | до 4 |
| 15-01-004-11 | до 6 |
| 15-01-004-12 | более 6 |

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

| 15-01-004-13 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-004-14 | до 4 |
| 15-01-004-15 | до 6 |
| 15-01-004-16 | более 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-004-1 | 15-01-004-2 | 15-01-004-3 | 15-01-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 851,00 | 989,00 | 1138,50 | 1276,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-004-5 | 15-01-004-6 | 15-01-004-7 | 15-01-004-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1058,00 | 1242,00 | 1414,50 | 1575,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-004-9 | 15-01-004-10 | 15-01-004-11 | 15-01-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1107,40 | 1322,10 | 1525,50 | 1706,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,12 | 3,66 | 4,44 | 5,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,22 | 1,25 | 1,31 | 1,39 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 8,22 | 9,64 | 11,68 | 13,62 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-004-13 | 15-01-004-14 | 15-01-004-15 | 15-01-004-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1638,50 | 1875,80 | 2113,10 | 2316,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 7,00 | 7,54 | 8,24 | 9,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 18,4 | 19,83 | 21,68 | 24,26 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,49 | 1,52 | 1,57 | 1,64 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |

### Таблица ГЭСН 15-01-005 	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней. 04.Установка плит и заливка раствором. 05.Разделка швов облицовки. 06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07.Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн:

| 15-01-005-1 | гранитом полированным |
| --- | --- |
| 15-01-005-2 | гранитом чистотесанным и под “скалу” |
| 15-01-005-3 | известняком |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-005-1 | 15-01-005-2 | 15-01-005-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,12 | 16,95 | 12,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,5 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,71 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,19 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,05 |

### Таблица ГЭСН 15-01-006 	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

##### Состав работ:

01.Прокладка свинца в швах.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

| 15-01-006-1 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0867 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм | т | 0,12 |

### Таблица ГЭСН 15-01-007 	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор камней. 02.Притирка кромок по торцам и постелям. 03.Пригонка по лицу на стыках профиля. 04.Установка камней и заливка раствора. 05.Разделка швов облицовки. 06.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07.Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

| 15-01-007-1 | до 150 мм |
| --- | --- |
| 15-01-007-2 | до 250 мм |
| 15-01-007-3 | до 450 мм |

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

| 15-01-007-4 | до 150 мм |
| --- | --- |
| 15-01-007-5 | до 250 мм |
| 15-01-007-6 | до 450 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-007-1 | 15-01-007-2 | 15-01-007-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4915,50 | 3932,40 | 3277,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,11 | 11,98 | 11,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,71 | 9,69 | 9,67 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,40 | 2,29 | 2,18 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 61,49 | 43,74 | 31,28 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 284,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные | м3 | П | П | П |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,0243 | 0,0175 | 0,0126 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,243 | 0,175 | 0,126 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,39 | 5,05 | 4,12 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 161,82 | 115,1 | 82,32 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00903 | 0,00774 | 0,00581 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-007-4 | 15-01-007-5 | 15-01-007-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3118,80 | 2565,10 | 2248,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,67 | 11,54 | 12,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,38 | 9,36 | 9,34 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,29 | 2,18 | 3,16 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 32,74 | 23,30 | 16,73 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 284,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные | м3 | П | П | П |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,19 | 3,5 | 3,01 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,03 | 0,018 | 0,012 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,073 | 0,05 | 0,04 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,016 | 0,09 | 0,066 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 86,17 | 61,35 | 44,03 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00903 | 0,00774 | 0,00581 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 101-9127 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 0,54 | 0,64 | 0,45 |

### Таблица ГЭСН 15-01-008 	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор камней. 02.Притирка кромок по торцам и постелям. 03.Пригонка по лицу на стыках профиля. 04.Установка камней и заливка раствора. 05.Разделка швов облицовки. 06.Обмазка тесаных поверхностей глиной. 07.Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

| 15-01-008-1 | до 150 мм |
| --- | --- |
| 15-01-008-2 | до 250 мм |
| 15-01-008-3 | до 450 мм |

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:

| 15-01-008-4 | до 150 мм |
| --- | --- |
| 15-01-008-5 | до 250 мм |
| 15-01-008-6 | до 450 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-008-1 | 15-01-008-2 | 15-01-008-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2416,80 | 2017,80 | 1846,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,97 | 24,90 | 24,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,86 | 9,79 | 9,75 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 236,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные | м3 | П | П | П |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-008-4 | 15-01-008-5 | 15-01-008-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1966,50 | 1667,50 | 1575,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,54 | 24,47 | 24,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,53 | 9,46 | 9,42 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 236,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные | м3 | П | П | П |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

### Таблица ГЭСН 15-01-009 	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Выравнивание поверхности под облицовку раствором. 03.Огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА. 04.Притирка кромок. 05.Установка плит на раствор. 06.Пригонка плит на швах по лицу. 07.Расшивка швов облицовки. 08.Оклейка поверхности бумагой. 09.Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:

| 15-01-009-1 | до 6 |
| --- | --- |
| 15-01-009-2 | до 8 |
| 15-01-009-3 | до 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-009-1 | 15-01-009-2 | 15-01-009-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 598,90 | 711,90 | 983,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,17 | 5,04 | 7,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,78 | 0,84 | 1,01 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,009 | 0,01 | 0,02 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 10,98 | 13,27 | 20,48 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,1 | 0,12 | 0,19 |

### Таблица ГЭСН 15-01-010 	Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Укладка плит на растворе. 04.Оклейка полированных поверхностей бумагой. 05.Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

| 15-01-010-1 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами |
| --- | --- |
| 15-01-010-2 | Укладка подоконных мраморных полированных плит |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-010-1 | 15-01-010-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 621,50 | 395,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,56 | 2,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,17 | 2,45 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,44 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,83 | 1,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 412-9160 | Плиты мраморные полированные для подступенков | м2 | 20 | - |
| 412-9170 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников | м2 | 81 | 100 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2 | 2,5 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 7,44 | 3,71 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,007 | 0,003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,02 | - |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,61 | 0,91 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | - | 0,1827 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,018 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | - | 0,009 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | - | 0,00089 |

## 2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

### Таблица ГЭСН 15-01-016 	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

##### Состав работ:

01.Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02.Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03.Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04.Перерубка и подточка плиток. 05.Установка плиток. 06.Заполнение и расшивка швов. 07.Приготовление мастики. 08.Очистка облицованной поверхности.

#### Измеритель:  100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

| 15-01-016-1 | на полимерцементной мастике стен и колонн |
| --- | --- |
| 15-01-016-2 | на цементном растворе стен |
| 15-01-016-3 | на цементном растворе колонн |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-016-1 | 15-01-016-2 | 15-01-016-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,52 | 307,80 | 387,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 1,21 | 1,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9056 | Плитки керамические фасадные неглазурованные | м2 | 100 | 100 | 100 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1 | 2 | 2 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,04 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | - | 0,04 | 0,04 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-017 	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа “кабанчик”) на цементном растворе

##### Состав работ:

01.Выравнивание поверхности цементным раствором. 02.Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий. 03.Перерубка и подточка плиток. 04.Установка плиток. 05.Заполнение и расшивка швов. 06.Приготовление раствора. 07.Очистка облицованной поверхности.

#### Измеритель:  100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа “кабанчик”) на цементном растворе:

| 15-01-017-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-01-017-2 | колонн |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-017-1 | 15-01-017-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,70 | 384,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,21 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0270 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | 100 | 100 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2 | 2 |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-018 	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

##### Состав работ:

01.Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02.Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03.Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий. 04.Перерубка и подточка плиток или ковров. 05.Установка плиток. 06.Заполнение и расшивка швов. 07.Приготовление мастики. 08.Очистка облицованной поверхности.

#### Измеритель:  100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

| 15-01-018-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-01-018-2 | колонн |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-018-1 | 15-01-018-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 178,54 | 198,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9881 | Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток | м2 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,9 | 0,9 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,03 | 0,03 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-019 	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

##### Состав работ:

01.Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8). 02.Сортировка плиток. 03.Облицовка поверхностей. 04.Приготовление клея из сухой смеси (нормы 5-8). 05.Перерубка плиток и подточка кромок. 06.Заполнение швов. 07.Распудривание облицованных поверхностей. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

| 15-01-019-1 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-019-2 | по дереву |

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

| 15-01-019-3 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-019-4 | по дереву |

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

| 15-01-019-5 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-019-6 | по дереву |

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

| 15-01-019-7 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-019-8 | по дереву |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-019-1 | 15-01-019-2 | 15-01-019-3 | 15-01-019-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,00 | 259,92 | 237,12 | 269,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | - | - | 7 | 7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-019-5 | 15-01-019-6 | 15-01-019-7 | 15-01-019-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 159,67 | 197,13 | 166,11 | 204,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| 402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | 0,004 | - | 0,004 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | - | - | 7 | 7 |

### Таблица ГЭСН 15-01-020 	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

##### Состав работ:

01.Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16). 02.Сортировка плиток. 03.Облицовка поверхностей. 04.Приготовление клея из сухой смеси (нормы 9-16). 05.Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. 06.Перерубка плиток и подточка кромок. 07.Заполнение швов. 08.Распудривание облицованных поверхностей. 09.Очистка и промывка поверхности облицовки.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

| 15-01-020-1 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-020-2 | в жилых зданиях по дереву |
| 15-01-020-3 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону |
| 15-01-020-4 | в общественных зданиях по дереву |
| 15-01-020-5 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону |
| 15-01-020-6 | в промышленных зданиях по дереву |

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

| 15-01-020-7 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-020-8 | по дереву |

Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

| 15-01-020-9 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-020-10 | в жилых зданиях по дереву |
| 15-01-020-11 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону |
| 15-01-020-12 | в общественных зданиях по дереву |
| 15-01-020-13 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону |
| 15-01-020-14 | в промышленных зданиях по дереву |

Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

| 15-01-020-15 | по кирпичу и бетону |
| --- | --- |
| 15-01-020-16 | по дереву |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-1 | 15-01-020-2 | 15-01-020-3 | 15-01-020-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,18 | 271,32 | 256,50 | 315,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9046 | Плитки угловые | м | 51 | 51 | 61 | 61 |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 93 | 93 | 91,5 | 91,5 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,093 | 0,093 | 0,092 | 0,092 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,004 | - | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-5 | 15-01-020-6 | 15-01-020-7 | 15-01-020-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 224,58 | 283,86 | 430,92 | 519,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 4,4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9046 | Плитки угловые | м | 61 | 61 | 204 | 204 |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 | 91,5 | 85 | 85 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,093 | 0,093 | 0,085 | 0,085 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | - | 0,004 | - | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-9 | 15-01-020-10 | 15-01-020-11 | 15-01-020-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,92 | 205,83 | 179,73 | 239,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 93 | 93 | 91,5 | 91,5 |
| 101-9046 | Плитки угловые | м | 51 | 51 | 61 | 61 |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| 402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-13 | 15-01-020-14 | 15-01-020-15 | 15-01-020-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,32 | 296,01 | 415,15 | 542,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,4 | 4,4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 | 91,5 | 85 | 85 |
| 101-9046 | Плитки угловые | м | 61 | 61 | 204 | 204 |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
| 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| 402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 105 | - | 105 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-021 	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

##### Состав работ:

01.Устройство каркаса (нормы 2, 4). 02.Обтягивание деревянных поверхностей проволочной сеткой по каркасу. 03.Насечка каменных и бетонных поверхностей. 04.Нанесение раствора и нарезка борозд.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

| 15-01-021-1 | стен по камню |
| --- | --- |
| 15-01-021-2 | стен по дереву |
| 15-01-021-3 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону |
| 15-01-021-4 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву |
| 15-01-021-5 | откосов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-021-1 | 15-01-021-2 | 15-01-021-3 | 15-01-021-4 | 15-01-021-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 114,00 | 141,25 | 169,86 | 228,26 | 177,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 1,90 | 0,91 | 1,90 | 1,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,91 | 1,46 | 0,91 | 1,46 | 1,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,44 | - | 0,44 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 2,8 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 108 | - | 108 | - |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | 0,0028 | - | 0,0028 | - |

### Таблица ГЭСН 15-01-022 	Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

##### Состав работ:

01.Нанесение состава на отделываемую поверхность. 02.Острожка искусственного мрамора. 03.Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности. 04.Полировка. 05.Лощение. 06.Приготовление состава.

#### Измеритель:  100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

| 15-01-022-1 | стен гладких |
| --- | --- |
| 15-01-022-2 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких |
| 15-01-022-3 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами |
| 15-01-022-4 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких |
| 15-01-022-5 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-022-1 | 15-01-022-2 | 15-01-022-3 | 15-01-022-4 | 15-01-022-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1467,20 | 1971,20 | 4256,00 | 2430,90 | 5320,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,81 | 2,39 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 0,87 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,19 | 1,61 | 1,19 | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,008 | 0,0041 | 0,008 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 6,3 | 8,5 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,01 | 0,018 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,45 | 0,7 |
| 101-9209 | Губка резиновая (морская) | кг | 3,5 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7 | 7 | - | 7 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 6,3 | 8,5 |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный “Печора” | кг | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 |
| 101-9127 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 101-9128 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 |

### Таблица ГЭСН 15-01-023 	Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

##### Состав работ:

01.Нанесение состава на отделываемую поверхность. 02.Острожка искусственного мрамора. 03.Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности. 04.Полировка. 05.Лощение. 06.Приготовление состава.

#### Измеритель:  100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

| 15-01-023-1 | откосов |
| --- | --- |
| 15-01-023-2 | тяг, поясков и плинтусов простых |
| 15-01-023-3 | тяг, поясков и плинтусов сложных |
| 15-01-023-4 | капителей простых |
| 15-01-023-5 | капителей сложных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-023-1 | 15-01-023-2 | 15-01-023-3 | 15-01-023-4 | 15-01-023-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2553,60 | 2878,40 | 5219,20 | 3740,80 | 6776,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,0041 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,01 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 101-9209 | Губка резиновая (морская) | кг | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7 | - | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный “Печора” | кг | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 101-9127 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-9128 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### Таблица ГЭСН 15-01-024 	Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

##### Состав работ:

01.Накрывка. 02.Нанесение и затирка мраморного слоя. 03.Шпатлевка и сглаживание поверхности. 04.Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок. 05.Утюжка поверхности. 06.Полировка. 07.Приготовление составов.

#### Измеритель:  100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

| 15-01-024-1 | стен гладких |
| --- | --- |
| 15-01-024-2 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких |
| 15-01-024-3 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами |
| 15-01-024-4 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких |
| 15-01-024-5 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-024-1 | 15-01-024-2 | 15-01-024-3 | 15-01-024-4 | 15-01-024-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 560,00 | 929,60 | 2016,00 | 1176,00 | 2497,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСН 15-01-025 	Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

##### Состав работ:

01.Накрывка. 02.Нанесение и затирка мраморного слоя. 03.Шпатлевка и сглаживание поверхности. 04.Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок. 05.Утюжка поверхности. 06.Полировка. 07.Приготовление составов.

#### Измеритель:  100 м2 облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

| 15-01-025-1 | откосов |
| --- | --- |
| 15-01-025-2 | тяг, поясков и плинтусов простых |
| 15-01-025-3 | тяг, поясков и плинтусов сложных |
| 15-01-025-4 | капителий простых |
| 15-01-025-5 | капителий сложных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-025-1 | 15-01-025-2 | 15-01-025-3 | 15-01-025-4 | 15-01-025-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1276,80 | 1433,60 | 2587,20 | 1870,40 | 3360,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

## 3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

### Таблица ГЭСН 15-01-031 	Облицовка стен полированными плитами

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм. 04.Подача раствора растворонасосом. 05.Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. 06.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 07.Установка плит и заливка раствором. 08.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 09.Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ. 11.Изготовление креплений.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-031-1 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-031-2 | до 3 |
| 15-01-031-3 | до 4 |
| 15-01-031-4 | до 6 |
| 15-01-031-5 | до 9 |
| 15-01-031-6 | до 12 |
| 15-01-031-7 | до 15 |
| 15-01-031-8 | более 15 |

Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-031-9 | до 2 |
| --- | --- |
| 15-01-031-10 | до 3 |
| 15-01-031-11 | до 4 |
| 15-01-031-12 | до 6 |
| 15-01-031-13 | до 8 |
| 15-01-031-14 | до 10 |
| 15-01-031-15 | до 12 |
| 15-01-031-16 | более 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-031-1 | 15-01-031-2 | 15-01-031-3 | 15-01-031-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 727,20 | 898,90 | 1060,50 | 1212,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,11 | 93,31 | 106,11 | 131,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 76,00 | 88,20 | 101,00 | 126,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 13,00 | 13,00 | 13,90 | 14,70 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,042 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-031-5 | 15-01-031-6 | 15-01-031-7 | 15-01-031-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1390,00 | 1560,00 | 1740,00 | 1910,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 168,15 | 207,15 | 245,15 | 282,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 163,00 | 202,00 | 240,00 | 277,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15,60 | 18,30 | 19,10 | 20,00 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,066 | 0,088 | 0,1 | 0,121 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,2 | 1,5 | 1 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-031-9 | 15-01-031-10 | 15-01-031-11 | 15-01-031-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1080,70 | 1414,00 | 1807,90 | 2320,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 118,07 | 136,07 | 155,07 | 192,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 111,00 | 129,00 | 148,00 | 185,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 10,80 | 11,70 | 12,50 | 15,20 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,042 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-031-13 | 15-01-031-14 | 15-01-031-15 | 15-01-031-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2820,00 | 3260,00 | 3720,00 | 4080,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 228,11 | 265,11 | 302,11 | 358,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 221,00 | 258,00 | 295,00 | 351,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15,20 | 16,00 | 17,80 | 13,40 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,056 | 0,07 | 0,085 | 0,105 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-032 	Облицовка полированными плитами колонн

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы камня по торцам плит. 04.Подача раствора растворонасосом. 05.Обработка торцов плит на санках алмазными кругами для получения нулевых швов. 06.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 07.Установка плит и заливка раствором. 08.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 09.Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ. 11.Изготовление креплений.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-032-1 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-032-2 | до 4 |
| 15-01-032-3 | до 6 |
| 15-01-032-4 | до 9 |
| 15-01-032-5 | до 12 |
| 15-01-032-6 | до 15 |
| 15-01-032-7 | более 15 |

Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-032-8 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-032-9 | до 4 |
| 15-01-032-10 | до 6 |
| 15-01-032-11 | до 9 |
| 15-01-032-12 | до 12 |
| 15-01-032-13 | до 15 |
| 15-01-032-14 | более 15 |

Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-032-15 | до 3 |
| --- | --- |
| 15-01-032-16 | до 4 |
| 15-01-032-17 | до 6 |
| 15-01-032-18 | до 9 |
| 15-01-032-19 | до 12 |
| 15-01-032-20 | до 15 |
| 15-01-032-21 | более 15 |

Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-032-22 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-032-23 | до 6 |
| 15-01-032-24 | до 9 |
| 15-01-032-25 | до 12 |
| 15-01-032-26 | до 15 |
| 15-01-032-27 | более 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-1 | 15-01-032-2 | 15-01-032-3 | 15-01-032-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1754,40 | 2141,20 | 2706,80 | 3423,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50,78 | 77,58 | 97,38 | 139,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 44,40 | 71,20 | 91,00 | 133,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8,20 | 8,20 | 9,00 | 10,80 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 | 0,021 | 0,041 | 0,054 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-5 | 15-01-032-6 | 15-01-032-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3870,00 | 4400,00 | 5090,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 179,42 | 216,42 | 255,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 173,00 | 210,00 | 249,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 11,60 | 12,50 | 14,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 | 0,071 | 0,085 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-8 | 15-01-032-9 | 15-01-032-10 | 15-01-032-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2575,50 | 3504,70 | 4410,00 | 5370,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 108,38 | 150,38 | 191,38 | 232,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 102,00 | 144,00 | 185,00 | 226,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8,20 | 8,20 | 9,00 | 10,80 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-12 | 15-01-032-13 | 15-01-032-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6340,00 | 7300,00 | 8850,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 272,42 | 314,42 | 396,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 266,00 | 308,00 | 390,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 11,60 | 12,50 | 14,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 | 0,071 | 0,085 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 3,8 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-15 | 15-01-032-16 | 15-01-032-17 | 15-01-032-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1213,80 | 1545,30 | 1898,80 | 2434,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,72 | 53,02 | 66,62 | 96,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 30,30 | 48,60 | 62,20 | 92,10 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,33 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 5,10 | 6,00 | 6,80 | 7,70 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-19 | 15-01-032-20 | 15-01-032-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2800,00 | 3290,00 | 3700,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 122,46 | 148,46 | 174,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 118,00 | 144,00 | 170,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8,60 | 9,50 | 11,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 | 0,071 | 0,085 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 3,8 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-22 | 15-01-032-23 | 15-01-032-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2910,00 | 3490,00 | 4170,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 151,42 | 193,42 | 235,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 147,00 | 189,00 | 231,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,33 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 11,30 | 6,80 | 7,70 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-032-25 | 15-01-032-26 | 15-01-032-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4850,00 | 5530,00 | 6670,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 277,46 | 319,46 | 403,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 273,00 | 315,00 | 399,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8,60 | 8,60 | 9,50 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 | 0,071 | 0,085 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 3,8 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-033 	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм. 04.Подача раствора растворонасосами. 05.Изготовление анкеров для крепления плит. 06.Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. 07.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 08.Установка плит и заливка раствором. 09.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2:

| 15-01-033-1 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-033-2 | до 6 |
| 15-01-033-3 | до 9 |
| 15-01-033-4 | до 12 |
| 15-01-033-5 | более 12 |

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2:

| 15-01-033-6 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-033-7 | до 6 |
| 15-01-033-8 | до 9 |
| 15-01-033-9 | до 12 |
| 15-01-033-10 | более 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-033-1 | 15-01-033-2 | 15-01-033-3 | 15-01-033-4 | 15-01-033-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1272,60 | 1430,00 | 1610,00 | 1830,00 | 2010,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,99 | 129,99 | 168,03 | 206,03 | 218,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 101,00 | 126,00 | 164,00 | 202,00 | 214,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20,00 | 22,60 | 21,70 | 23,40 | 24,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 | 0,068 | 0,082 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-033-6 | 15-01-033-7 | 15-01-033-8 | 15-01-033-9 | 15-01-033-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1470,00 | 1660,00 | 1870,00 | 2110,00 | 2370,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144,99 | 172,99 | 224,03 | 290,03 | 347,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 141,00 | 169,00 | 220,00 | 286,00 | 343,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20,00 | 22,60 | 21,70 | 23,40 | 24,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 | 0,068 | 0,082 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-034 	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм. 04.Подача раствора растворонасосами. 05.Изготовление анкеров для крепления плит. 06.Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. 07.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 08.Установка плит и заливка раствором. 09.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2:

| 15-01-034-1 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-034-2 | до 6 |
| 15-01-034-3 | до 9 |
| 15-01-034-4 | до 12 |
| 15-01-034-5 | более 12 |

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2:

| 15-01-034-6 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-034-7 | до 6 |
| 15-01-034-8 | до 9 |
| 15-01-034-9 | до 12 |
| 15-01-034-10 | более 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-034-1 | 15-01-034-2 | 15-01-034-3 | 15-01-034-4 | 15-01-034-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1605,90 | 1810,00 | 2100,00 | 2390,00 | 2710,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,99 | 129,99 | 168,03 | 206,03 | 218,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 101,00 | 126,00 | 164,00 | 202,00 | 214,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20,00 | 22,60 | 21,70 | 23,40 | 24,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 | 0,068 | 0,082 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-034-6 | 15-01-034-7 | 15-01-034-8 | 15-01-034-9 | 15-01-034-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2200,00 | 2440,00 | 2730,00 | 3080,00 | 3420,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144,99 | 172,99 | 224,03 | 290,03 | 347,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 141,00 | 169,00 | 220,00 | 286,00 | 343,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20,00 | 22,60 | 21,70 | 23,40 | 24,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 | 0,068 | 0,082 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 |

### Таблица ГЭСН 15-01-035 	Устройство полов из полированных плит различной формы

##### Состав работ:

01.Подготовка основания и устройство цементной стяжки. 02.Распаковка и подбор плит. 03.Подгонка кромок. 04.Укладка плит на растворе. 05.Очистка и промывка покрытия. 06.Подача раствора с помощью растворонасоса.

#### Измеритель:  100 м2 полов

Устройство полов из полированных плит различной формы:

| 15-01-035-1 | мраморных типа “брекчия” |
| --- | --- |
| 15-01-035-2 | гранитных типа “брекчия” |
| 15-01-035-3 | мраморно-гранитных типа “брекчия” |

Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2:

| 15-01-035-4 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-035-5 | до 6 |
| 15-01-035-6 | до 10 |
| 15-01-035-7 | более 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-035-1 | 15-01-035-2 | 15-01-035-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 862,50 | 1184,50 | 966,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,95 | 6,03 | 6,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,48 | 0,47 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,58 | 1,64 | 1,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-035-4 | 15-01-035-5 | 15-01-035-6 | 15-01-035-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 868,60 | 1111,00 | 1450,00 | 1670,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 130,51 | 165,02 | 234,68 | 263,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 124,00 | 158,00 | 227,00 | 256,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,42 | 4,93 | 5,59 | 5,89 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,81 | 4,25 | 4,82 | 5,08 |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

### Таблица ГЭСН 15-01-036 	Облицовка арок полированными плитами

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы по торцам плит. 04.Подача раствора растворонасосами. 05.Устройство и разборка опалубки. 06.Обработка торцов плит на стенках с алмазными кругами для получения нулевых швов. 07.Дополнительное сверление отверстий для крепления плит. 08.Установка плит и заливка раствором. 09.Изготовление креплений облицовочных плит. 10.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 11.Защита поверхности облицовки водномыльным раствором. 12.Очистка и промывка поверхности облицовки.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-036-1 | до 10 |
| --- | --- |
| 15-01-036-2 | до 20 |
| 15-01-036-3 | до 30 |

Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-036-4 | до 10 |
| --- | --- |
| 15-01-036-5 | до 20 |
| 15-01-036-6 | до 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-036-1 | 15-01-036-2 | 15-01-036-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4040,00 | 6000,00 | 7940,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 256,38 | 508,43 | 760,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 252,00 | 504,00 | 756,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 18,20 | 19,10 | 20,00 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 103 | 106 | 108 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-036-4 | 15-01-036-5 | 15-01-036-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4900,00 | 7900,00 | 11300,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 264,44 | 523,50 | 780,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 258,00 | 517,00 | 774,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 18,70 | 20,40 | 22,10 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,69 | 1,73 | 1,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 103 | 106 | 108 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

### Таблица ГЭСН 15-01-037 	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

##### Состав работ:

01.Распаковка и укладка в штабель плит. 02.Подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру. 03.Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит. 04.Сверление дополнительных отверстий в плитах. 05.Обработка торцов плит на станках СКР-2. 06.Подача раствора растворонасосами производительностью 1 м3/час. 07.Полировка торцов плит (лобика). 08.Фрезеровка гранитных плит на станке СКР-2. 09.Установка облицовочных плит и заливка раствором. 10.Очистка и промывка поверхности облицовки.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:

| 15-01-037-1 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-037-2 | до 6 |
| 15-01-037-3 | до 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-037-1 | 15-01-037-2 | 15-01-037-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1070,60 | 1390,00 | 2000,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 173,82 | 210,86 | 284,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 166,00 | 203,00 | 277,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,31 | 3,34 | 3,34 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 22,10 | 23,90 | 25,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 102 | 102 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 0,01 | 0,015 | 0,025 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

### Таблица ГЭСН 15-01-038 	Облицовка ступеней гранитными плитами

##### Состав работ:

01.Распаковка и укладка в штабель плит. 02.Подбор и маркировка плит по сорту. 03.Очистка бетонных поверхностей зуба-лестниц. 04.Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит. 05.Сверление отверстий в плитах. 06.Резка плит на станках СКР-2 алмазными дисками. 07.Установка облицовочных плит. 08.Заделка нижнего шва мастикой. 09.Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита. 10.Промывка поверхностей. 11.Обработка вручную ленты шириной 30 мм. 12.Окалывание кромок. 13.Заливка цементным раствором (пазухи). 14.Конопатка швов. 15.Очистка швов после заливки от пакли.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

| 15-01-038-1 | Облицовка ступеней гранитными плитами |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-038-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1300,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 197,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 193,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,66 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 9,00 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 12,00 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 102 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 0,01 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,5 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,08 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 31,53 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,07 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 |

### Таблица ГЭСН 15-01-039 	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

##### Состав работ:

01.Распаковка и укладка в штабель плит-ступеней. 02.Подбор и маркировка ступеней. 03.Промазка горизонтальных швов раствором. 04.Расшивка цементным раствором швов. 05.Заливка цементного раствора за пазуху ступеней. 06.Очистка швов от пакли. 07.Заделка швов мастикой в камне. 08.Отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит. 09.Очистка бетонных поверхностей зуба лестницы. 10.Изготовление анкеров для крепления ступеней. 11.Выколка гнезд-отверстий в ступенях. 12.Обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита. 13.Скалывание кромки тесаных плит. 14.Окалывание тыльной поверхности гранитных плит. 15.Изготовление углов в гранитных ступенях. 16.Конопатка швов. 17.Укладка ступеней. 18.Очистка и промывка поверхности облицовки.

#### Измеритель:  100 м ступеней

| 15-01-039-1 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-039-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 734,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,20 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,00 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 5,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9178 | Ступени | м | 100 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,059 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,53 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная “Геростон” | т | 0,04 |
| 101-9130 | Карборунд | кг | 10,53 |
| 113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,06 |

### Таблица ГЭСН 15-01-040 	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

##### Состав работ:

01.Подготовка основания и устройство цементной стяжки. 02.Распаковка и подбор плит. 03.Подгонка кромок. 04.Укладка плит на растворе. 05.Очистка и промывка покрытия. 06.Подача раствора с помощью растворонасоса.

#### Измеритель:  100 м2 пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2:

| 15-01-040-1 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-040-2 | до 6 |
| 15-01-040-3 | до 10 |
| 15-01-040-4 | более 10 |

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2:

| 15-01-040-5 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-040-6 | до 6 |
| 15-01-040-7 | до 10 |
| 15-01-040-8 | более 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-040-1 | 15-01-040-2 | 15-01-040-3 | 15-01-040-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 636,30 | 767,60 | 989,80 | 1100,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 103,43 | 130,91 | 186,61 | 214,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 97,10 | 124,00 | 179,00 | 207,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,29 | 4,87 | 5,57 | 5,57 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-040-5 | 15-01-040-6 | 15-01-040-7 | 15-01-040-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 930,00 | 1181,70 | 1580,00 | 1830,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 198,64 | 189,22 | 270,04 | 301,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 192,00 | 182,00 | 262,00 | 293,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,52 | 5,10 | 5,92 | 6,73 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 5,8 |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |

### Таблица ГЭСН 15-01-041 	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

##### Состав работ:

01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы камня по торцам плит. 04.Устройство и разборка опалубки. 05.Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. 06.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 07.Установка плит и заливка раствором. 08.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 09.Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ. 11.Изготовление креплений.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:

| 15-01-041-1 | до 4 |
| --- | --- |
| 15-01-041-2 | до 6 |
| 15-01-041-3 | до 9 |
| 15-01-041-4 | до 12 |
| 15-01-041-5 | до 15 |
| 15-01-041-6 | до 18 |
| 15-01-041-7 | до 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-041-1 | 15-01-041-2 | 15-01-041-3 | 15-01-041-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1220,00 | 1390,00 | 1610,00 | 1810,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 145,42 | 173,42 | 224,46 | 290,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 141,00 | 169,00 | 220,00 | 286,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,33 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 13,70 | 14,70 | 15,60 | 18,30 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,1 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-041-5 | 15-01-041-6 | 15-01-041-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2020,00 | 2220,00 | 2440,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 347,46 | 415,51 | 494,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 343,00 | 411,00 | 490,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 19,10 | 20,00 | 20,00 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,08 | 1,11 | 1,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 101 | 101 | 101 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,121 | 0,146 | 0,176 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 0,035 | 0,04 | 0,045 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

## 4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

### Таблица ГЭСН 15-01-047 	Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

##### Состав работ:

01.Очистка, огрунтовка бетонного основания (норма 1). 02.Установка элементов крепления (нормы 2-14). 03.Сборка и установка каркасов (нормы 2-4). 04.Укладка звукоизолирующих материалов (нормы 6, 7, 10, 11 и 12). 05.Установка облицовочных плит (нормы 1-14). 06.Установка нащельников (нормы 4, 6, 8, 10). 07.Отделка поверхности облицовки (нормы 1-14).

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

| 15-01-047-1 | по бетонной поверхности на клее |
| --- | --- |
| 15-01-047-2 | по деревянному каркасу с относом 5 см |
| 15-01-047-3 | по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа |

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

| 15-01-047-4 | по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников |
| --- | --- |
| 15-01-047-5 | по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом |
| 15-01-047-6 | по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников |
| 15-01-047-7 | по деревянному каркасу с относом 10 см ,с открытым рустом |

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

| 15-01-047-8 | по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников |
| --- | --- |
| 15-01-047-9 | по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом |
| 15-01-047-10 | по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников |
| 15-01-047-11 | по деревянному каркасу с относом 10 см ,с открытым рустом |
| 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см |

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:

| 15-01-047-13 | с относом |
| --- | --- |
| 15-01-047-14 | без относа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-047-1 | 15-01-047-2 | 15-01-047-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 344,30 | 649,00 | 1023,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 2,06 | 3,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,00 | 1,79 | 2,62 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,27 | 0,40 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 2,00 | 2,00 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | - | 0,15 | 0,30 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 5,35 | 5,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 104-9010 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 102 | 102 | 103 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 52 | 8 | - |
| 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | 1,05 | 1,05 |
| 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | - | 0,075 | 0,132 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0521 | 0,0521 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0041 | 0,0082 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | - | 0,026 | 0,076 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | - | 0,026 | 0,059 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | - | 0,004 | 0,009 |
| 110-0115 | Совол пластификаторный | т | - | 0,004 | 0,007 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | - | 0,02 | 0,02 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | - | - | 1,05 |
| 206-9013 | Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | - | - | 0,0147 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | - | - | 0,0035 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-047-4 | 15-01-047-5 | 15-01-047-6 | 15-01-047-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 612,70 | 581,90 | 806,30 | 775,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,17 | 2,06 | 3,15 | 2,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,87 | 1,79 | 2,73 | 2,57 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,30 | 0,27 | 0,42 | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 104-9010 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 0,075 | 0,075 | 0,132 | 0,132 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0082 | 0,0082 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,032 | 0,032 | 0,006 | 0,006 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 |
| 110-0115 | Совол пластификаторный | т | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 203-0339 | Нащельник размером 34х13 мм | м | 500 | - | 500 | - |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | - | - | 1,05 | 1,05 |
| 104-9221 | Материалы теплоизоляционные рулонные | м2 | - | - | 105 | 105 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-047-8 | 15-01-047-9 | 15-01-047-10 | 15-01-047-11 | 15-01-047-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 590,70 | 592,90 | 789,80 | 781,00 | 832,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,42 | 2,39 | 3,97 | 3,97 | 3,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,10 | 2,07 | 3,38 | 3,38 | 3,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,80 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 1,80 | 1,80 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 10,70 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,59 | 0,59 | 0,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 103 | 103 | 103 | 103 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 0,075 | 0,075 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0082 | 0,0082 | 0,013 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,049 | 0,049 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,032 | 0,032 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 110-0115 | Совол пластификаторный | т | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0052 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 203-0339 | Нащельник размером 34х13 мм | м | 112 | - | 112 | - | - |
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | м2 | - | - | 103 | 103 | 105 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | - | - | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 101-9153 | Плиты алюминиевые декоративные | т | - | - | - | - | 0,244 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | - | - | - | - | 0,0283 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-047-13 | 15-01-047-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1254,00 | 1254,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,34 | 5,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,58 | 4,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,00 | 2,00 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,35 | 5,35 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,74 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 1,06 | 1,06 |
| 101-9145 | Плиты гипсовые декоративные | м2 | 100 | 100 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 2,62 | 2,62 |
| 201-9006 | Конструкции металлические | т | 0,562 | 0,562 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,0285 | 0,0285 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0126 | 0,0126 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,137 | - |

### Таблица ГЭСН 15-01-048 	Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов

##### Состав работ:

01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Отделка выступающих граней плит. 04.Установка деталей крепления, плит и заливка раствора. 05.Пригонка плит на швах по лицу (нормы 1, 3, 6, 8, 10). 06.Разделка швов облицовки (нормы 2, 4, 7, 9, 11). 07.Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

#### Измеритель:  100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм:

| 15-01-048-1 | с нулевым швом |
| --- | --- |
| 15-01-048-2 | с расшивкой швов |

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

| 15-01-048-3 | с нулевым швом |
| --- | --- |
| 15-01-048-4 | с расшивкой швов |
| 15-01-048-5 | Облицовка стен доломитовыми плитами “под скалу” 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм |

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм:

| 15-01-048-6 | с нулевым швом |
| --- | --- |
| 15-01-048-7 | с расшивкой швов |

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

| 15-01-048-8 | с нулевым швом |
| --- | --- |
| 15-01-048-9 | с расшивкой швов |

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

| 15-01-048-10 | с нулевым швом |
| --- | --- |
| 15-01-048-11 | с расшивкой швов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-048-1 | 15-01-048-2 | 15-01-048-3 | 15-01-048-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 989,00 | 989,00 | 632,50 | 632,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,58 | 15,57 | 23,34 | 23,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,42 | 3,42 | 4,04 | 4,04 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 257,52 | 257,52 | 300,44 | 300,44 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 11,60 | 11,60 | 18,56 | 18,56 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 11,60 | 11,60 | 18,56 | 18,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,55 | 0,74 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 97 | 100 | 98 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 3,6 | 3,675 | 3,6 | 3,68 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-048-5 | 15-01-048-6 | 15-01-048-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1265,00 | 632,50 | 632,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,19 | 23,34 | 23,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 6,11 | 4,04 | 4,04 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 247,78 | 300,44 | 300,44 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 16,75 | 18,56 | 18,56 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,75 | 18,56 | 18,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,33 | 0,74 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 94 | 100 | 98 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 3,7 | 3,6 | 3,68 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-048-8 | 15-01-048-9 | 15-01-048-10 | 15-01-048-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1253,50 | 1253,50 | 1127,00 | 1127,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,58 | 15,57 | 22,64 | 22,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,42 | 3,42 | 4,04 | 4,04 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 252,88 | 252,88 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 11,60 | 11,60 | 17,86 | 17,86 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 11,60 | 11,60 | 17,86 | 17,86 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,55 | 0,74 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 97 | 100 | 98 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 3,6 | 3,705 | 3,6 | 3,64 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,045 | 0,045 | 0,052 | 0,052 |

### Таблица ГЭСН 15-01-049 	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

##### Состав работ:

01.Изготовление щитов из ДСП (нормы 1-3). 02.Отделка лицевой поверхности щитов с одной стороны (нормы 1-3). 03.Установка щитов на готовые каркаса с закреплением шурупами (нормы 1-4). 04.Очистка лицевых сторон щитов. 05.Покрытие лаком фанерованных шпоном щитов с одной стороны (норма 4).

#### Измеритель:  100 м2 облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит:

| 15-01-049-1 | покрытых эмалями |
| --- | --- |
| 15-01-049-2 | обтянутых винилискожей |
| 15-01-049-3 | облицованных слоистым пластиком |
| 15-01-049-4 | фанерованных шпоном |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-049-1 | 15-01-049-2 | 15-01-049-3 | 15-01-049-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,60 | 50,60 | 308,00 | 50,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 1,59 | 1,67 | 1,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,22 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,20 | 1,31 | 1,37 | 1,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9161 | Плиты древесностружечные | м2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,00012 | - |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 5,2 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 101-9158 | Винилискожа | м2 | - | 101,2 | - | - |
| 101-9144 | Пластик бумажно-слоистый | м2 | - | - | 103 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | - | 0,85 | - |
| 101-1779 | Краски огнезащитные | т | - | - | 0,0196 | - |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | - | - | - | 0,01 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | - | - | - | 0,0011 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | - | - | - | 0,003 |

### Таблица ГЭСН 15-01-050 	Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

##### Состав работ:

01.Раскрой пластика и листов. 02.Антисептирование пробок и реек (нормы 1, 2). 03.Устройство и крепление обрешетки (нормы 1, 2). 04.Огрунтовка оконных и дверных откосов (норма 4). 05.Установка и крепление листов пластика. 06.Установка раскладок (норма 1) и нащельников (норма 2).

#### Измеритель:  100 м2 облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

| 15-01-050-1 | по деревянной обрешетке |
| --- | --- |
| 15-01-050-2 | с печатным рисунком по деревянной обрешетке |
| 15-01-050-3 | по сплошному основанию на клее |
| 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-050-1 | 15-01-050-2 | 15-01-050-3 | 15-01-050-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,15 | 77,18 | 38,87 | 166,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 1,11 | 0,56 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,14 | 3,00 | - | - |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,96 | 0,48 | 0,50 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,59 | 22,45 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 101,4 | 103,7 | 101,8 | 105 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,005 | 0,006 | - | - |
| 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,03 | 0,074 | - | - |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00326 | 0,00794 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00011 | 0,0057 | - | - |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00009 | 0,0019 | - | - |
| 101-9156 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 88,21 | - | - | - |
| 101-9157 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 40,4 | - | - | - |
| 113-9045 | Клей | кг | 0,36 | - | 29,1 | 30 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0005 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 | - | - | 0,2 |
| 203-0340 | Нащельник размером 40х13 мм | м | - | 243 | - | - |
| 101-9732 | Грунтовка | т | - | - | - | 0,0089 |

# РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

## 1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

### Таблица ГЭСН 15-02-001 	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности. 02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 03.Вытягивание тяг с разделкой углов. 04.Уход за штукатуркой.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:

| 15-02-001-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-001-2 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) |
| 15-02-001-3 | колонн прямоугольных |
| 15-02-001-4 | пилястр переменного сечения |
| 15-02-001-5 | пилястр прямых |
| 15-02-001-6 | карнизов, тяг и наличников прямолинейных |
| 15-02-001-7 | карнизов, тяг и наличников криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-001-1 | 15-02-001-2 | 15-02-001-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,88 | 263,00 | 112,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,8 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,90 | 3,16 | 3,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,89 | 1,9 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-001-4 | 15-02-001-5 | 15-02-001-6 | 15-02-001-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 178,00 | 143,00 | 351,00 | 810,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 5 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,16 | 3,16 | 18,36 | 18,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,9 | 1,9 | 9,7 | 9,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 1,4 | 1,4 |

### Таблица ГЭСН 15-02-002 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхностей. 02.Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 03.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 04.Очистка маяков от раствора. 05.Уход за штукатуркой.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен:

| 15-02-002-1 | гладких |
| --- | --- |
| 15-02-002-2 | с прорезными рустами |

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

| 15-02-002-3 | гладких |
| --- | --- |
| 15-02-002-4 | с прорезными рустами |

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:

| 15-02-002-5 | колонн прямоугольных гладких |
| --- | --- |
| 15-02-002-6 | колонн прямоугольных с прорезными рустами |
| 15-02-002-7 | пилястр переменного сечения гладких |
| 15-02-002-8 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами |
| 15-02-002-9 | пилястр прямых гладких |
| 15-02-002-10 | пилястр прямых с прорезными рустами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-002-1 | 15-02-002-2 | 15-02-002-3 | 15-02-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,16 | 232,00 | 360,00 | 460,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 3,13 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | 3,13 | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,25 | 1,62 | 4,06 | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,55 | 3,29 | 1,6 | 1,9 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | - | 0,55 | 0,55 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,7 | 0,35 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-002-5 | 15-02-002-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 152,00 | 222,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 4,06 | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,55 | 0,55 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,6 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-002-7 | 15-02-002-8 | 15-02-002-9 | 15-02-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 238,00 | 330,00 | 200,00 | 293,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 4,06 | 4,64 | 4,06 | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

### Таблица ГЭСН 15-02-003 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

##### Состав работ:

01.Оштукатуривание откосов.

#### Измеритель:  100 м откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

| 15-02-003-1 | до 200 мм плоских |
| --- | --- |
| 15-02-003-2 | до 200 мм криволинейных |
| 15-02-003-3 | более 200 мм плоских |
| 15-02-003-4 | более 200 мм криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-003-1 | 15-02-003-2 | 15-02-003-3 | 15-02-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,00 | 62,00 | 53,40 | 104,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,19 | 1,19 | 1,97 | 1,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,67 | 0,67 | 1,06 | 1,06 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,088 | 0,088 |

### Таблица ГЭСН 15-02-004 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

##### Состав работ:

01.Вытягивание тяг с разделкой углов.

#### Измеритель:  100 м2 проекции на стену

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

| 15-02-004-1 | прямолинейных |
| --- | --- |
| 15-02-004-2 | криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-004-1 | 15-02-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 426,00 | 880,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 21,80 | 21,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 11,6 | 11,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,4 | 1,4 |

### Таблица ГЭСН 15-02-005 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхностей. 02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 03.Уход за штукатуркой. 04.Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню:

| 15-02-005-1 | стен гладких |
| --- | --- |
| 15-02-005-2 | стен с прорезными рустами |
| 15-02-005-3 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких |
| 15-02-005-4 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами |
| 15-02-005-5 | колонн прямоугольных гладких |
| 15-02-005-6 | колонн прямоугольных с прорезными рустами |
| 15-02-005-7 | пилястр переменного сечения гладких |
| 15-02-005-8 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами |
| 15-02-005-9 | пилястр прямых гладких |
| 15-02-005-10 | пилястр прямых с прорезными рустами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-005-1 | 15-02-005-2 | 15-02-005-3 | 15-02-005-4 | 15-02-005-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 165,88 | 296,96 | 510,00 | 610,00 | 232,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 5 | 5,6 | 5,6 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 2,78 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | 2,78 | - | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 5,50 | 5,89 | 5,50 | 5,89 | 5,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-005-6 | 15-02-005-7 | 15-02-005-8 | 15-02-005-9 | 15-02-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 304,00 | 330,00 | 408,00 | 283,00 | 363,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 5,89 | 5,50 | 5,89 | 5,50 | 5,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

### Таблица ГЭСН 15-02-006 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

##### Состав работ:

01.Оштукатуривание откосов.

#### Измеритель:  100 м откосов

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине:

| 15-02-006-1 | до 200 м плоских |
| --- | --- |
| 15-02-006-2 | до 200 м криволинейных |
| 15-02-006-3 | более 200 м плоских |
| 15-02-006-4 | более 200 м криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-006-1 | 15-02-006-2 | 15-02-006-3 | 15-02-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,00 | 90,00 | 84,00 | 149,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,33 | 1,33 | 2,02 | 2,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,31 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 |

### Таблица ГЭСН 15-02-007 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

##### Состав работ:

01.Вытягивание тяг с разделкой углов.

#### Измеритель:  100 м2 проекции на стену

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

| 15-02-007-1 | прямолинейных |
| --- | --- |
| 15-02-007-2 | криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-007-1 | 15-02-007-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 534,00 | 1150,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 20,53 | 20,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8 | 8 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 2,9 | 2,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,45 | 2,45 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,07 | 0,07 |

### Таблица ГЭСН 15-02-008 	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

##### Состав работ:

01.Просеивание и промывка крошки. 02.Подготовка и огрунтовка поверхности. 03.Нанесение клеящего состава. 04.Нанесение крошки. 05.Нанесение укрепляющего состава.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

| 15-02-008-1 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 1,25 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 0,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 412-9007 | Крошка мраморная | т | 0,396 |
| 101-0341 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 |
| 101-0508 | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,011 |

### Таблица ГЭСН 15-02-009 	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

##### Состав работ:

01.Просеивание и промывка крошки. 02.Подготовка и огрунтовка поверхности. 03.Нанесение клеящего состава. 04.Нанесение крошки. 05.Нанесение укрепляющего состава.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

| 15-02-009-1 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-009-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 1,25 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 0,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9472 | Крошка стеклянная | т | 0,21 |
| 101-0341 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 |
| 101-0508 | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 0,011 |

## 2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

### Таблица ГЭСН 15-02-015 	Штукатурка поверхностей известковым раствором

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 02.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой. 04.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 05.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая:

| 15-02-015-1 | по камню и бетону стен |
| --- | --- |
| 15-02-015-2 | по камню и бетону потолков |
| 15-02-015-3 | по дереву стен |
| 15-02-015-4 | по дереву потолков |

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная:

| 15-02-015-5 | по камню и бетону стен |
| --- | --- |
| 15-02-015-6 | по камню и бетону потолков |
| 15-02-015-7 | по дереву стен |
| 15-02-015-8 | по дереву потолков |

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная:

| 15-02-015-9 | по камню и бетону стен |
| --- | --- |
| 15-02-015-10 | по камню и бетону потолков |
| 15-02-015-11 | по дереву стен |
| 15-02-015-12 | по дереву потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-015-1 | 15-02-015-2 | 15-02-015-3 | 15-02-015-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,66 | 68,79 | 68,90 | 73,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,99 | 4,99 | 6,17 | 6,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,31 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,76 | 4,76 | 5,57 | 5,57 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,29 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,04 | - | - | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1,4 | 1,43 | 1,51 | 1,62 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,00074 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | 0,77 | 0,83 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,4 | 0,42 |
| 102-0083 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | - | - | 0,099 | 0,099 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-015-5 | 15-02-015-6 | 15-02-015-7 | 15-02-015-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 74,24 | 77,95 | 82,36 | 86,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,02 | 5,02 | 6,27 | 6,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,38 | 0,38 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,76 | 4,76 | 5,57 | 5,57 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,32 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,2 | 0,11 | 0,23 | 0,17 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1,58 | 1,71 | 1,75 | 1,87 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00012 | 0,00012 | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00078 | 0,00083 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | 0,85 | 0,94 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,4 | 0,42 |
| 102-0083 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | - | - | 0,111 | 0,086 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-015-9 | 15-02-015-10 | 15-02-015-11 | 15-02-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,16 | 122,96 | 123,05 | 131,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,15 | 5,15 | 7,02 | 7,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 1,07 | 1,07 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,76 | 4,76 | 5,57 | 5,57 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,38 | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,26 | 0,14 | 0,34 | 0,21 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,12 | 2,3 | 2,07 | 2,3 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00012 | 0,00012 | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00078 | 0,00083 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | 1,06 | 1,18 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,4 | 0,42 |
| 102-0083 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | - | - | 0,144 | 0,082 |

### Таблица ГЭСН 15-02-016 	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

##### Состав работ:

01.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 04.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

| 15-02-016-1 | простое стен |
| --- | --- |
| 15-02-016-2 | простое потолков |
| 15-02-016-3 | улучшенное стен |
| 15-02-016-4 | улучшенное потолков |
| 15-02-016-5 | высококачественное стен |
| 15-02-016-6 | высококачественное потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-016-1 | 15-02-016-2 | 15-02-016-3 | 15-02-016-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,40 | 78,88 | 85,84 | 87,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,07 | 6,07 | 6,29 | 6,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,62 | 0,62 | 0,84 | 0,84 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,51 | 1,5 | 1,87 | 1,92 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,77 | 2,77 | 5,54 | 5,54 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | - | 0,006 | - |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-016-5 | 15-02-016-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,72 | 142,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,44 | 6,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5,45 | 5,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,5 | 2,57 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,54 | 5,54 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | - |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00012 | 0,00012 |

### Таблица ГЭСН 15-02-017 	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

##### Состав работ:

01.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 04.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

| 15-02-017-1 | простая |
| --- | --- |
| 15-02-017-2 | улучшенная |
| 15-02-017-3 | высококачественная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-017-1 | 15-02-017-2 | 15-02-017-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,95 | 89,09 | 140,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,54 | 6,76 | 6,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,62 | 0,84 | 0,99 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,04 | 0,2 | 0,26 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1,4 | 1,58 | 2,12 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,64 | 5,28 | 5,28 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 |

### Таблица ГЭСН 15-02-018 	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

##### Состав работ:

01.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 02.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 04.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

| 15-02-018-1 | простая |
| --- | --- |
| 15-02-018-2 | улучшенная |
| 15-02-018-3 | высококачественная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-018-1 | 15-02-018-2 | 15-02-018-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,48 | 103,01 | 162,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,46 | 7,68 | 7,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,62 | 0,84 | 0,99 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,51 | 1,87 | 2,5 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 2,77 | 5,54 | 5,54 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00012 |

### Таблица ГЭСН 15-02-019 	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

##### Состав работ:

01.Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей (нормы 3-6). 02.Огрунтовка поверхностей (нормы 3-6). 03.Нанесение раствора вручную с затиркой. 04.Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором:

| 15-02-019-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-019-2 | потолков |

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

| 15-02-019-3 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-019-4 | потолков |
| 15-02-019-5 | оконных и дверных откосов плоских |
| 15-02-019-6 | оконных и дверных откосов криволинейных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-019-1 | 15-02-019-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,18 | 51,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,6 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-019-3 | 15-02-019-4 | 15-02-019-5 | 15-02-019-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,89 | 63,10 | 91,84 | 195,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | 2,18 | 3,33 | 3,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,67 | 1,95 | 2,96 | 2,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-9110 | Смесь растворная сухая | т | 0,97 | 1,131 | 1,718 | 1,718 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |

### Таблица ГЭСН 15-02-020 	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах. 02.Приготовление цементного молока и нанесение обрызга. 03.Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 04.Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин. 05.Обмазка раствором коробок и наличников. 06.Перемешивание готового раствора с церезитом.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| 15-02-020-1 | Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-020-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,52 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2,6 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,3 |
| 101-9510 | Церезит | т | 0,05 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,009 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |

### Таблица ГЭСН 15-02-021 	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности. 02.Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (норма 1). 03.Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой. 04.Штукатурка оконных и дверных откосов (норма 1). 05.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (норма 1). 06.Приготовление раствора.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

| 15-02-021-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм |
| --- | --- |
| 15-02-021-2 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1 |
| 15-02-021-3 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм |
| 15-02-021-4 | При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-021-1 | 15-02-021-2 | 15-02-021-3 | 15-02-021-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 257,60 | 16,24 | 35,65 | 10,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,67 | 8,01 | 7,68 | 2,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 16,24 | 6,96 | 5,34 | 1,74 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,66 | 0,83 | 1,82 | 0,83 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,77 | 0,22 | 0,52 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,5 | 0,11 | 0,34 | 0,11 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,36 | - | - | - |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | - | - | - |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 2,97 | 0,75 | 2,25 | 0,75 |
| 408-9030 | Песок баритовый | м3 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 1,2 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,16 | 0,05 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0,001 | - | 0,08 | 0,03 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,002 | - | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-02-022 	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

##### Состав работ:

01.Разбивка осей. 02.Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 03.Подготовка поверхности. 04.Установка маяков. Накрывка и затирка. 05.Нанесение обрызга и грунта. 06.Вытягивание тяг. 07.Разделка углов. 08.Окончательная выверка. 09.Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки (нормы 7-10).

#### Измеритель:  100 м2 поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

| 15-02-022-1 | до 0,8 м2 |
| --- | --- |
| 15-02-022-2 | до 2 м2 |
| 15-02-022-3 | до 4 м2 |
| 15-02-022-4 | до 6 м2 |
| 15-02-022-5 | до 12 м2 |

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

| 15-02-022-6 | до 0,8 м2 |
| --- | --- |
| 15-02-022-7 | до 2 м2 |
| 15-02-022-8 | до 4 м2 |
| 15-02-022-9 | до 6 м2 |
| 15-02-022-10 | до 12 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-022-1 | 15-02-022-2 | 15-02-022-3 | 15-02-022-4 | 15-02-022-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1587,00 | 1288,00 | 897,00 | 782,00 | 632,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 4,84 | 4,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,61 | 2,96 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,01 | 0,90 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 8,8 | 7,8 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 80 | 76 | 69 | 63 | 52 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-022-6 | 15-02-022-7 | 15-02-022-8 | 15-02-022-9 | 15-02-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2668,00 | 2196,50 | 1518,00 | 1311,00 | 1081,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 5,68 | 4,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,29 | 3,64 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,17 | 1,04 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9,1 | 9 | 8,5 | 7,9 | 7 |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 80 | 76 | 69 | 63 | 52 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,01 | 0,009 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

### Таблица ГЭСН 15-02-023 	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

##### Состав работ:

01.Разбивка осей. 02.Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 03.Подготовка поверхности. 04.Установка маяков. Накрывка и затирка. 05.Нанесение обрызга и грунта. 06.Вытягивание тяг. 07.Разделка углов. 08.Окончательная выверка. 09.Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию:

| 15-02-023-1 | цементно-известковым раствором |
| --- | --- |
| 15-02-023-2 | декоративным раствором |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-023-1 | 15-02-023-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215,76 | 336,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,10 | 4,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 3,50 | 3,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,57 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,3 | 3,9 |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | - | 1,1 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,08 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 20 | 20 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,13 | 0,13 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,01 | 0,01 |
| 101-0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 0,04 | 0,04 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,007 | 0,009 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,002 | 0,002 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | - | 0,007 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 3 |

### Таблица ГЭСН 15-02-024 	Облицовка стен листовыми материалами

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (нормы 1-3). 02.Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (норма 4). 03.Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (норма 4) и креплением к пристенному металлическому каркасу самонарезающимися винтами (норма 5). 04.Расшивка швов гипсоклеевой мастикой (нормы 1, 3). 05.Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (нормы 2, 4). 06.Оклейка швов тканью с отделкой под окраску (нормы 1, 3, 5). 07.Обмазка плинтусов (нормы 1, 2, 4). 08.Приготовление мастикой и растворов.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

| 15-02-024-1 | стен при отделке под окраску |
| --- | --- |
| 15-02-024-2 | стен при отделке под оклейку обоями |
| 15-02-024-3 | откосов при отделке под окраску |
| 15-02-024-4 | Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями |
| 15-02-024-5 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-024-1 | 15-02-024-2 | 15-02-024-3 | 15-02-024-4 | 15-02-024-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,02 | 60,76 | 173,28 | 66,60 | 88,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,69 | 1,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | - | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,41 | 0,41 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | - | - | - | - | 11,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 3,23 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | - | - | - | - | 1,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,07 | - |
| 101-0622 | Миткаль “Т-2” суровый (суровье) | 10 м | 1,71 | - | 1,71 | - | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | - |
| 101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,0048 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0003 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | - | - | 0,52 | - |
| 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | - | - | - | - | 0,007 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | - | - | 0,015 |
| 402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | - | - | - | - | 0,0276 |
| 101-9455 | Лента с липким слоем | 10 м | - | - | - | - | 21 |

### Таблица ГЭСН 15-02-025 	Обработка швов сухой штукатурки

##### Состав работ:

01.Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

| 15-02-025-1 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-025-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 203-0499 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 210 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 |

## 3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

### Таблица ГЭСН 15-02-031 	Оштукатуривание отдельных мест

##### Состав работ:

01.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 02.Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (нормы 4-7). 03.Насечка поверхностей (нормы 8, 9).

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

| 15-02-031-1 | плоских |
| --- | --- |
| 15-02-031-2 | криволинейных |
| 15-02-031-3 | Устройство нижних заглушин |

Вытягивание тяг и падуг:

| 15-02-031-4 | при улучшенной штукатурке по камню и бетону |
| --- | --- |
| 15-02-031-5 | при улучшенной штукатурке по дереву |
| 15-02-031-6 | при высококачественной штукатурке по камню и бетону |
| 15-02-031-7 | при высококачественной штукатурке по дереву |

Насечка поверхности:

| 15-02-031-8 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-031-9 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-031-1 | 15-02-031-2 | 15-02-031-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 204,06 | 433,20 | 300,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 1,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,1 | 0,1 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4,3 | 4,3 | - |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | - | 3,5 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 20 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | - | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-031-4 | 15-02-031-5 | 15-02-031-6 | 15-02-031-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,36 | 59,36 | 85,47 | 86,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,70 | 0,65 | 0,95 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,48 | 0,44 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,26 | 0,47 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,8 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,82 | 0,61 | 1,26 | 0,67 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,004 | - | 0,0083 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-031-8 | 15-02-031-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,00 | 46,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |

### Таблица ГЭСН 15-02-032 	Устройство наличников тянутых

##### Состав работ:

01.Вытягивание наличников с разделкой углов.

#### Измеритель:  100 м2 проекции на стену тянутых наличников

| 15-02-032-1 | Устройство наличников тянутых |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-032-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 731,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,15 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 6,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,05 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 3,8 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,53 |

### Таблица ГЭСН 15-02-033 	Обивка поверхностей

##### Состав работ:

01.Сортировка, раскрой и нарезка по размеру. 02.Прибивка гвоздей.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:

| 15-02-033-1 | изоляционным материалом |
| --- | --- |
| 15-02-033-2 | дранью по деревянным неодранкованным поверхностям |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-033-1 | 15-02-033-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,60 | 30,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9290 | Материалы изоляционные | м2 | 104 | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0003 | 0,0041 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 2,64 |

### Таблица ГЭСН 15-02-034 	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности. 02.Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров (нормы 2-4). 03.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 04.Вытягивание тяг (норма 4).

#### Измеритель:  100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

Штукатурка лестничных маршей и площадок:

| 15-02-034-1 | улучшенная без отделки косоуров и балок |
| --- | --- |
| 15-02-034-2 | улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг |
| 15-02-034-3 | высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг |
| 15-02-034-4 | высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-034-1 | 15-02-034-2 | 15-02-034-3 | 15-02-034-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,12 | 134,55 | 196,65 | 262,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,06 | 5,25 | 4,67 | 1,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 6,07 | 3,60 | 3,02 | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,99 | 1,65 | 1,65 | 1,47 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,9 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | - | 27 | 27 | 27 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | 1,08 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,0096 |

### Таблица ГЭСН 15-02-035 	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

##### Состав работ:

01.Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 02.Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (норма 2). 03.Прорезка рустов (норма 4). 04.Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (нормы 3,4). 05.Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (нормы 1,2).

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

| 15-02-035-1 | стен и перегородок панельных |
| --- | --- |
| 15-02-035-2 | стен и перегородок из блоков и плит |
| 15-02-035-3 | потолков сборных панельных |
| 15-02-035-4 | потолков сборных из плит |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-035-1 | 15-02-035-2 | 15-02-035-3 | 15-02-035-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,06 | 33,52 | 6,84 | 33,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,08 | 0,38 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,83 | 3,95 | 0,74 | 0,74 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,03 | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-02-036 	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

##### Состав работ:

01.Натягивание проволочной сетки. 02.Покрытие сетки цементным молоком. 03.Обмазка сетки раствором с очесами. 04.Оштукатуривание и отделка поверхностей. 05.Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (норма 6). 06.Обмазка плинтусов и наличников (нормы 1, 3).

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

| 15-02-036-1 | улучшенная стен |
| --- | --- |
| 15-02-036-2 | улучшенная потолков |
| 15-02-036-3 | высококачественная стен |
| 15-02-036-4 | высококачественная потолков |
| 15-02-036-5 | высококачественная колонн |
| 15-02-036-6 | карнизов и тяг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-036-1 | 15-02-036-2 | 15-02-036-3 | 15-02-036-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,95 | 144,64 | 161,88 | 177,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,44 | 1,70 | 1,70 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,56 | 1,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3,1 | 3,2 | 3,65 | 3,75 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,013 | 0,002 | 0,013 | 0,002 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-036-5 | 15-02-036-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 339,72 | 354,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,70 | 3,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,56 | 2,74 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3,65 | 5,2 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | 108 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 12 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,009 | 0,009 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 3,1 |

### Таблица ГЭСН 15-02-037 	Устройство каркаса

##### Состав работ:

01.Заготовка арматуры. 02.Разметка расположения стержней. 03.Вязка узлов.

#### Измеритель:  100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

| 15-02-037-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-037-2 | потолков |
| 15-02-037-3 | колонн |
| 15-02-037-4 | карнизов и тяг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-037-1 | 15-02-037-2 | 15-02-037-3 | 15-02-037-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,98 | 46,14 | 39,20 | 65,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,31 | 0,21 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,19 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,36 | 0,58 | 0,36 | 0,58 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,0013 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0019 |

### Таблица ГЭСН 15-02-038 	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности. 02.Огрунтовка эмульсией пва. 03.Приготовление латексно-мелового состава. 04.Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

| 15-02-038-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-02-038-2 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-02-038-1 | 15-02-038-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,19 | 17,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 110980 | Растворосмесители турбулентного типа | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 340701 | Краскотерки | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 3,24 | 4,90 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч | 3,24 | 4,90 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,092 | 0,092 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 0,01 | 0,01 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,004 | 0,004 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,001 | 0,001 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,034 | 0,037 |

# РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

### Таблица ГЭСН 15-03-001 	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка швов и разделка углов. 08. Исправление дефектов и повреждений. 09.Приготовление раствора. 10.Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

| 15-03-001-1 | до 100 мм |
| --- | --- |
| 15-03-001-2 | до 250 мм |
| 15-03-001-3 | до 500 мм |
| 15-03-001-4 | до 750 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-001-1 | 15-03-001-2 | 15-03-001-3 | 15-03-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,38 | 64,41 | 109,61 | 176,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,26 | 0,64 | 0,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,21 | 0,50 | 0,75 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 18,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,015 | 0,0195 | 0,025 | 0,04 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0043 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0129 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | 0,0045 | 0,006 | 0,007 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | 0,0045 | 0,006 | 0,007 |

### Таблица ГЭСН 15-03-002 	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром:

| 15-03-002-1 | до 250 мм |
| --- | --- |
| 15-03-002-2 | до 500 мм |
| 15-03-002-3 | до 750 мм |
| 15-03-002-4 | до 1750 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-002-1 | 15-03-002-2 | 15-03-002-3 | 15-03-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,62 | 1,28 | 2,19 | 4,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,35 | 0,71 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00012 | 0,0002 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00011 | 0,0006 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00026 | 0,00052 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | 0,00005 | 0,00011 | 0,0006 |

### Таблица ГЭСН 15-03-003 	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

| 15-03-003-1 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-003-2 | до 750 мм |

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

| 15-03-003-3 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-003-4 | до 1000 мм |
| 15-03-003-5 | до 2000 мм |
| 15-03-003-6 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-003-1 | 15-03-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,82 | 6,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,96 | 0,96 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,004 | 0,005 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,0001 | 0,0002 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0003 | 0,001 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00069 | 0,00069 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-003-3 | 15-03-003-4 | 15-03-003-5 | 15-03-003-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,26 | 18,14 | 33,11 | 1,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,006 | 0,01 | 0,03 | 0,004 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,0001 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0003 | 0,001 | 0,004 | 0,0002 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00017 |

### Таблица ГЭСН 15-03-004 	Установка гипсовых штучных деталей

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

| 15-03-004-1 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм |
| --- | --- |

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

| 15-03-004-2 | до 250 мм |
| --- | --- |
| 15-03-004-3 | до 400 мм |

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

| 15-03-004-4 | до 200 мм |
| --- | --- |
| 15-03-004-5 | до 400 мм |
| 15-03-004-6 | до 750 мм |
| 15-03-004-7 | до 1100 мм |

Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью:

| 15-03-004-8 | до 0.1 м2 |
| --- | --- |
| 15-03-004-9 | до 0.5 м2 |

Установка гипсовых ваз гладких высотой:

| 15-03-004-10 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-004-11 | до 1000 мм |
| 15-03-004-12 | до 1350 мм |

Установка гипсовых гербов высотой:

| 15-03-004-13 | до 750 мм |
| --- | --- |
| 15-03-004-14 | до 1000 мм |
| 15-03-004-15 | до 1500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-004-1 | 15-03-004-2 | 15-03-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,09 | 0,44 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,0005 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00006 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00013 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | 0,0003 | 0,0006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-004-4 | 15-03-004-5 | 15-03-004-6 | 15-03-004-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,49 | 0,90 | 1,66 | 2,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00002 | 0,0007 | 0,001 | 0,0024 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00002 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00014 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00017 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,00075 | 0,00166 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-004-8 | 15-03-004-9 | 15-03-004-10 | 15-03-004-11 | 15-03-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,44 | 1,33 | 1,10 | 1,55 | 2,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00004 | 0,00012 | 0,0002 | 0,0004 | 0,00054 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00003 | 0,00017 | - | - | - |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | - | - | 0,00004 | 0,00009 | 0,00009 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | - | 0,0003 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-004-13 | 15-03-004-14 | 15-03-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 | 3,77 | 5,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0011 | 0,0023 | 0,0045 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00017 | 0,00026 | 0,00034 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00012 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00024 |

### Таблица ГЭСН 15-03-005 	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой:

| 15-03-005-1 | до 100 мм |
| --- | --- |
| 15-03-005-2 | до 250 мм |
| 15-03-005-3 | до 500 мм |
| 15-03-005-4 | до 750 мм |

Установка цементных поручней и тетив любого профиля:

| 15-03-005-5 | без орнамента |
| --- | --- |
| 15-03-005-6 | с орнаментом |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-005-1 | 15-03-005-2 | 15-03-005-3 | 15-03-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,07 | 90,17 | 151,42 | 233,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,43 | 1,07 | 1,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,33 | 0,83 | 1,23 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 18,00 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,10 | 0,24 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,009 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0043 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0129 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-005-5 | 15-03-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,08 | 180,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 1,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,83 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101 | 101 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,5 | 0,5 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,062 | 0,062 |

### Таблица ГЭСН 15-03-006 	Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

| 15-03-006-1 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм |
| --- | --- |

Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:

| 15-03-006-2 | рядовых высотой до 650 мм |
| --- | --- |
| 15-03-006-3 | рядовых высотой до 1100 мм |
| 15-03-006-4 | угловых высотой до 650 мм |
| 15-03-006-5 | угловых высотой до 1100 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-006-1 | 15-03-006-2 | 15-03-006-3 | 15-03-006-4 | 15-03-006-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,93 | 0,58 | 0,88 | 1,24 | 1,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | - | - | - | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00008 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00003 | - | - | 0,00005 | 0,00007 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00003 | - | - | - | - |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00008 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-03-007 	Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

| 15-03-007-1 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-007-2 | до 750 мм |

Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:

| 15-03-007-3 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-007-4 | до 1000 мм |
| 15-03-007-5 | до 2000 мм |
| 15-03-007-6 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм |
| 15-03-007-7 | Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм |

Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

| 15-03-007-8 | до 250 мм |
| --- | --- |
| 15-03-007-9 | до 400 мм |

Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

| 15-03-007-10 | до 200 мм |
| --- | --- |
| 15-03-007-11 | до 400 мм |
| 15-03-007-12 | до 750 мм |
| 15-03-007-13 | до 1100 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-007-1 | 15-03-007-2 | 15-03-007-3 | 15-03-007-4 | 15-03-007-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,16 | 8,24 | 14,43 | 25,65 | 47,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,044 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00067 | 0,00067 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-007-6 | 15-03-007-7 | 15-03-007-8 | 15-03-007-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,64 | 1,50 | 0,49 | 0,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 4 | 3,3 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,0001 | 0,00003 | 0,00003 | - |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0002 | - | - | - |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00017 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00013 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | - | 0,0003 | 0,0006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-007-10 | 15-03-007-11 | 15-03-007-12 | 15-03-007-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,59 | 1,15 | 2,22 | 3,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | 0,0024 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00002 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00014 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00008 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00017 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,00075 | 0,00166 |

### Таблица ГЭСН 15-03-008 	Установка цементных деталей (ваз, гербов)

##### Состав работ:

01.Провеска осей линий установки. 02.Разметка мест установки. 03.Пробивка отверстий. 04.Постановка пробок. 05.Забивка гвоздей и крючьев. 06.Сборка, установка на место и крепление деталей. 07.Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

#### Измеритель:  1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

| 15-03-008-1 | до 500 мм |
| --- | --- |
| 15-03-008-2 | до 1000 мм |
| 15-03-008-3 | до 1350 мм |

Установка цементных гербов высотой:

| 15-03-008-4 | до 750 мм |
| --- | --- |
| 15-03-008-5 | до 1000 мм |
| 15-03-008-6 | до 1500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-008-1 | 15-03-008-2 | 15-03-008-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,55 | 2,20 | 2,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,001 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,001 | 0,00149 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-03-008-4 | 15-03-008-5 | 15-03-008-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,04 | 5,20 | 7,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00012 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,00017 | 0,00026 | 0,00034 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |

# РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

## 1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### Таблица ГЭСН 15-04-001 	Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

| 15-04-001-1 | простая |
| --- | --- |
| 15-04-001-2 | улучшенная |
| 15-04-001-3 | высококачественная по штукатурке |
| 15-04-001-4 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску |

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

| 15-04-001-5 | улучшенная |
| --- | --- |
| 15-04-001-6 | высококачественная по штукатурке |
| 15-04-001-7 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-001-1 | 15-04-001-2 | 15-04-001-3 | 15-04-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,27 | 11,11 | 65,23 | 39,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,028 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0021 | 0,0362 | 0,0137 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0044 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | - | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | - | 0,00008 | 0,00088 | 0,00088 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-001-5 | 15-04-001-6 | 15-04-001-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,26 | 70,40 | 50,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,10 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0209 | 0,0459 | 0,0334 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,026 | 0,014 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0003 | 0,001 | 0,0006 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,016 | 0,008 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | - | 0,00008 | 0,0005 |

### Таблица ГЭСН 15-04-002 	Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

| 15-04-002-1 | по штукатурке |
| --- | --- |
| 15-04-002-2 | по кирпичу и бетону |
| 15-04-002-3 | по дереву |

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

| 15-04-002-4 | по штукатурке и кирпичу |
| --- | --- |
| 15-04-002-5 | по дереву |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-002-1 | 15-04-002-2 | 15-04-002-3 | 15-04-002-4 | 15-04-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,21 | 4,88 | 4,33 | 14,19 | 5,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,021 | 0,017 | - | - |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | - | - | 0,03 | 0,02 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 | - | - |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0016 | - | - | - | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | - | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | - | - | - | - |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00008 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-04-003 	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

#### Измеритель:  100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

| 15-04-003-1 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,027 |

### Таблица ГЭСН 15-04-004 	Разделка поверхности по клеевой окраске

#### Измеритель:  100 м2 разделываемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

| 15-04-004-1 | кистью, количество тонов 1 |
| --- | --- |
| 15-04-004-2 | кистью, количество тонов 2 и более |
| 15-04-004-3 | валиком, количество тонов 1 |
| 15-04-004-4 | валиком, количество тонов 2 и более |
| 15-04-004-5 | набрызгом, количество тонов 1 |
| 15-04-004-6 | набрызгом, количество тонов 2 и более |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-1 | 15-04-004-2 | 15-04-004-3 | 15-04-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,89 | 4,99 | 3,33 | 6,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 | 0,005 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 2 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,004 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-5 | 15-04-004-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,11 | 3,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,007 | 0,007 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00085 | 0,00085 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,25 | 0,25 |

### Таблица ГЭСН 15-04-005 	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

##### Состав работ:

01.Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02.Шлифовка подмазанных мест. 03.Окраска поверхностей.

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

| 15-04-005-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-005-2 | потолков |

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:

| 15-04-005-3 | по штукатурке стен |
| --- | --- |
| 15-04-005-4 | по штукатурке потолков |
| 15-04-005-5 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |
| 15-04-005-6 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:

| 15-04-005-7 | по штукатурке стен |
| --- | --- |
| 15-04-005-8 | по штукатурке потолков |
| 15-04-005-9 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |
| 15-04-005-10 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-1 | 15-04-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,18 | 16,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,052 | 0,057 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,11 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0003 | 0,00033 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-3 | 15-04-005-4 | 15-04-005-5 | 15-04-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,90 | 53,90 | 25,41 | 28,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,0055 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-7 | 15-04-005-8 | 15-04-005-9 | 15-04-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,75 | 89,43 | 46,42 | 55,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,25 | 0,15 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,22 | 0,13 | 0,14 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |

## 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

### Таблица ГЭСН 15-04-011 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

#### Измеритель:  100 м2 фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

| 15-04-011-1 | известковая |
| --- | --- |
| 15-04-011-2 | силикатная |
| 15-04-011-3 | цементная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-011-1 | 15-04-011-2 | 15-04-011-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,32 | 20,38 | 10,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,17 | 0,28 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |

### Таблица ГЭСН 15-04-012 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

| 15-04-012-1 | перхлорвиниловая |
| --- | --- |
| 15-04-012-2 | кремнийорганическая |
| 15-04-012-3 | поливинилацетатная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-012-1 | 15-04-012-2 | 15-04-012-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,39 | 13,95 | 9,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,05 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,24 | 0,28 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
| 101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | - | - | 0,038 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,012 | - | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | 0,06 | 0,06 |

### Таблица ГЭСН 15-04-013 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

#### Измеритель:  100 м2 фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

| 15-04-013-1 | известковая |
| --- | --- |
| 15-04-013-2 | силикатная |
| 15-04-013-3 | цементная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-013-1 | 15-04-013-2 | 15-04-013-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,43 | 14,28 | 7,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,14 | 0,24 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |

### Таблица ГЭСН 15-04-014 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

| 15-04-014-1 | перхлорвиниловая |
| --- | --- |
| 15-04-014-2 | кремнийорганическая |
| 15-04-014-3 | поливинилацетатная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-014-1 | 15-04-014-2 | 15-04-014-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 9,79 | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
| 101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | - | - | 0,038 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-04-015 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

#### Измеритель:  100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

| 15-04-015-1 | известковая |
| --- | --- |
| 15-04-015-2 | силикатная |
| 15-04-015-3 | цементная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-015-1 | 15-04-015-2 | 15-04-015-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,60 | 28,10 | 18,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 6,06 | 14,62 | 9,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
| 101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 |

### Таблица ГЭСН 15-04-016 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

| 15-04-016-1 | перхлорвиниловая |
| --- | --- |
| 15-04-016-2 | кремнийорганическая |
| 15-04-016-3 | поливинилацетатная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-016-1 | 15-04-016-2 | 15-04-016-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,80 | 19,20 | 15,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 10,34 | 10,02 | 8,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | 0,06 | 0,06 |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | - | - | 0,038 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,012 | - | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 15-04-017 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

#### Измеритель:  100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

| 15-04-017-1 | известковая |
| --- | --- |
| 15-04-017-2 | силикатная |
| 15-04-017-3 | цементная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-017-1 | 15-04-017-2 | 15-04-017-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,10 | 19,70 | 12,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 4,23 | 10,29 | 6,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
| 101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |

### Таблица ГЭСН 15-04-018 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

| 15-04-018-1 | перхлорвиниловая |
| --- | --- |
| 15-04-018-2 | кремнийорганическая |
| 15-04-018-3 | поливинилацетатная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-018-1 | 15-04-018-2 | 15-04-018-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,90 | 13,50 | 11,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 7,26 | 7,05 | 5,80 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
| 101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | - | - | 0,038 |

## 3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

### Таблица ГЭСН 15-04-024 	Простая окраска масляными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

| 15-04-024-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-024-2 | потолков |
| 15-04-024-3 | полов |
| 15-04-024-4 | заполнений проемов дверных |
| 15-04-024-5 | заполнений проемов оконных |
| 15-04-024-6 | блоков, подготовленных под вторую окраску дверных |
| 15-04-024-7 | блоков, подготовленных под вторую окраску оконных |

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

| 15-04-024-8 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-024-9 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-024-1 | 15-04-024-2 | 15-04-024-3 | 15-04-024-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,05 | 32,56 | 23,98 | 35,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,027 | 0,0307 | 0,0195 | 0,0245 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0084 | 0,0093 | 0,0097 | 0,0015 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,23 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00008 | 0,00008 | - | 0,00008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-024-5 | 15-04-024-6 | 15-04-024-7 | 15-04-024-8 | 15-04-024-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,55 | 11,54 | 15,76 | 21,12 | 22,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0245 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0267 | 0,0302 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0015 | - | - | 0,0103 | 0,0119 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | - | - | 0,005 | 0,0055 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | - | - | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00008 | - | - | 0,00008 | - |

### Таблица ГЭСН 15-04-025 	Улучшенная окраска масляными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

| 15-04-025-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-025-2 | потолков |
| 15-04-025-3 | полов |
| 15-04-025-4 | заполнений проемов дверных |
| 15-04-025-5 | заполнений проемов оконных |
| 15-04-025-6 | блоков, подготовленных под вторую окраску дверных |
| 15-04-025-7 | блоков, подготовленных под вторую окраску оконных |

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

| 15-04-025-8 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-025-9 | потолков |

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

| 15-04-025-10 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-025-11 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-025-1 | 15-04-025-2 | 15-04-025-3 | 15-04-025-4 | 15-04-025-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,52 | 71,29 | 51,37 | 92,73 | 138,60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0258 | 0,0298 | 0,025 | 0,02474 | 0,02544 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,038 | 0,041 | 0,054 | 0,041 | 0,039 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0091 | 0,01 | 0,0116 | 0,0025 | 0,0021 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-025-6 | 15-04-025-7 | 15-04-025-8 | 15-04-025-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,97 | 40,07 | 51,01 | 62,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0104 | 0,0108 | 0,01837 | 0,021 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,007 | 0,005 | 0,051 | 0,055 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0002 | 0,00013 | 0,0113 | 0,013 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | - | - | 0,0075 | 0,0089 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-025-10 | 15-04-025-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,10 | 37,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,01837 | 0,021 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 | 0,0089 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0113 | 0,013 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 |

### Таблица ГЭСН 15-04-026 	Высококачественная окраска масляными составами

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

| 15-04-026-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-026-2 | потолков |
| 15-04-026-3 | полов |
| 15-04-026-4 | заполнения проемов дверных |
| 15-04-026-5 | заполнения проемов оконных |

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

| 15-04-026-6 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-026-7 | потолков |

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

| 15-04-026-8 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-026-9 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-026-1 | 15-04-026-2 | 15-04-026-3 | 15-04-026-4 | 15-04-026-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 85,36 | 107,58 | 77,44 | 148,50 | 211,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,025 | 0,0289 | 0,0255 | 0,0246 | 0,0253 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,054 | 0,059 | 0,082 | 0,056 | 0,059 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,00955 | 0,0104 | 0,0127 | 0,003 | 0,0025 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-026-6 | 15-04-026-7 | 15-04-026-8 | 15-04-026-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,41 | 99,88 | 58,08 | 66,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0184 | 0,0213 | 0,0184 | 0,021 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,0119 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0088 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

### Таблица ГЭСН 15-04-027 	Третья шпатлевка при высококачественной окраске

##### Состав работ:

01.Нанесение шпатлевки. 02.Шлифование поверхности.

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

| 15-04-027-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-027-2 | потолков |
| 15-04-027-3 | заполнения проемов дверных |
| 15-04-027-4 | заполнения проемов оконных |

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

| 15-04-027-5 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-027-6 | потолков |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-027-1 | 15-04-027-2 | 15-04-027-3 | 15-04-027-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,10 | 16,65 | 21,98 | 29,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,016 | 0,018 | 0,017 | 0,018 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00044 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-027-5 | 15-04-027-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,99 | 16,50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 | 0,032 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,15 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00044 | 0,00044 |

### Таблица ГЭСН 15-04-028 	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

##### Состав работ:

01.Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.

#### Измеритель:  100 м2 разделываемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

| 15-04-028-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-028-2 | дверных заполнений |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-028-1 | 15-04-028-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,90 | 28,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

### Таблица ГЭСН 15-04-029 	Покрытие полов лаком и оклейка тканями

##### Состав работ:

01.Покрытие полов лаком (нормы 1, 2). 02.Нанесение клейстера на поверхность стен и полов (нормы 3, 4). 03.Оклейка тканями (нормы 3, 4). 04.Огнезащитная пропитка текстильных покрытий (норма 5).

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:

| 15-04-029-1 | за 1 раз |
| --- | --- |
| 15-04-029-2 | за 2 раза |

Оклейка тканями:

| 15-04-029-3 | полов |
| --- | --- |
| 15-04-029-4 | стен |
| 15-04-029-5 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-029-1 | 15-04-029-2 | 15-04-029-3 | 15-04-029-4 | 15-04-029-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,88 | 12,32 | 9,24 | 17,27 | 32,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,07 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,011 | 0,0208 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,14 | 0,2 | - | - | - |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0004 | 0,0006 | - | - | - |
| 101-0622 | Миткаль “Т-2” суровый (суровье) | 10-м | - | - | 13,13 | 13,13 | - |
| 101-9763 | Клейстер готовый | кг | - | - | 24 | 24 | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 113-0267 | Антипирен “Роса” | т | - | - | - | - | 0,0614 |

### Таблица ГЭСН 15-04-030 	Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

#### Измеритель:  	100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4),

#### 100 м2 изолированной поверхности трубопровода (нормы 5)

Масляная окраска металлических поверхностей:

| 15-04-030-1 | больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 |
| --- | --- |
| 15-04-030-2 | больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 |
| 15-04-030-3 | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
| 15-04-030-4 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
| 15-04-030-5 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-030-1 | 15-04-030-2 | 15-04-030-3 | 15-04-030-4 | 15-04-030-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,68 | 12,21 | 40,59 | 71,06 | 21,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0212 | 0,0273 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0381 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | - | - | - | 0,0004 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | - | - | - | - | 0,0018 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | - | - | - | 0,0023 |

### Таблица ГЭСН 15-04-031 	Окраска кровли суриком

#### Измеритель:  100 м2 кровли

Окраска кровли суриком:

| 15-04-031-1 | за 1 раз |
| --- | --- |
| 15-04-031-2 | за 2 раза |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-031-1 | 15-04-031-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,81 | 10,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0238 | 0,0324 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3,6 | 3,6 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

### Таблица ГЭСН 15-04-032 	Окраска суриком стальных обделок на фасадах

#### Измеритель:  100 м2 фасада без вычета проемов

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

| 15-04-032-1 | с водосточными трубами |
| --- | --- |
| 15-04-032-2 | без водосточных труб |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-032-1 | 15-04-032-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,66 | 6,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0063 | 0,0047 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,7 | 0,5 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,08 | 0,08 |

## 4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

### Таблица ГЭСН 15-04-038 	Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхностей под эмалевую окраску (нормы 1-3). 02.Покрытие или окраска поверхностей.

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

| 15-04-038-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-038-2 | заполнений проемов дверных |
| 15-04-038-3 | заполнений проемов оконных |

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

| 15-04-038-4 | за 1 раз стен |
| --- | --- |
| 15-04-038-5 | за 1 раз потолков |
| 15-04-038-6 | за 1 раз заполнений проемов дверных |
| 15-04-038-7 | за 1 раз заполнений проемов оконных |
| 15-04-038-8 | за 2 раза стен |
| 15-04-038-9 | за 2 раза потолков |
| 15-04-038-10 | за 2 раза заполнений проемов дверных |
| 15-04-038-11 | за 2 раза заполнений проемов оконных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-038-1 | 15-04-038-2 | 15-04-038-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,02 | 83,60 | 108,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,00522 | 0,00464 | 0,00464 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0105 | 0,0041 | 0,0041 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,038 | 0,039 | 0,041 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,003 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,002 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-038-4 | 15-04-038-5 | 15-04-038-6 | 15-04-038-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,55 | 8,10 | 9,32 | 13,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-038-8 | 15-04-038-9 | 15-04-038-10 | 15-04-038-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,32 | 20,02 | 22,99 | 33,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |

### Таблица ГЭСН 15-04-039 	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

##### Состав работ:

01.Покрытие или окраска поверхностей.

#### Измеритель:  100 м2 покрытий поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

| 15-04-039-1 | за 1 раз стен |
| --- | --- |
| 15-04-039-2 | за 1 раз потолков |
| 15-04-039-3 | за 1 раз заполнений проемов дверных |
| 15-04-039-4 | за 1 раз заполнений проемов оконных |
| 15-04-039-5 | за 2 раза стен |
| 15-04-039-6 | за 2 раза потолков |
| 15-04-039-7 | за 2 раза заполнений проемов дверных |
| 15-04-039-8 | за 2 раза заполнений проемов оконных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-039-1 | 15-04-039-2 | 15-04-039-3 | 15-04-039-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,55 | 8,10 | 9,32 | 13,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-039-5 | 15-04-039-6 | 15-04-039-7 | 15-04-039-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,17 | 20,02 | 22,99 | 33,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Таблица ГЭСН 15-04-040 	Окраска по металлу за 1 раз

##### Состав работ:

01.Очистка металлических поверхностей. 02.Окраска поверхностей.

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

| 15-04-040-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-040-2 | заполнений дверных проемов и печей |
| 15-04-040-3 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб |

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

| 15-04-040-4 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-040-5 | заполнений дверных проемов и печей |
| 15-04-040-6 | заполнений оконных проемов и решеток |

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

| 15-04-040-7 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-040-8 | заполнений дверных проемов и печей |
| 15-04-040-9 | заполнений оконных проемов и решеток |
| 15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-040-1 | 15-04-040-2 | 15-04-040-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,32 | 18,76 | 39,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-040-4 | 15-04-040-5 | 15-04-040-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,21 | 15,98 | 35,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-040-7 | 15-04-040-8 | 15-04-040-9 | 15-04-040-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,19 | 38,96 | 62,38 | 56,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | - | - | - | 0,0012 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,0045 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | 2,7 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | - | - | 0,0003 |

### Таблица ГЭСН 15-04-041 	Окраска по металлу за 2 раза

##### Состав работ:

01.Очистка металлических поверхностей. 02.Окраска поверхностей.

#### Измеритель:  100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

| 15-04-041-1 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-041-2 | заполнений дверных проемов и печей |
| 15-04-041-3 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб |

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

| 15-04-041-4 | стен |
| --- | --- |
| 15-04-041-5 | заполнений дверных проемов и печей |
| 15-04-041-6 | заполнений оконных проемов и решеток |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-041-1 | 15-04-041-2 | 15-04-041-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,31 | 31,97 | 67,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-041-4 | 15-04-041-5 | 15-04-041-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,65 | 25,64 | 57,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9750 | Лак | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |

## 5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

### Таблица ГЭСН 15-04-047 	Декоративная отделка поверхностей

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (нормы 1-8). 02.Изготовление трафаретов. 03.Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 04.Приготовление составов и колеров.

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

| 15-04-047-1 | клеевая |
| --- | --- |
| 15-04-047-2 | масляная |

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:

| 15-04-047-3 | 1 |
| --- | --- |
| 15-04-047-4 | 2 |
| 15-04-047-5 | 3 |

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:

| 15-04-047-6 | 1 |
| --- | --- |
| 15-04-047-7 | 2 |
| 15-04-047-8 | 3 |

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:

| 15-04-047-9 | 1 |
| --- | --- |
| 15-04-047-10 | 2 |
| 15-04-047-11 | 3 |

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:

| 15-04-047-12 | клеевая |
| --- | --- |
| 15-04-047-13 | масляная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-047-1 | 15-04-047-2 | 15-04-047-3 | 15-04-047-4 | 15-04-047-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,04 | 149,60 | 181,50 | 261,80 | 416,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,04 | - | - | - | - |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,053 | - | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | - | 0,095 | - | - | - |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0034 | - | 0,0077 | 0,0092 | 0,0104 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 1,6 | - | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,005 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | - | 0,0241 | - | - | - |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | 22 | - | - | - |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | - | 0,0011 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-047-6 | 15-04-047-7 | 15-04-047-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 226,60 | 311,30 | 430,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0361 | 0,0391 | 0,0421 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 23 | 24 | 24 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0045 | 0,005 | 0,0068 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-047-9 | 15-04-047-10 | 15-04-047-11 | 15-04-047-12 | 15-04-047-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,40 | 85,47 | 144,30 | 245,31 | 266,40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,002 | - |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0082 | - |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | - | - | - | - | 0,0072 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | - | - | - | 7,3 |

### Таблица ГЭСН 15-04-048 	Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

##### Состав работ:

01.Наклейка ограничительной ленты (норма 14). 02.Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя. 03.Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 04.Выравнивание и затирка. 05.Структуирование поверхности (норма 13).

#### Измеритель:  100 м2 отделываемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

| 15-04-048-1 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |
| --- | --- |
| 15-04-048-2 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |
| 15-04-048-3 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
| 15-04-048-4 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) |

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:

| 15-04-048-5 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |
| --- | --- |
| 15-04-048-6 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |
| 15-04-048-7 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
| 15-04-048-8 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) |

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:

| 15-04-048-9 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |
| --- | --- |
| 15-04-048-10 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |
| 15-04-048-11 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
| 15-04-048-12 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) |
| 15-04-048-13 | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8 |
| 15-04-048-14 | При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-048-1 | 15-04-048-2 | 15-04-048-3 | 15-04-048-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,69 | 58,49 | 61,57 | 65,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,93 | 1,11 | 1,48 | 1,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,52 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-9096 | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав | т | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 113-9310 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,056 | 0,057 | 0,068 | 0,074 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-048-5 | 15-04-048-6 | 15-04-048-7 | 15-04-048-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,70 | 55,46 | 58,72 | 63,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,32 | 0,44 | 0,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,78 | 0,96 | 1,33 | 1,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,28 | 0,38 | 0,47 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-9096 | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав | т | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,45 |
| 113-9310 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,052 | 0,051 | 0,062 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-048-9 | 15-04-048-10 | 15-04-048-11 | 15-04-048-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,60 | 79,06 | 83,23 | 88,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,89 | 1,04 | 1,41 | 1,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,4 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-9096 | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав | т | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,47 |
| 113-9310 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,018 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,054 | 0,056 | 0,065 | 0,072 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-048-13 | 15-04-048-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,55 | 14,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9455 | Лента с липким слоем | 10м | - | 16,4 |

# РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## 1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

### Таблица ГЭСН 15-05-001 	Остекление оконным стеклом

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверей блоков. 03.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 04.Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке). 05.Установка штапиков. 06.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

| 15-05-001-1 | в два переплета открывающихся в одну сторону |
| --- | --- |
| 15-05-001-2 | в два переплета открывающихся в разные стороны |
| 15-05-001-3 | с одинарным переплетом |
| 15-05-001-4 | со спаренным переплетом |
| 15-05-001-5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом |

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

| 15-05-001-6 | в два полотна открывающихся в одну сторону |
| --- | --- |
| 15-05-001-7 | в два полотна открывающихся в разные стороны |
| 15-05-001-8 | с одинарным переплетом |
| 15-05-001-9 | со спаренным переплетом |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-001-1 | 15-05-001-2 | 15-05-001-3 | 15-05-001-4 | 15-05-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,88 | 48,59 | 24,30 | 51,08 | 35,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 | 0,79 | 0,43 | 0,79 | 0,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,46 | 0,25 | 0,46 | 0,26 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,32 | 0,33 | 0,18 | 0,33 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 147 | 156 | 78 | 157 | 87 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 | 0,068 | 0,036 | 0,063 | 0,043 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0015 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-001-6 | 15-05-001-7 | 15-05-001-8 | 15-05-001-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,48 | 37,74 | 18,76 | 37,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,65 | 0,23 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,38 | 0,13 | 0,32 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,20 | 0,27 | 0,10 | 0,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 95 | 101 | 50 | 102 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСН 15-05-002 	Остекление стеклом

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска при необходимости оконных створок;разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков. 03.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 04.Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке. 05.Установка штапиков, зажимов и кляммер (в необходимых случаях). 06.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади остекления дверей и витрин

Остекление стеклом оконным прочих дверей:

| 15-05-002-1 | на штапиках по замазке |
| --- | --- |
| 15-05-002-2 | на эластичных прокладках |

Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках:

| 15-05-002-3 | дверей |
| --- | --- |
| 15-05-002-4 | витрин с металлическими переплетами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-002-1 | 15-05-002-2 | 15-05-002-3 | 15-05-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,58 | 94,58 | 159,44 | 111,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,79 | 1,22 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,71 | 0,71 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,51 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 106 | 106 | - | - |
| 101-9470 | Стекло листовое витринное полированное | м2 | - | - | 102 | 102 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,045 | - | - | - |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | 51 | 59 | 29 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | - | 0,0021 |

### Таблица ГЭСН 15-05-003 	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков. 03.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 04.Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке). 05.Установка штапиков. 06.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

| 15-05-003-1 | два переплета открывающихся в одну сторону |
| --- | --- |
| 15-05-003-2 | два переплета открывающихся в разные стороны |
| 15-05-003-3 | с одинарным переплетом |
| 15-05-003-4 | со спаренным переплетом |
| 15-05-003-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом |

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных:

| 15-05-003-6 | в два полотна открывающихся в одну сторону |
| --- | --- |
| 15-05-003-7 | в два полотна открывающихся в разные стороны |
| 15-05-003-8 | с одинарным переплетом |
| 15-05-003-9 | со спаренным переплетом |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-003-1 | 15-05-003-2 | 15-05-003-3 | 15-05-003-4 | 15-05-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 119,78 | 126,56 | 63,51 | 133,34 | 92,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,96 | 1,28 | 0,55 | 1,05 | 0,60 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,74 | 0,32 | 0,61 | 0,35 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,40 | 0,54 | 0,23 | 0,44 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 147 | 156 | 78 | 157 | 87 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 | 0,068 | 0,036 | 0,063 | 0,043 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0015 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-003-6 | 15-05-003-7 | 15-05-003-8 | 15-05-003-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,21 | 97,86 | 48,82 | 96,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 0,85 | 0,34 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,49 | 0,20 | 0,43 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,27 | 0,36 | 0,14 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 95 | 101 | 50 | 102 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСН 15-05-004 	Тройное остекление деревянных переплетов

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков. 03.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 04.Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке). 05.Установка штапиков. 06.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом:

| 15-05-004-1 | окон в два спаренных переплета |
| --- | --- |
| 15-05-004-2 | дверей балконных в два спаренных переплета |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-004-1 | 15-05-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,75 | 53,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 0,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,72 | 0,46 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,52 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 236 | 133 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 | 0,0559 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0033 | 0,0009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСН 15-05-005 	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверей блоков. 03.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 04.Вставка стекол на штапиках на замазке (или на двойной замазке). 05.Установка штапиков. 06.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

| 15-05-005-1 | окон в два спаренных переплета |
| --- | --- |
| 15-05-005-2 | дверей балконных в два спаренных переплета |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-005-1 | 15-05-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,35 | 137,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 | 0,90 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,98 | 0,52 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,71 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 236 | 133 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 | 0,0559 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0033 | 0,0009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСН 15-05-006 	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Снятие и навеска дверных полотен. 03.Вставка стекол на эластичной прокладке. 04.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади остекления

| 15-05-006-1 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,72 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1266 | Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм марки М8 | м2 | 106 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 51 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 |

## 2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

### Таблица ГЭСН 15-05-012 	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Очистка фальцев и частичная проолифка их. 03.Вставка стекол. 04.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

| 15-05-012-1 | оконным установленных в коробки |
| --- | --- |
| 15-05-012-2 | оконным установленных без коробок |
| 15-05-012-3 | армированным установленных в коробках |
| 15-05-012-4 | армированным установленных без коробок |

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом:

| 15-05-012-5 | оконным |
| --- | --- |
| 15-05-012-6 | армированным |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-012-1 | 15-05-012-2 | 15-05-012-3 | 15-05-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,25 | 31,08 | 45,31 | 49,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,41 | 0,79 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,49 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,33 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 77 | 77 | - | - |
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,002 | 0,0023 | 0,002 | 0,0023 |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | - | - | 77 | 77 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-012-5 | 15-05-012-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,08 | 49,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,49 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 85 | - |
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 38,5 | 38,5 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0023 | 0,0023 |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | - | 85 |

### Таблица ГЭСН 15-05-013 	Остекление промышленных зданий стальных переплетов

##### Состав работ:

01.Нарезка стекол частично. 02.Очистка фальцев и частичная проолифка их. 03.Вставка стекол. 04.Протирка стекол.

#### Измеритель:  100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление промышленных зданий стальных переплетов:

| 15-05-013-1 | стеновых стеклом оконным |
| --- | --- |
| 15-05-013-2 | фонарных стеклом оконным |
| 15-05-013-3 | стеновых стеклом армированным |
| 15-05-013-4 | фонарных стеклом армированным |
| 15-05-013-5 | перегородок стеклом оконным |
| 15-05-013-6 | перегородок стеклом армированным |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-013-1 | 15-05-013-2 | 15-05-013-3 | 15-05-013-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,15 | 39,21 | 108,71 | 87,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,59 | 1,15 | 1,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,34 | 0,66 | 0,64 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,27 | 0,25 | 0,49 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 101 | 102 | - | - |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 229 | 156 | 229 | 156 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | - | - | 101 | 102 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-013-5 | 15-05-013-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,13 | 119,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,73 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,31 | 0,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 111 | - |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | - | 111 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 252 | 252 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,002 | 0,002 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 |

## 3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

### Таблица ГЭСН 15-05-019 	Остекление оконных переплетов

##### Состав работ:

01.Подготовка профильного стекла к установке. 02.Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло. 03.Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 04.Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

#### Измеритель:  1 м2 проема

Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом:

| 15-05-019-1 | коробчатого сечения в один слой |
| --- | --- |
| 15-05-019-2 | швеллерного сечения в один слой |
| 15-05-019-3 | швеллерного сечения в два слоя |

Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом:

| 15-05-019-4 | швеллерного сечения в один слой |
| --- | --- |
| 15-05-019-5 | швеллерного сечения в два слоя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-019-1 | 15-05-019-2 | 15-05-019-3 | 15-05-019-4 | 15-05-019-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,18 | 0,74 | 1,56 | 0,86 | 1,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 1,17 | 0,03 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,68 | 0,02 | 0,64 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,01 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 0,94 | - | - | - | - |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | - | 0,93 | 1,96 | 0,94 | 1,88 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,46 | 0,46 | 0,97 | 0,59 | 0,74 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 0,46 | 0,43 | 0,75 | 0,45 | 0,9 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,03 | 1,03 | 1,6 | 0,82 | 1,64 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,04 | 0,05 | 0,22 | 0,022 | 0,22 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 | - | - | - |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,01 | 0,01 | - | - | - |

### Таблица ГЭСН 15-05-020 	Остекление перегородок

##### Состав работ:

01.Подготовка профильного стекла к установке. 02.Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло. 03.Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 04.Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

#### Измеритель:  1 м2 перегородок за вычетом проемов

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

| 15-05-020-1 | КП-1-250 в один слой |
| --- | --- |
| 15-05-020-2 | ШП-250 в два слоя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-020-1 | 15-05-020-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,81 | 1,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 0,99 | - |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | - | 1,98 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,2 | 0,21 |
| 101-1849 | Прокладка герметизирующая “Констан” из ПВХ-В-80М | т | 0,00071 | 0,00083 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 0,31 | 1,46 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,032 | 0,033 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,001 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 15-05-021 	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

##### Состав работ:

01.Подготовка стеклопакетов. 02.Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной. 03.Протирка стеклопакетов. 04.Перестановка подмостей.

#### Измеритель:  100 м2 стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

| 15-05-021-1 | до 0,5 м2 |
| --- | --- |
| 15-05-021-2 | до 1 м2 |
| 15-05-021-3 | до 2 м2 |
| 15-05-021-4 | до 3 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-021-1 | 15-05-021-2 | 15-05-021-3 | 15-05-021-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 177,41 | 154,81 | 115,26 | 87,80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 29,22 | 26,4 | 17,34 | 21,04 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 10,95 | 9,84 | 6,45 | 7,84 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 1,68 | 1,52 | 1 | 1,21 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 8,22 | 7,41 | 4,87 | 7 |

### Таблица ГЭСН 15-05-022 	Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

##### Состав работ:

01.Подготовка профильного стекла к установке. 02.Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло. 03.Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 04.Установка профильного стекла в стальные рамы зенитных фонарей с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

#### Измеритель:  1 м2 светового проема фонаря

| 15-05-022-1 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-05-022-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | 1,19 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,52 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 0,22 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,16 |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 0,00086 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 0,39 |

# РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

### Таблица ГЭСН 15-06-001 	Оклейка обоями

#### Измеритель:  100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

| 15-06-001-1 | простыми и средней плотности |
| --- | --- |
| 15-06-001-2 | тиснеными и плотными |
| 15-06-001-3 | линкрустом |

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

| 15-06-001-4 | простыми и средней плотности |
| --- | --- |
| 15-06-001-5 | тиснеными и плотными |
| 15-06-001-6 | линкрустом |
| 15-06-001-7 | Оклейка обоями потолков |
| 15-06-001-8 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-001-1 | 15-06-001-2 | 15-06-001-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,63 | 46,95 | 49,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,3 | 11,5 | - |
| 101-0575 | Линкруст | м2 | - | - | 112 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | 0,0029 | - |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 | 0,0097 | - |
| 101-1743 | Клей “Бустилат” | т | - | - | 0,0341 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-001-4 | 15-06-001-5 | 15-06-001-6 | 15-06-001-7 | 15-06-001-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,64 | 32,74 | 43,85 | 16,32 | 59,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,3 | 11,5 | - | 11,3 | - |
| 101-0575 | Линкруст | м2 | - | - | 112 | - | - |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,0015 | 0,0022 | - | 0,0014 | - |
| 101-1743 | Клей “Бустилат” | т | - | - | 0,0341 | - | - |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | - | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 101-0622 | Миткаль “Т-2” суровый (суровье) | 10 м | - | - | - | - | 2,3 |
| 101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | - | - | - | - | 15 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | - | - | - | - | 0,22 |
| 101-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм | т | - | - | - | - | 0,0043 |
| 500-9622 | Тесьма | м | - | - | - | - | 800 |

### Таблица ГЭСН 15-06-002 	Оклейка стен моющимися обоями

#### Измеритель:  100 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

| 15-06-002-1 | на бумажной основе по штукатурке и бетону |
| --- | --- |
| 15-06-002-2 | обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону |
| 15-06-002-3 | на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |
| 15-06-002-4 | на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |
| 15-06-002-5 | обоями на бумажной основе по листовым материалам |
| 15-06-002-6 | на тканевой основе по листовым материалам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-002-1 | 15-06-002-2 | 15-06-002-3 | 15-06-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,16 | 88,80 | 47,73 | 72,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9265 | Обои | 10-м2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0087 | 0,0111 | - | - |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | - | 0,002 | - |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | - | - |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1743 | Клей “Бустилат” | т | - | 0,0341 | - | 0,0341 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-002-5 | 15-06-002-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,96 | 55,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9265 | Обои | 10-м2 | 11,2 | 11,2 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-1743 | Клей “Бустилат” | т | - | 0,0341 |

### Таблица ГЭСН 15-06-003 	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой

##### Состав работ:

01.Подготовка поверхности под оклейку. 02.Приготовление грунтовочного состава. 03.Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 04.Раскрой пленки. 05.Наклеивание полотнищ внахлестку. 06.Протирка оклеенной поверхности ветошью.

#### Измеритель:  100 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

| 15-06-003-1 | по штукатурке и бетону |
| --- | --- |
| 15-06-003-2 | по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям |
| 15-06-003-3 | по листовым материалам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-003-1 | 15-06-003-2 | 15-06-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,57 | 75,48 | 71,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000-м2 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

РАЗДЕЛ 07 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"

Таблица ГЭСН 15-07-001 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-001-01 | до 2,7 м |
| 15-07-001-02 | до 3 м |
| 15-07-001-03 | до 3,9 м |
| 15-07-001-04 | до 4,2 м |
| 15-07-001-05 | до 4,8 м |
| 15-07-001-06 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 6 м |
| 15-07-001-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 7,8 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-001-01 | 15-07-001-02 | 15-07-001-03 | 15-07-001-04 | 15-07-001-05 | 15-07-001-06 | 15-07-001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,73 | 0,67 | - | - | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | - | 0,77 | - | - | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | 0,72 |  | 0,54 |  |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - | 0,63 |  | 0,52 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,04 | 2 | - | - | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | - | 2,05 | - | - | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | 2,14 |  | 3,09 |  |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | - | 2,42 |  | 4,32 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,22 | 1,03 | 1,02 | 1 | 1,02 | 0,81 | 0,52 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 2,14 | 2,31 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,18 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 44 | 54 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,73 | 1,67 | 1,51 | 1,48 | 1,5 | 1,48 | 1,42 |

Таблица ГЭСН 15-07-002 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-112)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-002-01 | до 3,3 м |
| 15-07-002-02 | до 3,9 м |
| 15-07-002-03 | до 4,2 м |
| 15-07-002-04 | до 4,8 м |
| 15-07-002-05 | до 6 м |
| 15-07-002-06 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 7,2 м |
| 15-07-002-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 9 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-002-01 | 15-07-002-02 | 15-07-002-03 | 15-07-002-04 | 15-07-002-05 | 15-07-002-06 | 15-07-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,6 | 0,51 | 0,48 | - | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | - | - | 0,42 | - | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | - | 0,33 | - | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - |  | 0,28 | 0,22 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,42 | 2,05 | 2,14 | - | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | - | - | 2,42 | - | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | - | 2,25 | - | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | - | - | 3,25 | 4,58 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,1 | 1,01 | 0,98 | 0,92 | 0,83 | 0,78 | 0,72 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м~ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 |
| 101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 47 | 57 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,6 | 1,51 | 1,48 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |

Таблица ГЭСН 15-07-003 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым тремя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-113)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03.Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-003-01 | 3,0 м |
| 15-07-003-02 | 4,8 м |
| 15-07-003-03 | 6м |
| 15-07-003-04 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 6,9 м |
| 15-07-003-05 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 7,8 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-003-01 | 15-07-003-02 | 15-07-003-03 | 15-07-003-04 | 15-07-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,67 | 0,42 | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | - | - | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | 0,33 | 0,3 | 0,26 |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - | - |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,0 | 2,29 | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | - | - | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | 2,25 | 3,18 | 4,11 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,16 | 0,92 | 0,83 | 0,75 | 0,76 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 14 | 14 | 14 | 20 | 25 |
| 101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | 19 | 19 | 19 | 24 | 32 |
| 101-9680-003 | Шуруп TN55 | шт | 37 | 37 | 37 | 41 | 60 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,67 | 1,42 | 1,5 | 1,3 | 1,26 |

Таблица ГЭСН-15-07-004 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-115.1)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-004-01 | до 3,0 м |
| 15-07-004-02 | до 4,2 м |
| 15-07-004-03 | до 4,5 м |
| 15-07-004-04 | до 4,8 м |
| 15-07-004-05 | до 6,0 м |
| 15-07-004-06 | до 7,2 м |
| 15-07-004-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 9,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-004-01 | 15-07-004-02 | 15-07-004-03 | 15-07-004-04 | 15-07-004-05 | 15-07-004-06 | 15-07-004-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,34 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | - | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | - | 0,67 | - | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,44 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4,0 | 4,28 | 4 | 4,58 | - | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | - | - | 4,72 | 6,8 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 3,33 | 2,95 | 2,89 | 2,83 | 2,67 | 2,55 | 3,19 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 |
| 101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 50 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |

Таблица ГЭСН 15-07-005 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С-115.2)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-005-01 | до 3 м |
| 15-07-005-02 | до 4,2 м |
| 15-07-005-03 | до 4,5 м |
| 15-07-005-04 | до 4,8 м |
| 15-07-005-05 | до 6,0 м |
| 15-07-005-06 | до 7,2 м |
| 15-07-005-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 9,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-005-01 | 15-07-005-02 | 15-07-005-03 | 15-07-005-04 | 15-07-005-05 | 15-07-005-06 | 15-07-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,34 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | - | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | - | 0,67 | - |  |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,44 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4,0 | 4,28 | 4 | 4,42 | - | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | - | 4,42 | - | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | - | - | 4,72 | 6,98 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 3,33 | 2,95 | 2,89 | 2,83 | 2,67 | 2,55 | 3,19 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,051 | 0,051 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Футенфюллер" | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 |
| 101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 50 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |

Таблица ГЭСН-15-07-006 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон, с пространством для пропуска коммуникаций (С-116)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-006-01 | до 3 м |
| 15-07-006-02 | до 4,8 м |
| 15-07-006-03 | до 6 м |
| 15-07-006-04 | до 7,2 м |
| 15-07-006-05 | до 9 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-006-01 | 15-07-006-02 | 15-07-006-03 | 15-07-006-04 | 15-07-006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,33 | 0,83 | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | - | 0,67 | 0,55 | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | - | 0,44 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС5О/5О | м | 4,0 | 4,58 | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | - | 4,5 | 4,44 | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | - | 4,9 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 2,33 | 1,83 | 1,67 | 1,52 | 1,44 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| (101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ6266-97 | м2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 101-1381 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 11 | 16 | 16 | 19 | 22 |
| 101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | 34 | 37 | 37 | 40 | 44 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |

Таблица ГЭСН 15-07-008 Оформление дверных проемов в перегородках

Состав работ:

01. Установка опорных стоечных профилей. 02. Установка перемычек над проемом и промежуточных стоек. 03. Усиление металлического каркаса деревянным брусом.

Измеритель: 1 м2 дверного проема

|  | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: |
| --- | --- |
| 15-07-008-01 | ПС50/50 |
| 15-07-008-02 | ПС65/50 |
| 15-07-008-03 | ПС75/50 |
| 15-07-008-04 | ПС100/50 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-008-01 | 15-07-008-02 | 15-07-008-03 | 15-07- 008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,62 | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | 0,62 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | 0,62 | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | 0,62 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 5,25 | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | 5,25 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | 5,25 | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | 5,25 |
| 201-9006-043 | Уголки для дверной коробки | м | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 102-0089 | Деревянный брус | m3 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица ГЭСН 15-07-009 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С-361)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки глухие высотой |
| --- | --- |
| 15-07-009-01 | 2,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-009-02 | 4,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-009-03 | 4 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-009-04 | 4 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-009-05 | 5 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-009-06 | 6 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-009-07 | 5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-009-08 | 7 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-009-09 | 6,5 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-009-10 | 8 м с шагом стоек 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-009-01 | 15-07-009-02 | 15-07-009-03 | 15-07-009-04 | 15-07-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,095 | 0,095 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,8 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,6 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,2 | 2 | 2,75 | 3,75 | 4,12 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,95 | 2 | 2 | 1,9 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,3 | 0,95 | 1 | 1 | 0,9 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезающие MN30 | шт | 34 | 37 | 44 | 54 | 54 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-009-06 | 15-07-009-07 | 15-07-009-08 | 15-07-009-09 | 15-07-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | 0,5 | 0,6 | 0,57 | - | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | 0,61 | 0,5 |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | 3,1 | 2,2 | 4,15 | - | - |
| 201-9009-17 | ПС100/50 | м | - | - | - | 3,17 | 4,22 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 0,83 | 0,9 | 0,78 | 0,8 | 1 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезающие MN30 | шт | 44 | 37 | 57 | 47 | 57 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,31 | 1,25 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 2,1 | 2Д | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Таблица ГЭСН 15-07-010 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсоволокнистых листов с обеих сторон (С 362)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки глухие высотой |
| --- | --- |
| 15-07-010-01 | 4 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-010-02 | 5 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-010-03 | 6 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-010-04 | 5,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-010-05 | 6,5 м с шагом стоек400 мм |
| 15-07-010-06 | 7,5 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-010-07 | 6,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-010-08 | 7,5 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-010-09 | 9 м с шагом стоек 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-010-01 | 15-07-010-02 | 15-07-010-03 | 15-07-010-04 | 15-07-010-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
| 11 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,75 | 0,6 | 0,5 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | 0,55 | 0,61 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2 | 3,02 | 4,1 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | 2,27 | 3,07 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 2 | 1,9 | 1,83 | 1,86 | 2,1 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1 | 0,9 | 0,83 | 0,86 | 0,81 |
| 10Ы375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-9680-005 | Винты самонарез. MN30 | шт | 14 | 17 | 19 | 17 | 20 |
| 101-96-80-006 | Винты самонарез. MN45 | шт | 37 | 44 | 54 | 37 | 47 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,36 | 1,31 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-010-06 | 15-07-010-07 | 15-07-010-08 | 15-07-010-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,09 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | 0,53 | - | - | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | 0,61 | 0,53 | 0,44 |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | 4,25 | - | - | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | 2,23 | 3,12 | 4,58 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,94 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,72 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-9680-005 | Винты самонарез. MN30 | шт | 22 | 17 | 20 | 22 |
| 101-9680-006 | Винты самонарез. MN45 | шт | 57 | 40 | 47 | 57 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,27 | 1,31 | 1,27 | 1,22 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Таблица ГЭСН 15-07-011 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым тремя слоями гипсоволокнистых листов с обеих сторон (С 363)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель 1м2 перегородки за вычетом проемов

|  | Перегородки глухие высотой: |
| --- | --- |
| 15-07-011-01 | до 3 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-011-02 | до 4,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-011-03 | до 3 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-011-04 | до 5,5 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-011-05 | до 6,5 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-011-06 | до 6 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-011-07 | до 7 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-011-08 | до 8 м с шагом стоек 300 мм |
| 15-07-011-09 | до 7 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-011-10 | до 8 м с шагом стоек 400 мм |
| 15-07-011-11 | до 9,5 м с шагом стоек 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-011-01 | 15-07-011-02 | 15-07-011-03 | 15-07-011-04 | 15-07-011-05 | 15-07-011-06 | 15-07-011-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,54 | 0,61 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,57 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2 | 2 | 2,75 | 3 | 4,04 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | - | - | - | 2,25 | 3,14 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,94 | 1,5 | 1,86 | 2,11 | 1,83 | 2,07 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,051 | 0,041 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,17 | 0,94 | 1,17 | 0,86 | 0,95 | 0,83 | 0,78 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезные MN30 | шт | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 14 | 20 |
| 101-9680-006 | Винты самонарезные MN45 | шт | 16 | 19 | 19 | 21 | 29 | 19 | 24 |
| 101-9680-007 | Винты самонарезные MN22 | шт | 34 | 37 | 37 | 44 | 57 | 37 | 47 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,44 | 1,7 | 1,36 | 1,54 | 1,5 | 1,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-011-08 | 15-07-011-09 | 15-07-011-10 | 15-07-011-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,4 | 1,7 | 2 | 2,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,11 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | 0,5 | - | - | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | 0,57 | 0,5 | 0,53 |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | 4,21 | - | - | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | 2,28 | 3,1 | 4,54 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 2 | 2,28 | 2,19 | 2,13 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 0,75 | 0,86 | 0,75 | 0,71 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезные MN30 | шт | 22 | 17 | 20 | 22 |
| 101-9680-006 | Винты самонарезные MN45 | шт | 29 | 22 | 24 | 29 |
| 101-9680-007 | Винты самонарезные MN22 | шт | 57 | 40 | 47 | 57 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,25 | 1,57 | 1,25 | 1,21 |

Таблица ГЭСН 15-07-012 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсоволокнистых листов с обеих сторон (С 365)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель 1 м2 перегородки за вычетом проемов

| 15-07-012-01 | Перегородки глухие высотой 3,0 м с шагом стоек 600 мм |
| --- | --- |
| 15-07-012-02 | Перегородки глухие высотой 4,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-012-03 | Перегородки глухие высотой 6,0 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-012-04 | Перегородки глухие высотой 6,5 м с шагом стоек 600 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-012-01 | 15-07-012-02 | 15-07-012-03 | 15-07-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,33 | 1,33 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | 1 | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | 0,92 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4 | 4 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | 4,5 | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | 4,61 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,95 | 2,1 | 2,8 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (1 04-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,1 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 3,5 | 3,65 | 3,42 | 3,36 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезные MN30 | шт | 14 | 17 | 17 | 20 |
| 101-9680-006 | Винты самонарезные MN45 | шт | 34 | 37 | 37 | 40 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,45 | 1,5 | 1,32 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Таблица ГЭСН 15-07-013 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом (с пространством для пропуска коммуникаций), обшитым двумя слоями гипсоволокнистых листов с обеих сторон (С 366)

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов без ленты.

Измеритель 1м2 перегородки за вычетом проемов

| 15-07-013-01 | Перегородки глухие высотой 3,0 м с шагом стоек 600 мм |
| --- | --- |
| 15-07-013-02 | Перегородки глухие высотой 4,5 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-013-03 | Перегородки глухие высотой 6,0 м с шагом стоек 600 мм |
| 15-07-013-04 | Перегородки глухие высотой 6,5 м с шагом стоек 600 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-013-01 | 15-07-013-02 | 15-07-013-03 | 15-07-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 330208 | Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 031102 | Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,33 | 1,33 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | 1 |  |
| 2014-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | 0,92 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4 | 4 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | 4,5 | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | 4,61 |
| 101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,8 |
| 101-9105-001 | Дюбель | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,1 |
| 101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 2,33 | 1,89 | 1,7 | 1,6 |
| 101-1375-001 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9680-005 | Винты самонарезные MN30 | шт | 15 | 18 | 18 | 21 |
| 101-9680-006 | Винты самонарезные MN45 | шт | 33 | 38 | 38 | 41 |
| (101-9166) | Лист гипсоволокнистый ГОСТ Р 51829-2001 | м2 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,53 | 1,5 | 1,31 |

Таблица ГЭСН 15-07-015 Оформление дверных проемов в перегородках

Состав работ:

01. Установка опорных стоечных профилей. 02. Установка перемычек над проемом и промежуточных стоек. 03. Усиление металлического каркаса деревянным брусом.

Измеритель: 1 м2 дверного проема

Оформление дверных проемов:

| 15-07-015-01 | -34-ПС50/50 |
| --- | --- |
| 15-07-015-02 | -35-ПС65/50 |
| 15-07-015-03 | -36-ПС75/50 |
| 15-07-015-04 | -37-ПС100/50 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-015-01 | 15-07-015-02 | 15-07-015-03 | 15-07-015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,62 | - | - | - |
| 201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | - | 0,62 | - | - |
| 201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | - | - | 0,62 | - |
| 201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | - | - | - | 0,62 |
| 201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 7,25 | - | - | - |
| 201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | - | 7,25 | - | - |
| 201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | - | - | 7,25 | - |
| 201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | - | - | - | 7,25 |
| 201-9006-043 | Уголки для дверной коробки | м | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 102-0089 | Деревянный брус | м3 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 |
| 101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

# содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Раздел 01 Облицовочные работы

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

ГЭСН 15-01-001 	Облицовка стен гранитными плитами

ГЭСН 15-01-002 	Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

ГЭСН 15-01-003 	Облицовка гранитными плитами

ГЭСН 15-01-004 	Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина

ГЭСН 15-01-005 	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

ГЭСН 15-01-006 	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять .

ГЭСН 15-01-007 	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

ГЭСН 15-01-008 	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

ГЭСН 15-01-009 	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

ГЭСН 15-01-010 	Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ГЭСН 15-01-016 	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

ГЭСН 15-01-017 	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа “кабанчик”) на цементном растворе

ГЭСН 15-01-018 	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

ГЭСН 15-01-019 	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

ГЭСН 15-01-020 	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

ГЭСН 15-01-021 	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

ГЭСН 15-01-022 	Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

ГЭСН 15-01-023 	Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

ГЭСН 15-01-024 	Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

ГЭСН 15-01-025 	Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

3. 	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

ГЭСН 15-01-031 	Облицовка стен полированными плитами

ГЭСН 15-01-032 	Облицовка полированными плитами колонн

ГЭСН 15-01-033 	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов

ГЭСН 15-01-034 	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн

ГЭСН 15-01-035 	Устройство полов из полированных плит различной формы

ГЭСН 15-01-036 	Облицовка арок полированными плитами

ГЭСН 15-01-037 	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

ГЭСН 15-01-038 	Облицовка ступеней гранитными плитами

ГЭСН 15-01-039 	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

ГЭСН 15-01-040 	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

ГЭСН 15-01-041 	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ГЭСН 15-01-047 	Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

ГЭСН 15-01-048 	Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов

ГЭСН 15-01-049 	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

ГЭСН 15-01-050 	Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

ГЭСН 15-02-001 	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

ГЭСН 15-02-002 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

ГЭСН 15-02-003 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

ГЭСН 15-02-004 	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

ГЭСН 15-02-005 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

ГЭСН 15-02-006 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

ГЭСН 15-02-007 	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

ГЭСН 15-02-008 	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

ГЭСН 15-02-009 	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.

2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

ГЭСН 15-02-015 	Штукатурка поверхностей известковым раствором

ГЭСН 15-02-016 	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

ГЭСН 15-02-017 	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

ГЭСН 15-02-018 	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

ГЭСН 15-02-019 	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

ГЭСН 15-02-020 	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

ГЭСН 15-02-021 	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

ГЭСН 15-02-022 	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

ГЭСН 15-02-023 	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

ГЭСН 15-02-024 	Облицовка листами сухой штукатурки

ГЭСН 15-02-025 	Обработка швов сухой штукатурки

3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

ГЭСН 15-02-031 	Оштукатуривание отдельных мест

ГЭСН 15-02-032 	Устройство наличников тянутых

ГЭСН 15-02-033 	Обивка поверхностей

ГЭСН 15-02-034 	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

ГЭСН 15-02-035 	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

ГЭСН 15-02-036 	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

ГЭСН 15-02-037 	Устройство каркаса

ГЭСН 15-02-038 	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 15-03-001 	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

ГЭСН 15-03-002 	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

ГЭСН 15-03-003 	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

ГЭСН 15-03-004 	Установка гипсовых штучных деталей

ГЭСН 15-03-005 	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

ГЭСН 15-03-006 	Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

ГЭСН 15-03-007 	Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

ГЭСН 15-03-008 	Установка цементных деталей (ваз, гербов)

РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ГЭСН 15-04-001 	Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

ГЭСН 15-04-002 	Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

ГЭСН 15-04-003 	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).

ГЭСН 15-04-004 	Разделка поверхности по клеевой окраске

ГЭСН 15-04-005 	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

ГЭСН 15-04-011 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ГЭСН 15-04-012 	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ГЭСН 15-04-013 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ГЭСН 15-04-014 	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ГЭСН 15-04-015 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ГЭСН 15-04-016 	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ГЭСН 15-04-017 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ГЭСН 15-04-018 	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

ГЭСН 15-04-024 	Простая окраска масляными составами

ГЭСН 15-04-025 	Улучшенная окраска масляными составами

ГЭСН 15-04-026 	Высококачественная окраска масляными составами

ГЭСН 15-04-027 	Третья шпатлевка при высококачественной окраске

ГЭСН 15-04-028 	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

ГЭСН 15-04-029 	Покрытие полов лаком и оклейка тканями

ГЭСН 15-04-030 	Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

ГЭСН 15-04-031 	Окраска кровли суриком

ГЭСН 15-04-032 	Окраска суриком стальных обделок на фасадах

4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

ГЭСН 15-04-038 	Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

ГЭСН 15-04-039 	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

ГЭСН 15-04-040 	Окраска по металлу за 1 раз

ГЭСН 15-04-041 	Окраска по металлу за 2 раза

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 15-04-047 	Декоративная отделка поверхностей

ГЭСН 15-04-048 	Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе.

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГЭСН 15-05-001 	Остекление оконным стеклом

ГЭСН 15-05-002 	Остекление стеклом

ГЭСН 15-05-003 	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

ГЭСН 15-05-004 	Тройное остекление деревянных переплетов

ГЭСН 15-05-005 	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

ГЭСН 15-05-006 	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГЭСН 15-05-012 	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

ГЭСН 15-05-013 	Остекление промышленных зданий стальных переплетов

3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

ГЭСН 15-05-019	Остекление оконных переплетов

ГЭСН 15-05-020	Остекление перегородок

ГЭСН 15-05-021	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

ГЭСН 15-05-022	Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 15-06-001	Оклейка обоями

ГЭСН 15-05-002	Оклейка стен моющимися обоями

ГЭСН 15-05-003	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

РАЗДЕЛ 07 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"